# 郭波：全自动红外测油仪的研制论文

## 本文主要研究内容

作者郭波,张森,林振强,刘传荣,郑鹏,胡德栋,隋峰,许爱华,王新军（2019）在《全自动红外测油仪的研制》一文中研究指出：研制新型全自动红外测油仪。通过对进样系统、萃取系统、吸附过滤系统和检测系统自动化和集成化设计,实现了对水中油分的全自动检测。仪器的测量范围为0～200 mg/L。自动进样器取样体积误差在1%以内,仪器示值误差在样品浓度不大于10 mg/L时为0.1 mg/L,样品浓度大于10 mg/L时为0.9%,仪器重复性为0.2%(n=6),零点漂移为–0.1 mg/L,示值漂移为0.6%,最小检出浓度为0.1 mg/L,两种水样测量结果的相对标准偏差分别为1.28%和0.91%(n=11),加标回收率分别为96.8%和96.1%,检出限为0.006 mg/L。该仪器测量准确,性能稳定,能够降低工作强度,提高工作效率,减少有机物危害,为环境监测提供有效保障。

## Abstract

yan zhi xin xing quan zi dong gong wai ce you yi 。tong guo dui jin yang ji tong 、cui qu ji tong 、xi fu guo lv ji tong he jian ce ji tong zi dong hua he ji cheng hua she ji ,shi xian le dui shui zhong you fen de quan zi dong jian ce 。yi qi de ce liang fan wei wei 0～200 mg/L。zi dong jin yang qi qu yang ti ji wu cha zai 1%yi nei ,yi qi shi zhi wu cha zai yang pin nong du bu da yu 10 mg/Lshi wei 0.1 mg/L,yang pin nong du da yu 10 mg/Lshi wei 0.9%,yi qi chong fu xing wei 0.2%(n=6),ling dian piao yi wei –0.1 mg/L,shi zhi piao yi wei 0.6%,zui xiao jian chu nong du wei 0.1 mg/L,liang chong shui yang ce liang jie guo de xiang dui biao zhun pian cha fen bie wei 1.28%he 0.91%(n=11),jia biao hui shou lv fen bie wei 96.8%he 96.1%,jian chu xian wei 0.006 mg/L。gai yi qi ce liang zhun que ,xing neng wen ding ,neng gou jiang di gong zuo jiang du ,di gao gong zuo xiao lv ,jian shao you ji wu wei hai ,wei huan jing jian ce di gong you xiao bao zhang 。

## 论文参考文献

- [1].MX—1303质谱计进样系统的改造[J]. 付盛年,房国瑞,桂太龙,候庆春.  哈尔滨科学技术大学学报.1988(02)

- [2].标样气体进样系统[J]. 冯焱,李得天,马诗龙,郭美如,沈辉.  真空与低温.2002(01)

- [3].从分散系状态观察硫化物水样固定效果的分析[J]. 王璟,许文来,张凡,唐敏,简悦.  科学技术与工程.2017(02)

- [4].对苯二胺-铁(Ⅲ)体系荧光分光光度法检测水样中痕量硫化氢[J]. 张珊,赵志西,孟亚楠,侯俊峰,李新霞,关明.  分析试验室.2017(04)

- [5].双波长吸光光度法同时测定水样中的钙和镁[J]. 嵇志琴,黄坚锋,黄兴望.  理化检验.化学分册.1992(03)

- [6].浅析含铜水样的采集及保存的质量控制[J]. 邹可可,彭博.  世界有色金属.2016(11)

- [7].水样保存条件对COD测定的影响[J]. 王黎伟,吴伟超,黄旻.  环境监测管理与技术.2002(02)

- [8].消除水样中悬浮物高含盐干扰的测定[J]. 沈红芳.  石油化工环境保护.2002(02)

- [9].混浊水样中六价铬的测定[J]. 林朝扶.  电力环境保护.1991(04)

- [10].水样自动过滤架的设计[J]. 汪润尘.  水文工作通讯.1957(01)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自化学分析计量的郭波,张森,林振强,刘传荣,郑鹏,胡德栋,隋峰,许爱华,王新军，发表于刊物化学分析计量2019年03期论文，是一篇关于全自动测油仪论文,设计论文,实现论文,环境监测论文,化学分析计量2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自化学分析计量2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ff21ce289a2bfd1f9341f53.html