# 纤维素催化转化制备多元醇和5-羟甲基糠醛

### 论文摘要

以纤维素为原料生产多元醇和5-羟甲基糠醛（HMF）是开发利用生物质能源的两种有效途径。多元醇由于其广泛的用途将成为新一代的能源平台；而HMF的分子中含有一个醛基和一个羟甲基,可以用于合成多种新化合物和新型高分子材料,被认为是链接于碳水化合物资源与石油工业之间的桥梁。如何高效的实现纤维素在这两个方向上的转化对于开发利用生物质能意义重大。本论文以纤维素为原料,分别尝试了其向多元醇以及HMF的转化,并对实验条件进行考察,优化,主要内容包括：（1）采用微波辅助加热方法和浸渍程序升温方法制备了炭复合材料和Ni-W2C/碳材料催化剂,并采用以尿素为助剂的燃烧法制备了多种贵金属催化剂。将制得的各类催化剂应用于纤维素水相催化转化中,其中Ni-W2C/AC的乙二醇和丙二醇产率分别为：28.9%,6.2%；贵金属催化剂中,掺杂Ni助剂的Ru-Ni/SiO2不仅乙二醇产率高达26.1%,同时丙二醇的产率也达到了12.1%。研究表明,Ni助剂在燃烧过程中对催化剂组分形成和分布产生一定影响,并在纤维素的水解反应中不同程度地提高了催化剂的活性;（2）采用两种溶剂体系——常规加热的离子液体和微波辅助加热有机溶剂体系,对纤维素催化转化为5-羟甲基糠醛（HMF）的反应条件进行了研究。研究表明：在以1-丁基-3-甲基咪唑氯（[C4mim]Cl）离子液为溶剂的体系中,在离子液为3 g,微晶纤维素100 mg,反应温度为160℃、盐酸量3.5μL、CrCl3·6H2O 74mg的条件下,HMF产率可达28.9%;在以微波辅助的LiCl/N,N-二甲基乙酰胺（DMAc）体系中,由于微波作用不需加入无机酸就可实现纤维素到HMF的转化,在温度为150℃、CrCl3·6H2O 50mg的条件下,HMF产率可达13.2%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 传统能源与一次能源

- 1.1.1 传统能源

- 1.1.2 一次能源

- 1.1.3 传统能源与一次能源带来的环境问题

- 1.2 可再生能源

- 1.3 生物质能

- 1.3.1 生物质与生物质资源

- 1.3.2 生物质能

- 1.4 生物质转化技术以及目前进展

- 1.4.1 生物质转化的宗旨要求

- 1.4.2 目前生物质转化的分类

- 1.5 纤维素以及纤维素转化进展

- 1.5.1 纤维素

- 1.5.2 纤维素转化的目前进展

- 1.6 离子液体以及微波技术

- 1.6.1 离子液体以及纤维素在离子液体中的溶解

- 1.6.2 微波加速技术

- 1.7 论文的研究目的和内容

- 2 实验部分

- 2.1 常用实验材料及试剂

- 2.2 样品表征和仪器设备

- 2.2.1 扫描电镜

- 2.2.2 X射线衍射仪

- 2C/碳体系的制备'>2.3 碳化物/炭复合材料和Ni-W2C/碳体系的制备

- 2.3.1 碳化物/炭复合体系的制备

- 2C/碳体系的制备'>2.3.2 Ni-W2C/碳体系的制备

- 2.4 燃烧法制备贵金属催化剂

- 2.5 纤维素高压水解制备乙二醇、丙二醇

- 2C/碳体系催化转化纤维素'>2.5.1 碳化物/炭复合材料和Ni-W2C/碳体系催化转化纤维素

- 2.5.2 高压水相中贵金属催化剂催化转化纤维素

- 2.6 纤维素催化转化制备HMF

- 2.6.1 离子液体的溶解性考察实验

- 4mim]Cl的制备'>2.6.2 离子液体[C4mim]Cl的制备

- 2.6.3 离子液溶解体系催化转化纤维素制备HMF

- 2.6.4 DMAc/LiCl溶解体系中微波辅助Lewis酸催化转化纤维素制备HMF

- 2.7 分析方法与标准曲线

- 2.7.1 乙二醇、丙二醇分析方法与标准曲线绘制

- 2.7.2 HMF分析方法与标准曲线绘制

- 3 纤维素高压水解制备乙二醇、丙二醇

- 2C/碳体系的制备及其催化性能研究'>3.1 炭复合材料以及Ni-W2C/碳体系的制备及其催化性能研究

- 3.1.1 微波辅助以生物质为原料制备碳化物/炭复合材料催化剂

- 2C/碳催化剂的制备与表征'>3.1.2 Ni-W2C/碳催化剂的制备与表征

- 2C/碳体系催化剂用于纤维素水解反应性能研究'>3.1.3 炭复合材料及Ni-W2C/碳体系催化剂用于纤维素水解反应性能研究

- 3.2 贵金属催化剂催化转化纤维素制备乙二醇、丙二醇

- 3.2.1 贵金属催化剂的制备和表征

- 3.2.2 贵金属催化剂用于纤维素水解反应性能研究

- 3.3 小结

- 4 纤维素催化转化制备5-羟甲基糠醛

- 4.1 离子液体中纤维素的催化转化制备HMF

- 4.1.1 离子液体的选择

- 4.1.2 温度对HMF产率的影响

- 4.1.3 盐酸加入量对产率的影响

- 4.1.4 氯化物催化剂加入量对产率的影响

- 4.2 微波加速有机溶剂中的纤维素催化转化制备HMF

- 4.2.1 温度对产率的影响

- 4.2.2 催化剂用量对产率的影响

- 4.3 两种溶解体系中纤维素转化制HMF特点分析

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纤维素直接催化转化为5-羟甲基糠醛的过程和机理的研究进展[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].高效液相色谱-质谱法检测酱油中5-羟甲基糠醛[J]. 中国果菜 2019(11)

- [3].离子液体中果糖非催化脱水制备5-羟甲基糠醛[J]. 广东石油化工学院学报 2019(06)

- [4].生物质资源转化制备5-羟甲基糠醛的研究进展[J]. 现代化工 2020(04)

- [5].缓解食品中丙烯酰胺和5-羟甲基糠醛形成的研究进展[J]. 食品工业科技 2020(12)

- [6].5-羟甲基糠醛的制备与应用进展[J]. 现代化工 2020(08)

- [7].成都市售蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定分析[J]. 中国蜂业 2018(10)

- [8].西藏不同地区蜂蜜中糖分、5-羟甲基糠醛含量的对比研究[J]. 现代食品 2019(12)

- [9].浅谈饮料中5-羟甲基糠醛的研究进展[J]. 食品研究与开发 2018(13)

- [10].葡萄干中羟甲基糠醛物质分析[J]. 食品安全导刊 2016(33)

- [11].葡萄干中5-羟甲基糠醛的液相色谱测定[J]. 食品安全导刊 2016(33)

- [12].高效液相色谱法测定葡萄干中羟甲基糠醛含量[J]. 食品安全导刊 2016(36)

- [13].半纤维素六碳糖转化为5-羟甲基糠醛的动力学[J]. 化工进展 2016(12)

- [14].食品中5-羟甲基糠醛的研究进展[J]. 食品工业 2017(03)

- [15].合成5-羟甲基糠醛分析方法的研究[J]. 广州化工 2017(06)

- [16].天然植物葡萄为原料制备5-羟甲基糠醛的初步研究[J]. 现代化工 2017(05)

- [17].生物质基平台分子5-羟甲基糠醛制备及其高值化转化[J]. 生物产业技术 2017(03)

- [18].氯化铝催化葡萄糖制备5-羟甲基糠醛——助催化剂的作用[J]. 工业催化 2017(09)

- [19].5-羟甲基糠醛的生物安全性和生物活性研究进展[J]. 食品工业科技 2016(11)

- [20].蜂蜜中5-羟甲基糠醛的检测[J]. 首都食品与医药 2016(20)

- [21].辐照对蜂蜜中羟甲基糠醛和其它品质指标的影响研究[J]. 中国蜂业 2014(Z3)

- [22].葡萄糖酸依诺沙星注射液中5-羟甲基糠醛的含量测定[J]. 实用医药杂志 2015(08)

- [23].食品中5-羟甲基糠醛的控制方法研究进展[J]. 食品安全导刊 2019(32)

- [24].熬糖工艺条件对糖膏中5-羟甲基糠醛和糠醛含量的影响[J]. 食品与生物技术学报 2020(01)

- [25].市售炮制辅料醋中5-羟甲基糠醛含量的比较[J]. 药学研究 2019(01)

- [26].贮存时间对不同蜜源蜂蜜中羟甲基糠醛含量增速的影响[J]. 工业微生物 2019(03)

- [27].矫味型口服补液盐散(Ⅲ)中5-羟甲基糠醛的限量检查[J]. 中南药学 2018(07)

- [28].HS-SPME-GC-MS测定食醋中羟甲基糠醛衍生物的研究[J]. 中国酿造 2018(09)

- [29].离子液体介导玉米秸秆制备5-羟甲基糠醛[J]. 生物加工过程 2017(03)

- [30].蜂王浆在贮藏过程中5-羟甲基糠醛、10-羟基-2-癸烯酸及精氨酸双糖苷含量的变化[J]. 食品科学 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ff560c57d5f2695ce4a234b.html