# 快速公交优先交叉口信号配时研究

### 论文摘要

随着城市发展速度加快,交通问题日益严重,解决交通拥堵迫在眉睫。在我国,公交优先已经被普遍认可,并在多个城市实施。BRT系统在公交优先的基础上,提高了运行速度和效率,与大运量的轻轨相比较,又有效的降低了成本,因此在大范围内得到了普遍关注和积极探索。但是对与BRT优先通行交叉口信号控制方面的技术研究,还存在很多不足之处。本文在深入研读和分析现有的公交优先理论和实践经验基础之上,主要对BRT信号交叉口的通行延误以及BRT主干道相位优先对次干道非优先相位车辆排队长度的影响加以分析,深入学习了BRT系统中站台、专用车道以及感应配时方案等优先设计方法。文章主要采用了理论分析法,同时辅以少量的实证,以定性与定量相结合,综合采用多学科的理论知识,从不同角度和层次进行了研究,同时采用了类比和对比的分析方法。文章首先研究了BRT交叉口空间优化的主要影响要素,即BRT系统中较为核心的组成元素——BRT专用道、BRT停靠站台,在分析对比不同位置类型的车道设置与设置条件的基础之上,分析了基于乘客路段出行时间最少的路中型BRT专用道的设置方法。研究了BRT主动优先交叉口常见的绿灯提前以及绿灯延迟两种控制模式,以及主动优先配时方案实施前后BRT优先相位、非优先相位及整个交叉口的车辆延误和乘客延误的变化。针对现有的公交被动优先方法所存在的问题,提出了采用HCM2000延误模型的BRT被动优先改进方法,增加了约束条件,优化了目标函数,兼顾了次干道的排队要求,建立了新的模型。在各个流向的车辆到达规律均服从D/D/1的分布这一假设的前提下,采用了VISSIM仿真软件和其本身所支持的(?)SVAP模块进行逻辑流程的编程,通过编写VAP语言的程序最终实现相位切换,完成BRT主动优先交叉口的仿真。通过对比研究主动优先和固定配时的仿真结果,表明了BRT主动优先控制模式,能够有效地降低信号控制交叉口BRT车辆的车均延误和乘客延误。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文的研究背景与意义

- 1.2 BRT系统应用研究现状

- 1.2.1 国外BRT系统研究现状

- 1.2.2 国内BRT系统研究现状

- 1.3 主要研究内容及技术路线

- 1.3.1 研究内容目标

- 1.3.2 技术路线图

- 第2章 BRT优先交叉口空间优化设计与延误分析

- 2.1 专用车道设计

- 2.1.1 BRT专用道设置类型

- 2.1.2 BRT专用道设置条件

- 2.1.3 基于乘客路段出行时间最少的路中型BRT专用道设置

- 2.2 交叉口BRT站台设计

- 2.2.1 交叉口BRT站台的位置分布与优缺性对比

- 2.2.2 BRT站台的长度设计

- 2.3 公交优先通行交叉口乘客延误分析

- 2.3.1 延误类型与影响因素分析

- 2.3.2 延误的计算方式

- 2.3.3 BRT优先感应控制交叉口乘客延误分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 BRT优先交叉口信号配时优化设计

- 3.1 常规信号配时理论

- 3.1.1 定时控制信号配时设计理论

- 3.1.2 感应控制信号配时设计理论

- 3.2 基于公交优先的信号配时理论分析

- 3.2.1 传统公交优先信号配时流程

- 3.2.2 基于公交优先的BRT优先信号配时理论

- 3.3 BRT优先交叉口信号优化

- 3.3.1 BRT被动优先交叉口信号优化

- 3.3.2 BRT主动优先与实时优先控制交叉口的信号优化

- 3.4 本章小结

- 第4章 郑州市航海路与淮南街交叉口BRT主动优先信号配时与仿真

- 4.1 软件的介绍与选取

- 4.2 基于Synchro的BRT改进的配时方案验证

- 4.2.1 研究背景与模型计算分析

- 4.3 基于Vissim的BRT主动优先仿真

- 4.3.1 基于BRT车辆长度和运行速度的检测器埋设

- 4.3.2 基于Vissim的BRT主动仿真设计

- 4.3.3 主动仿真结果分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].城市道路网关键交叉口识别研究[J]. 交通科技 2019(06)

- [2].自动驾驶环境下面向交叉口自由转向车道的交通控制模型[J]. 中国公路学报 2019(12)

- [3].基于网络综合效益的交叉口公交信号优先[J]. 交通与运输 2020(01)

- [4].精细化交叉口数据模型的建模方法[J]. 计算机应用研究 2020(04)

- [5].区域交叉口交通拥堵传播规律挖掘方法研究[J]. 河北工业科技 2020(03)

- [6].钩形弯交叉口信号协同控制优化方法研究[J]. 山东科学 2020(03)

- [7].城市异型交叉口改造方案研究[J]. 福建建材 2020(04)

- [8].连续流交叉口几何模型研究[J]. 交通节能与环保 2020(03)

- [9].五路交叉口的研究[J]. 智能城市 2020(12)

- [10].结合车速引导的单点交叉口公交优先信号控制方法[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(03)

- [11].老旧小区小半径交叉口研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(03)

- [12].基于公交优先与综合待行区的交叉口信号控制研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [13].城市道路组合型交叉口交通组织优化设计[J]. 交通与运输 2020(S1)

- [14].滨江桥梁桥后异形交叉口的交通优化[J]. 交通与运输 2020(S2)

- [15].结合车速引导的相邻交叉口公交信号优先协调控制方法[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(04)

- [16].T型交叉口借道左转设置研究[J]. 山东交通科技 2020(04)

- [17].基于航拍视频的复杂交叉口交通调查研究[J]. 物流技术 2020(08)

- [18].过饱和交叉口群信号优化研究[J]. 物流科技 2019(11)

- [19].大型Y型交叉口二次停车模型适用性分析[J]. 莆田学院学报 2019(05)

- [20].城市道路交叉口交通组织问题研究——以金华市师大街与玉泉西路交叉口为例[J]. 劳动保障世界 2018(08)

- [21].城市道路多交叉口协调控制方案设计与仿真研究[J]. 科技创新与应用 2016(36)

- [22].马鞍山市康乐路与花园路交叉口交通改善设计[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2017(01)

- [23].平面畸形交叉口交通组织的优化思路[J]. 交通与运输 2017(02)

- [24].交叉口群交通组织及信号配时设计[J]. 山东工业技术 2017(09)

- [25].友谊路与兴源道交叉口运行有轨电车可行性研究[J]. 科技资讯 2017(20)

- [26].基于老城区特殊交叉口信号优化研究[J]. 城市公共交通 2017(03)

- [27].友谊路与长宁道交叉口运行有轨电车可行性研究[J]. 科技资讯 2017(21)

- [28].基于正交试验的城市信控交叉口仿真分析及优化[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(08)

- [29].A型群组式畸形交叉口信号优化策略研究[J]. 交通工程 2017(05)

- [30].国外新型交叉口的设计与应用[J]. 中国市政工程 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ff8038d7f181d244b4e6a9b.html