# 小型化超宽带与极宽带印刷天线

### 论文摘要

为满足信息战电子对抗系统、电磁兼容和UWB无线通信等国民经济和军事应用的迫切需求,本论文对小型化超宽带印刷天线作了较深入的研究。针对天线的小型化、超宽的阻抗带宽、全向辐射特性以及带阻功能等需求,提出了多种不同结构形式的平面超宽带天线,并做了电磁仿真与实验验证。论文主要包括以下四方面创新性成果:(1)为了实现超宽带印刷单极天线,通过分析椭圆单极天线上的电流分布,提出了带孔的椭圆单极天线,并采用了由渐变到均匀的共面波导馈电形式。实测结果表明,天线获得了24.1:1的比带宽(VSWR≤2),覆盖频率范围0.44～10.6GHz,在工作频段上可实现较稳定的全向辐射。(2)为实现小型化和极宽带宽,提出了半椭圆单极天线,并将新型液晶聚合物(LCP)材料应用于印刷单极天线的设计中。通过分析主要参量对天线性能的影响以及优化设计,实验结果表明,半椭圆单极天线不仅具有25.7:1的驻波比不大于2的极宽带特性,在工作频段上实现较稳定的全向辐射,而且电尺寸较小,为0.21λ_l×0.11λ_l,其中λ_l为天线最低工作频率的自由空间波长。而采用LCP材料优化设计的天线,获得了超过30:1的极宽带宽,面积只有0.18λ_l×0.13λ_l,且更适合于与其它部件的电子封装及集成。(3)以椭圆单极天线为设计原型,提出一种新型的半单极印刷天线结构。通过分析优化结构参数及修正金属地板形状,设计出了物理尺寸为其原型天线43%的半单极印刷天线。测试结果表明该天线具有比带宽达25.9:1的极宽阻抗带宽和近似全向的辐射特性,测量的驻波比不大于2的阻抗带宽覆盖了从0.795GHz到20.6GHz频段。(4)为了避免UWB系统对无线局域网(WLAN)系统的干扰,通过在辐射贴片上开一个U形缝隙,设计了一种具有频带阻断特性的超宽带矩形印刷单极天线。缝隙各参数对频带阻断特性影响的分析表明,频带阻断特性可通过控制U形缝隙的位置来实现,而通过调整缝隙的长度和宽度可以改变所阻断频带的位置及带宽。实验结果表明所设计的天线实现了5.07GHz到5.85GHz的阻带特性,且具有阻抗带宽达15:1(0.595GHz～8.95GHz)的超宽带特性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 超宽带技术简介

- 1.2.1 超宽带技术背景

- 1.2.2 超宽带技术的特点

- 1.2.3 超宽带技术的应用

- 1.3 超宽带平面天线的研究现状及应用

- 1.3.1 超宽带平板单极天线

- 1.3.2 超宽带印刷单极天线

- 1.3.3 超宽带印刷缝隙天线

- 1.3.4 具有带阻功能的超宽带平面天线

- 1.3.5 超宽带天线的应用

- 1.4 超宽带天线的主要分析方法

- 1.4.1 常用数值计算方法

- 1.4.2 各算法比较

- 1.4.3 常用仿真软件

- 1.5 本论文研究内容及主要贡献

- 第2章 超宽带印刷单极天线的研究

- 2.1 引言

- 2.2 研究背景

- 2.2.1 共面波导理论

- 2.2.2 盘锥天线平面化

- 2.3 带孔的椭圆盘超宽带单极天线

- 2.3.1 结构设计

- 2.3.2 参数分析及优化

- 2.3.3 性能分析

- 2.4 小结

- 第3章 小型化极宽带印刷单极天线

- 3.1 引言

- 3.2 小型半椭圆盘极宽带单极天线

- 3.2.1 结构设计

- 3.2.2 参数分析及优化

- 3.2.3 性能分析

- 3.3 采用液晶聚合物（LCP）材料设计的极宽带单极天线

- 3.3.1 天线设计

- 3.3.2 性能分析

- 3.4 小结

- 第4章 半单极结构的超宽带印刷天线

- 4.1 引言

- 4.2 半单极结构印刷天线的设计

- 4.2.1 天线结构设计

- 4.2.2 馈电结构分析及设计

- 4.2.3 渐变半CPW馈电模型的参量分析及优化

- 4.3 性能分析

- 4.4 小结

- 第5章 超宽带矩形单极天线的频带阻断

- 5.1 引言

- 5.2 天线结构设计

- 5.3 天线带阻特性分析

- 5.3.1 U形缝隙位置参量d对带阻特性的影响

- s对带阻特性的影响'>5.3.2 U形缝隙长度参量Ls对带阻特性的影响

- s对带阻特性的影响'>5.3.3 U形缝隙宽度ws对带阻特性的影响

- 5.4 性能分析

- 5.5 小结

- 第6章 总结和展望

- 6.1 本论文的主要工作及其创新点

- 6.2 超宽带印刷天线设计心得与体会

- 6.3 未来工作展望

- 参考文献

- 作者在攻读博士学位期间发表和录用的论文

- 作者在攻读博士学位期间承担和参与的项目

- 作者在攻读博士学位期间获奖情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新型低剖面开槽天线阵列研究[J]. 电波科学学报 2013(03)

- [2].微带馈电平面宽带单极子天线的比较与研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [3].一种超宽带低雷达散射截面印刷天线[J]. 电子与信息学报 2013(08)

- [4].一种新型UHF频段印刷天线设计[J]. 杭州电子科技大学学报 2012(06)

- [5].一种新型的开弧形槽超宽带印刷天线的设计[J]. 电子元件与材料 2015(10)

- [6].射频电子标签天线设计及印刷工艺分析[J]. 电子机械工程 2009(02)

- [7].印刷型多频缝隙天线的设计与实现[J]. 科学技术与工程 2012(28)

- [8].一种平衡微带线馈电的宽带八木天线[J]. 科学技术与工程 2014(20)

- [9].一种带有寄生贴片的全向印刷天线[J]. 微波学报 2010(S2)

- [10].一种宽带印刷套筒天线的设计[J]. 微波学报 2010(S2)

- [11].基于结构合成法的微型化双频WLAN印刷天线设计[J]. 仪器仪表学报 2016(06)

- [12].低轮廓高效率的印刷复合空馈阵天线[J]. 电波科学学报 2010(03)

- [13].WUSB中新型带陷UWB天线(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2008(04)

- [14].双频印刷T型天线设计[J]. 黑龙江科技信息 2010(23)

- [15].新型加载印刷天线构成的宽带双极化馈源[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [16].基于寄生振子的多频印刷天线[J]. 电子测试 2012(08)

- [17].具有陷波特性的超宽带准自补天线设计[J]. 电子元件与材料 2015(01)

- [18].新型圆环嵌套多频印刷天线[J]. 现代电子技术 2011(03)

- [19].半圆环嵌套多频印刷天线[J]. 移动通信 2011(12)

- [20].基于耦合倒L加载法的WLAN双频印刷天线的设计[J]. 电子元件与材料 2019(03)

- [21].C波段高增益宽带准八木天线阵列[J]. 科学技术与工程 2011(36)

- [22].一种32元宽频带印刷偶极子天线阵列[J]. 微波学报 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ff9dc0f932340dc63345095.html