# 基于变结构控制策略的舰载光电稳定平台控制系统研究

### 论文摘要

舰载光电稳定平台是舰载武器系统的关键部件之一,其性能的好坏直接关系到武器系统的精度和可靠性,在国防建设中具有重要的意义。本文针对一类舰载光电稳定平台,对其稳定伺服控制技术进行了深入的研究。通过对光电稳定系统的分析,建立了整个平台稳定回路的数学模型。通过对传统的单闭环校正控制策略进行分析和仿真,可以看到这种控制器虽然有较好的动态性能,但其抗干扰能力有所不足。为克服干扰影响,提高稳定精度,提出了采用速率负反馈的双环控制方法,将干扰包含在速度内环。仿真结果表明,双环控制能够有效达到抗干扰的目的。作为进一步提高稳定系统性能的探讨,针对传统校正控制器不能有效克服系统模型参数的变化和不确定性的影响,而滑模变结构控制与系统的参数及扰动无关,具有良好的鲁棒性。因此对滑模变结构控制在稳定控制系统中的应用进行了研究,采用指数趋近律策略对滑模变结构控制进行了设计。为消除滑模变结构控制的抖振现象,在指数趋近率的基础上引入边界层概念,取得了良好的控制效果。同时,本文对稳定平台控制系统进行了软硬件设计,硬件部分以美国德州仪器公司的DSP芯片TMS320F2407A为核心,介绍了它的外部电路硬件接口和工作原理。最后讨论了软件实现问题,给出了程序的流程图。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 稳定平台研究现状

- 1.2.2 变结构控制的研究现状

- 1.3 本课题的主要研究内容

- 第2章 稳定平台伺服系统模型与分析

- 2.1 系统组成

- 2.2 双轴稳定平台隔离载体角运动分析

- 2.3 平台控制系统数学模型

- 2.3.1 力矩电机动态模型

- 2.3.2 速率陀螺动态模型

- 2.3.3 前置放大电路

- 2.3.4 全波相敏解调和低通滤波

- 2.3.5 PWM信号产生与功率放大电路

- 2.3.6 平台稳定回路的数学模型

- 2.4 系统总体精度分析和性能要求

- 2.4.1 系统总体精度分析

- 2.4.2 性能要求

- 2.5 本章小结

- 第3章 稳定平台的PID控制

- 3.1 经典PID控制规律

- 3.2 稳定回路单闭环系统分析

- 3.2.1 单闭环控制系统分析

- 3.2.2 单闭环控制的设计与仿真

- 3.3 引入转速负反馈的双闭环控制

- 3.3.1 双闭环控制系统分析

- 3.3.2 双闭环控制系统的设计与仿真

- 3.4 本章小结

- 第4章 光电稳定平台的变结构控制

- 4.1 滑模变结构控制的基础理论

- 4.1.1 滑动模态定义及数学表达

- 4.1.2 滑模变结构控制的定义

- 4.2 滑模变结构控制的基本原理及性质

- 4.2.1 滑动模态的存在条件

- 4.2.2 滑动模态的可达性条件

- 4.2.3 滑动模态的稳定性

- 4.2.4 滑模变结构控制系统的动态品质要求

- 4.3 滑模变结构控制的基本设计方法

- 4.3.1 设计切换函数

- 4.3.2 求取滑动模态控制律

- 4.4 光电稳定平台的变结构控制

- 4.4.1 基于指数趋近律的控制器设计

- 4.4.2 平台变结构控制仿真

- 4.4.3 滑模变结构控制中的抖振分析

- 4.4.4 边界层准滑模变结构控制在平台控制中的应用

- 4.5 本章小结

- 第5章 控制系统的硬件及软件设计

- 5.1 控制系统硬件原理及组成

- 5.2 TMS320F2407A及其外围电路

- 5.2.1 时钟电路

- 5.2.2 复位电路

- 5.2.3 A/D通路电路

- 5.2.4 存储器扩展

- 5.2.5 串口通讯电路

- 5.2.6 JTAG接口电路

- 5.3 控制系统软件设计

- 5.3.1 主程序结构

- 5.3.2 外部中断子程序

- 5.3.3 PWM信号的产生

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].积分切换面自适应滑模控制及其在并联机器人中的应用[J]. 机械设计与制造 2012(02)

- [2].一种改进的AUVs变结构滑模控制策略研究[J]. 计算机测量与控制 2015(06)

- [3].基于变结构控制的时滞复杂网络的同步研究[J]. 系统仿真学报 2009(18)

- [4].一类复杂网络同步研究的新方法[J]. 控制工程 2008(06)

- [5].连续时间系统滑模趋近律的改进[J]. 重庆大学学报 2013(04)

- [6].主动悬架H_∞/广义H_2积分切换面自适应滑模控制研究[J]. 机械设计与制造 2014(12)

- [7].不确定统一混沌系统平衡点的渐近稳定[J]. 控制理论与应用 2016(01)

- [8].非线性输入的不确定混沌系统的滑模控制[J]. 控制工程 2017(01)

- [9].滑模控制器趋近律仿真研究[J]. 微处理机 2008(01)

- [10].变时滞不确定广义Markovian跳系统的滑模控制[J]. 山东大学学报(工学版) 2014(04)

- [11].全桥逆变器的滑模控制器设计及仿真[J]. 机电工程 2008(05)

- [12].切换电路系统的振荡行为及其非光滑分岔机理[J]. 物理学报 2012(07)

- [13].两轮不平衡小车变结构控制抖振与鲁棒性研究[J]. 电子技术应用 2011(05)

- [14].不确定离散时间系统的滑模可靠控制[J]. 控制理论与应用 2013(02)

- [15].基于状态观测器的输入受限不确定系统的滑模控制[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [16].一种改进的离散时间系统变结构控制设计方法[J]. 自动化学报 2010(06)

- [17].开关磁阻电动机离散滑模控制[J]. 微电机 2009(06)

- [18].基于滑膜干扰抑制的两轮小车自平衡控制算法[J]. 电子测量技术 2016(06)

- [19].一种离散时间系统变结构控制的新方法[J]. 控制与决策 2009(08)

- [20].变结构控制课堂教学中动力系统切换面设计[J]. 安阳师范学院学报 2015(02)

- [21].中立型分数阶微分滑模系统的稳定性[J]. 应用数学 2015(03)

- [22].高压直流输电与发电机励磁的综合变结构控制[J]. 电网技术 2012(03)

- [23].一类时滞不确定离散系统的鲁棒自适应滑模控制[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [24].一类混合系统的研究[J]. 中国校外教育 2013(S2)

- [25].含有死区饱和的不确定离散时滞系统的滑模控制[J]. 信息与控制 2013(04)

- [26].一种基于改进趋近律的离散变结构控制方法[J]. 系统工程与电子技术 2012(06)

- [27].基于重构积分滑模变结构的虚拟无穷大电容器控制策略[J]. 中国电机工程学报 2020(13)

- [28].基于滑模控制的主动队列管理算法[J]. 浙江工业大学学报 2009(05)

- [29].船用微型锅炉非线性温度系统控制器仿真与研究[J]. 船海工程 2009(04)

- [30].控制受限影响下不确定时滞系统的滑模控制[J]. 制造业自动化 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ffbbdcd080e87c2ce323ca4.html