# 往复式活塞压缩机故障分析

新疆八一钢铁股份有限公司能源中心，新疆乌鲁木齐830022）

摘要：介绍了往复式活塞压缩机的工作原理，以八钢往复式活塞压缩机为例，分析活塞压缩机的常见故障、原因分析及解决方法，为活塞压缩机维修、维护提供借鉴经验。

关键词：往复式活塞压缩机；常见故障；原因分析;解决方法

1前言

新疆八一钢铁股份有限公司能源中心动力调度室现有往复式活塞压缩机七台，其中四台采用L型二级压缩，三台采用L型三级压缩，本次分析以L型三级压缩机为例进行分析。

往复式活塞压缩机常见故障大致分为以下几类：一级排气压力低、一级排气压力高、二级排气压力低、二级排气压力高、三级排气压力低、电机电流高、排气温度高、进气温度高等，因此对活塞式压缩机故障分析及排查，对提高活塞式压缩机使用寿命及经济运行是很有必要的。

2一级排气压力低

活塞式压缩机对于排气压力高与低的故障，一般遵循“低往前找，高往后找”既活塞式压缩机一级排气压力低，则检查排气压力前一级的故障，既检查一级排气阀门及一级汽缸体内活塞环的故障。一级排气压力低需要检查一级排气阀门是否存在泄漏以及一级活塞环是否磨损。

解决方法：首先拆卸一级排气阀门，用水或者煤油检漏，如有泄漏更换整体阀门或者更换密封阀片；其次拆卸一级气缸盖，将一级活塞取出后更换活塞环及导向环。

3一级排气压力高

活塞式压缩机一级排气压力高故障同一级排气压力低故障类似，同样遵循“低往前找，高往后找”，一级排气压力高需要往后找原因，既查找二级进气阀门原因，检查二级进气阀门是否存在泄漏，如有泄漏二级压缩的气体通过一级进气阀反窜造成一级排气压力高。

解决方法：拆卸二级进气阀门，用水或者煤油检漏，如有泄漏更换整体阀门或者更换密封阀片。

4二级排气压力低

活塞式压缩机二级排气压力低故障同一级排气压力低故障类似，同样遵循“低往前找，高往后找”，二级排气压力低需要往前找原因，则检查排气压力前一级的故障，既检查二级排气阀门及二级汽缸体内活塞环的故障。二级排气压力低需要检查二级排气阀门是否存在泄漏以及二级活塞环是否磨损。

解决方法：首先拆卸二级排气阀门，用水或者煤油检漏，如有泄漏更换整体阀门或者更换密封阀片；其次拆卸二级气缸盖，将二级活塞取出后更换活塞环及导向环。

5二级排气压力高

活塞式压缩机二级排气压力高故障同一级排气压力高故障类似，同样遵循“低往前找，高往后找”，二级排气压力高需要往后找原因，既查找三级进气阀门原因，检查三级进气阀门是否存在泄漏，如有泄漏三级压缩的气体通过三级进气阀反窜造成二级排气压力高。

解决方法：拆卸三级进气阀门，用水或者煤油检漏，如有泄漏更换整体阀门或者更换密封阀片。

6三级排气压力低及三级排气压力高

三级排气压力低与三级排气压力高故障，参照一级、二级故障原因进行查找。

7电机电流高

电机电流高一般原因是负载增加造成电流高，如电机电流已超出正常值，需要检查压缩机活塞环及进、排气阀门，在活塞环磨损后或者阀门泄漏的情况下气体在气缸内来回窜动，增大活塞往复运动阻力，将造成电机负载增加，同步反应在电流增大上。一般L型压缩机在电机电流高的情况下，需要检查二级、三级进、排气阀门以及活塞环，一级气缸采用立式一般活塞环不易磨损，一级压力低，一级的进排气阀门磨损概率小。

解决方法：电机电流高故障原因多，需要依次排查。首先拆卸二级、三级进、排气阀门，用水或者煤油检漏，如有泄漏更换阀门或密封阀片；如果阀门无泄漏，需要将二、三级活塞取出，检查二、三级活塞环，如磨损更换活塞环及导向环。

8排气温度高

活塞式压缩机排气温度高一般原因是活塞环磨损或者排气阀门泄漏造成，在活塞环磨损的情况下压缩后的部分气体不能通过排气阀门进入下一级，压缩后的高温气体在气缸内反复窜动，造成温度进一步升高。排气阀门泄漏时无法起到单向密封作用，高温气体排出后又经过排气阀门进入气缸内参与压缩过程，造成温度升高。

解决方法：拆卸前一级排气阀门，用水或者煤油检漏，如阀门无泄漏，需要检查前一级的活塞环。

9进气温度高

往复式活塞压缩机进气温度高，原因一般是冷却器冷却效果差或者下一级的进气阀门出现泄漏。如下一级进气阀门出现泄漏，压缩后的高温气体通过泄漏的进气阀门反窜到进气缓冲罐内。

解决方法：首先用测温枪检查压缩气体进、出冷却器温度，如出口温度高，需要清洗冷却器。其次如果出口温度正常，需要拆卸下一级进气阀门，同理用水或者煤油检漏，检查阀门是否存在泄漏，如泄漏更换整体阀门或者更换阀片。

10结束语

综上所述，往复式活塞压缩机故障原因较多，但大部分原因均是阀片磨损或者损坏造成进、排气阀门泄漏，以及活塞在往复运动过程中对活塞环磨损引起的设备故障。在以后的故障分析及检修处理中可以从进、排气阀门泄漏及活塞环的磨损入手，减少设备故障的判断时间。

参考文献

[1]、周师圣《机械维修与安装》北京冶金工业出版社2001178-184.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/100555770a21f496bad33bab.html