# 高原环境对风力发电机组的影响及设计改进

### 论文摘要

以新能源的开发和高效使用为核心的低碳经济时代已经到来,风力发电作为新能源利用的主要方式之一,装机容量快速增长,在整个能源利用中的比重不断增加;同时,风电技术也进步明显,能适应各种环境使用的风电机组技术也不断涌现。我国风能资源丰富的北部、西北地区,大部分为高原环境,近年来在云南、青海等地进行的一些风电开发项目,海拔也都比较高。根据国内的标准,当海拔高度超过1000米时,就需要考虑高海拔气候环境变化对风力发电机组带来的影响。基于以上情况,本文首先研究了世界及我国风电能源及风电技术的发展情况,然后详细分析了海拔升高对气候环境及对风电机组的影响,并重点在低海拔风电机组的基础上进行功率曲线、电控系统、冷却系统、防辐射、防腐蚀以及防雷设计等方面改进,设计适合高原环境使用的改进型风电机组。海拔升高对气候环境的影响主要体现在以下方面: (1)大气压力和空气密度降低; (2)太阳光到达地面的辐射增强; (3)气温降低,且年差小,日差大; (4)其他影响,如空气绝对湿度较小;降水量较少;年大风日较多,风速变化快;低温期增长,土壤温度较低,冻结期长等。而海拔升高引发气候环境变化给风电机组运行带来的影响是不容忽视的,如额定出力不稳,容易出现过载或欠载情况;叶片翼型气动性能降低;润滑部位不能保持良好的流动性;零部件及电器设备低温疲劳失效;遭受雷击几率增加等,都会存在安全隐患。然后以云南罗平山风电场气候环境为基础,对低海拔风机的功率曲线、叶片、传动部件、冷却系统、电机、电控系统、变流器、防太阳辐射、防雷电等进行改进设计。结果证明,经过上述改进的风电机组能更好的适应高原环境使用。同时,本文对该改进型W1250Hn风电机组的整机、主要参数和主要部件也做了详细的技术描述。随着世界及我国风力发电的继续大力发展,高原型风电机组将得到进一步的完善和优化,以满足市场的需求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 世界及我国风力发电的现状

- 1.1.1 世界风力发电的现状

- 1.1.2 我国风力发电的现状及展望

- 1.2 高原型风力发电机组的产生

- 1.3 主要研究内容

- 第二章 海拔升高对气候环境的影响

- 2.1 海拔升高对大气气压力和空气密度的影响

- 2.2 海拔升高对气温的影响

- 2.3 海拔升高对太阳日照辐射的影响

- 2.4 海拔升高对气候环境的其他影响

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于高原环境影响对风机的设计改进

- 3.1 对功率曲线的影响及主要改进

- 3.1.1 高海拔对功率曲线的影响

- 3.1.2 针对高海拔影响对功率曲线的修正及相关部件的改进

- 3.2 对叶片、传动系统、冷却系统的影响及改进

- 3.2.1 对叶片的影响及改进

- 3.2.2 对传动系统部件的影响及改进

- 3.2.3 对冷却系统的影响及改进

- 3.3 对电机、电控系统、变流器的影响及改进

- 3.3.1 对电机的影响及改进

- 3.3.2 对电控系统的影响及改进

- 3.3.3 对变流器的影响及改进

- 3.4 对防太阳辐射及防雷电的影响及改进

- 3.4.1 对防太阳辐射的影响及改进

- 3.4.2 对防雷电的影响及改进

- 3.5 本章小结

- 第四章 改进型 W1250HN 高原型风机整机说明及主要部件介绍

- 4.1 W1250HN 型风机整机及主要参数、功率曲线介绍

- 4.1.1 W1250HN 风机的主要特点

- 4.1.2 机组总图

- 4.1.3 主要技术参数表

- 4.1.4 机组功率曲线

- 4.2 W1250HN 主要部件描述

- 4.2.1 机舱

- 4.2.2 叶轮

- 4.2.3 变桨系统

- 4.2.4 传动系统

- 4.2.5 发电机和变流器

- 4.2.6 偏航系统

- 4.2.7 制动系统

- 4.2.8 液压系统

- 4.2.9 冷却系统

- 4.2.10 电气系统

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表的论文

### 相关论文文献

- [1].高原环境对电子设备的影响与防护[J]. 西部广播电视 2020(08)

- [2].高原环境下伤病诊治现状与挑战[J]. 中华诊断学电子杂志 2020(03)

- [3].急进高原环境对某部官兵血压影响的调查与分析[J]. 高原医学杂志 2016(03)

- [4].亚高原环境对中长跑运动训练的影响及应对[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2015(06)

- [5].书单 6月号[J]. 初中生学习指导 2020(16)

- [6].高原环境对燃油发动机的影响[J]. 汽车实用技术 2016(06)

- [7].浅谈高原环境条件对万能式断路器的温升影响[J]. 电工文摘 2016(05)

- [8].高原环境血小板的变化及其作用机制探讨[J]. 西南国防医药 2015(10)

- [9].高原环境下呼吸机质量检测实践[J]. 医疗卫生装备 2014(10)

- [10].高原环境对汽车兵注意力的影响[J]. 高原医学杂志 2019(03)

- [11].针对高原环境下车辆起步困难问题的研究[J]. 车辆与动力技术 2015(01)

- [12].高原环境下电子文件的保护[J]. 档案管理 2008(05)

- [13].试论适应我国高原环境的车辆动力解决方案[J]. 装备制造技术 2016(06)

- [14].高原环境心肌细胞体外生长特性研究[J]. 西藏大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [15].高原环境对风力发电变流器的影响分析[J]. 黑龙江电力 2012(02)

- [16].工程机械用柴油机适应高原环境的技术对策[J]. 科技信息 2011(18)

- [17].睡眠剥夺对模拟高原环境下高原肺水肿形成的影响[J]. 西南国防医药 2010(12)

- [18].空分设备在高原环境下使用面临的问题及设计制造中采取的措施[J]. 深冷技术 2008(S1)

- [19].浅谈阿里地区高原环境特点及其对驻对驻防官兵健康危害的预防措施[J]. 灾害医学与救援(电子版) 2018(01)

- [20].铁路连续梁高原环境下施工技术探讨分析[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2018(06)

- [21].高原特种车辆的电气设计要点[J]. 江苏科技信息 2016(34)

- [22].高原环境用风力发电电器设备运行情况研究[J]. 环境技术 2013(02)

- [23].西藏高原环境下脑积水的治疗及体会[J]. 西藏科技 2013(05)

- [24].高原环境对平原移居女性生理卫生的影响及其保健对策[J]. 西南国防医药 2018(03)

- [25].余甘子对模拟高原环境小鼠抗疲劳作用的实验研究[J]. 解放军药学学报 2011(03)

- [26].高原环境下常见疾患的从血论治[J]. 中国社区医师(医学专业) 2010(19)

- [27].高原环境下煤粉燃烧特性及水泥熟料烧成系统优化分析[J]. 新世纪水泥导报 2019(01)

- [28].高原环境对记忆功能影响的研究进展[J]. 解放军药学学报 2015(01)

- [29].“高原环境对人体体能的影响”实验的设计与教学实践[J]. 现代医药卫生 2015(11)

- [30].脉冲电磁场对模拟高原环境小鼠肝脏氧化应激的影响[J]. 中国医学物理学杂志 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/101ab1bd66a1d05b71168442.html