# 铁酸铋材料的制备与性能研究

### 论文摘要

铁酸铋（BiFeO3）是一种典型的多铁性材料,可应用于自旋电子和信息存储等方面。本论文首先用共沉淀法合成了BiFeO3（BFO）粉体,利用X射线衍射（XRD）分析确定了纯相粉体的合成工艺参数；考察了BFO粉体的光催化性能和BFO陶瓷的电磁性能；采用sol-gel方法制备了BFO薄膜,测量了薄膜的磁性能。课题主要研究结果如下：1.采用共沉淀法,在原料Bi元素过量4-5%、pH>12、以及500℃煅烧处理后,获得粒径为30-90nm的斜菱方钙钛矿结构BFO粉体。根据紫外-可见分光光度计测试结果计算得到BFO粉体的禁带宽度为2.05eV,表明该粉体有较宽的响应光波长范围。当紫外光照射3h后,0.3g BFO粉体可使100mL浓度为4.8 mg/L的RhB溶液发生光催化分解,分解率达到96.4%。2.采用干压成型后经过850℃烧结得到了BFO陶瓷,晶粒尺寸约为1～4μm。当温度低于100℃时,频率为1KHz、10KHz、100KHz时,对应的介电常数（ε）分别为240、220、210,当大于100℃时,随着温度升高ε增大很快,不同频率对应的ε也相差很大。螺旋磁结构使BFO陶瓷没有显示出铁磁性,磁滞回线结果表明其具有反铁磁性能。3.采用sol-gel和旋涂方式在玻璃基片上制备了纯相BFO薄膜材料,当前驱体溶液浓度为0.3M, Bi3+:Fe3+=0.05:1,旋涂6层并在500℃煅烧可得到500nm厚的斜菱方相BFO薄膜,薄膜表面光滑无裂纹,晶粒尺寸约为100nm,实验结果表明薄膜在室温下具有弱铁磁性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 铁酸铋简介

- 1.1.1 铁酸铋晶体结构

- 1.1.2 铁电性

- 1.1.3 铁磁性

- 1.1.4 光催化特性

- 1.1.5 介电特性

- 1.1.6 铁酸铋材料的可能应用

- 1.2 铁酸铋粉体的合成方法

- 1.2.1 水热合成法

- 1.2.2 溶胶-凝胶法（Sol-Gel）

- 1.2.3 共沉淀法

- 1.3 铁酸铋薄膜的制备

- 1.3.1 化学液相法（LPD）

- 1.3.2 溶胶-凝胶法（Sol-Gel）

- 1.4 课题意义及研究内容

- 1.4.1 课题意义

- 1.4.2 研究内容

- 第二章 BFO粉体的共沉淀法制备及光催化性能研究

- 2.1 共沉淀法制备BFO粉体

- 2.1.1 实验原料及主要仪器

- 2.1.2 实验装置及工艺流程

- 2.1.3 粉体表征

- 2.1.4 工艺条件对BFO粉体物相的影响

- 2.2 BFO粉体的光催化性能研究

- 2.2.1 引言

- 2.2.2 光催化反应前期准备

- 2.2.3 光催化反应

- 2.7 本章小结

- 第三章 BFO陶瓷的制备与性能表征

- 3.1 陶瓷的制备

- 3.2 烧结温度对陶瓷致密度的影响

- 3.3 陶瓷的介电性能

- 3.3.1 BFO陶瓷的介电频谱

- 3.3.2 BFO陶瓷的介电温谱

- 3.4 BFO陶瓷的磁性能

- 3.5 本章小结

- 第四章 BFO薄膜的制备与磁性能研究

- 4.1 BFO薄膜的制备

- 4.1.1 基片的清洗

- 4.1.2 前驱体溶液的配制

- 4.1.3 旋涂薄膜

- 4.2 BFO薄膜的结构和性能表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 陈化方式

- 3+:Fe3+比例'>4.3.2 Bi3+:Fe3+比例

- 4.3.3 煅烧温度

- 4.3.4 前驱体溶液的浓度

- 4.3.5 BFO薄膜的磁性能

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].Ho、Cr共掺铁酸铋陶瓷的制备及其磁电性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

- [2].铁酸铋薄膜的溶胶-凝胶法制备及电性能研究进展[J]. 表面技术 2014(03)

- [3].Mn掺杂对BiFeO_3陶瓷的电性能影响[J]. 中国陶瓷 2011(09)

- [4].掺钐和掺镧铁酸铋的拉曼光谱[J]. 光散射学报 2012(03)

- [5].Gd掺杂的多铁性陶瓷BiFeO_3结构与磁性能研究[J]. 低温物理学报 2011(06)

- [6].粒径可控的纳米铁酸铋的制备及其光催化性能[J]. 催化学报 2011(04)

- [7].铁酸铋陶瓷的制备及其磁电性能研究[J]. 武汉科技大学学报 2016(05)

- [8].铁酸铋微晶玻璃的析晶行为及介电性能研究[J]. 人工晶体学报 2015(05)

- [9].水热法制备铁酸铋及光催化性能研究[J]. 人工晶体学报 2013(08)

- [10].BiFeO_3及其掺杂体系薄膜的结构及性能研究[J]. 实验室科学 2013(01)

- [11].微波烧结制备铁酸铋陶瓷的介电性和铁电性[J]. 人工晶体学报 2013(08)

- [12].BiOBr-BiFeO_3复合材料的构筑及其光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2016(09)

- [13].溶胶-凝胶方法制备铁酸铋薄膜及膜厚的影响[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [14].Gd掺杂BiFeO_3薄膜的溶胶-凝胶法制备和电性能研究[J]. 半导体光电 2016(03)

- [15].镍掺杂铁酸铋薄膜的电磁性能研究[J]. 人工晶体学报 2013(09)

- [16].掺La铁酸铋粉体的晶体结构[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [17].铁酸铋复合材料的制备及其可见光催化性能研究进展[J]. 现代技术陶瓷 2019(06)

- [18].铁酸铋薄膜光伏效应研究进展[J]. 表面技术 2016(07)

- [19].Co掺杂BiFeO_3薄膜的溶胶凝胶法制备及其性能研究[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [20].Ca~(2+)掺杂对BiFeO_3陶瓷结构和磁、介电性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2013(09)

- [21].Bi_(0.9)Y_(0.05)Ca_(0.05)Fe_(0.95)M_(0.05)O_3的制备及性能[J]. 环境科学与技术 2019(11)

- [22].铁酸铋粉末的制备及性能研究[J]. 金属功能材料 2018(02)

- [23].纳米铁酸盐光催化剂的制备及其在废水处理中的应用综述[J]. 化工环保 2015(01)

- [24].Y-Co共掺BiFeO_3粉体的结构和多铁性研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [25].Mn掺杂对多铁性BiFeO_3薄膜铁电性能以及漏电流的影响[J]. 低温物理学报 2009(04)

- [26].多铁BiFeO_3薄膜的掺杂改性研究[J]. 科技致富向导 2010(23)

- [27].多相类芬顿纳米催化剂铁酸铋降解木素模型物[J]. 纸和造纸 2015(08)

- [28].溶胶-凝胶-水热法低温合成掺钛铁酸铋晶体（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S3)

- [29].掺镧BiFeO_3薄膜的制备及光伏特性研究[J]. 无机材料学报 2013(04)

- [30].稀土元素钇和钬掺杂对铁酸铋磁性能的影响[J]. 武汉工程大学学报 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/103b65ee0e48c26f3ac40db9.html