# GPS土地测绘技术中测绘精度的影响因素研究巴特尔

乌鲁木齐市国土资源勘测院新疆乌鲁木齐市830000

摘要：当前土地测绘规模越来越大，影响测绘精度的因素越来越多，为了更好增强GPS土地测绘技术在测绘工作中的测绘精度，确保测绘工作质量，对GPS土地测绘技术中测绘精度的影响因素进行分析有着较为重要的意义。

关键词：GPS；土地测绘技术；测绘精度；影响因素；措施

1GPS土地测绘技术及特点

GPS是全球定位系统的简称。GPS土地测绘技术主要以导航卫星为依据，在进行定位的过程中，GPS卫星到信号接收机之间的距离为基本测量。当测量接收机对准了四颗以上的卫星之后，就可通过伪距离测量进行时间测算，通过分析与研究，就能够得到测量三维坐标。众多GPS土地测绘实践表明，在土地测绘的过程中，使用GPS土地测绘技术具有4个方面的特点：首先，GPS土地测绘技术定位精度较高，在五万米的范围内其误差在五米之内；其次，GPS土地测绘技术观测时间较短，例如，其对两万米范围内的静态定位在15min中就能够完成，同时对于每个站点，均可进行随时定位，所消耗的观测时间也在3s左右；第三，GPS土地测绘技术在具体使用的过程中，两个测站之间不需要通视，仅需要保证在进行测量时，观测站上方的空间较为开阔即可，这在很大程度上也降低了测绘成本；第四，整个操作较为简单，特别是随着新装备的不断出现，GPS土地测绘信号接收器的体积在不断减少，整体的自动化程度不断提升，这在很大程度上增强了GPS土地测绘的便捷性，特别是在进行野外测绘时，GPS土地测绘技术总体的适应性非常强。

2GPS土地测绘技术中测绘精度的影响因素

2.1GPS卫星方面

在利用GPS进行土地测绘工作时进行土地测绘工作时，GPS卫星定位的误差是卫星定位的误差是影响测绘精度的一个重要因素，具体内容如下。星历就是某一具体时刻卫星轨道的参数。在GPS土地测绘中土地测绘中，如果出现了某一时刻的卫星星历误差，在计算实际位置时，就会由于星历误差导致具体位置计算结果出现差错。卫星钟误差，就是指GPS卫星上设置的卫星上设置的原子钟钟面时间与原子钟钟面时间与GPS标准时间不同标准时间不同，从而导致误差产生。卫星信号发射天线相位中心偏差。卫星信号发射天线相位中心偏差，就是指GPS卫星上的信号发射天线的标称卫星上的信号发射天线的标称相位中心和真实相位中心存在一定的差异性，进而导致的误差。

2.2信号传播途径方面

GPS土地测绘精度的影响因素还包括信号传播途径方面土地测绘精度的影响因素还包括信号传播途径方面的误差，具体表现如下。电离层会对电磁波效应起到持续性的折射作用，在大量折射的干扰下，电磁波频率和电子总数会有较大的变化。GPS信号在传播过程中需要经过对流层信号在传播过程中需要经过对流层，因此，信号的传播速度会受到对流层气压、湿度以及温度的巨大影响，产生较大的误差，从而影响测绘精度。在利用GPS进行土地测绘时进行土地测绘时，接收机在工作过程中可能也会产生误差，这是由于接收机在接受发射与折射的信号的过程中，周边环境对其影响造成的。

2.3信号接收机方面

一般来说，信号接收机对信号接收机对GPS土地测绘精度造成的影响土地测绘精度造成的影响包括以下方面。在土地测绘工作中，由于资金和技术投入不足，导致接收机自身软件和硬件的技术含量低，缺乏必要的先进性，对GPS土地测绘的定位结果造成影响土地测绘的定位结果造成影响。GPS相对定位所使用的观测值相对定位所使用的观测值。在利用GPS进行土地测量时，往往会忽略第一到第五周的周跳，这就在很大程度上影响到坐标精度，从而影响测绘数据的精确性。如果接受天线相位中心和测站标石中心在位置上存在较大的差异，也会导致土地定位误差较大，进而影响最终测量结果

3增强GPS土地测绘技术中测绘精度的相关对策

3.1工程概况

某县1：1000比例尺地形测量、地籍测绘，工程内容主要包括县建成范围内约5.5平方公里土地的各级行政界限、界址线、界址点及宗地面积和各类地形要素的测绘以及外围9.5平方公里的1∶1000地形测量工作。在本次工程测量的过程中，综合考虑多方面需求，决定采用GPS土地测绘技术，同时考虑到GPS土地测绘技术受到的外界影响因素，在具体测绘的过程中，采取了如下措施，来确保GPS土地测绘精度。

3.2增强GPS土地测绘技术中测绘精度的相关对策

首先，对GPS信号接收机进行了鉴定，这里主要考虑到GPS信号接收机存在的通道间误差与钟误差等，对GPS信号接收机性能进行了全面了解，特别是其精度水平，这是开展GPS土地测绘的基础；其次，设计出高质量的GPS控制网。整个过程中控制GPS控制网基准边线长度相差，尽量降低其差值，这可确保GPS测绘误差能够做到均匀分布。同时在进行本次GPS控制网设置时，没有选择使用开放的网型结构，而是选择使用了封闭式子环路和闭合环，并在一些条件允许的位置，设置采用了三角形测绘结构，这对于增强整个测量工作的点位精度与控制网精度有着较大的促进作用；第三，在本次GPS土地测绘过程中，控制接受设备与地平线的角度超过15°，且为了降低多路径因素给整个GPS土地测绘带来的影响，在整个过程中，尽力避开较强反射物，例如：建筑物、山坡、山谷等；同时，为了降低电磁波带来的干扰，在选择位置时，尽量避开了微波中转站、电台、雷达站等；第四，在本次测量的过程中，对于观测前后的仪器高度取了其平均值，对于有着特殊要求的构建了观测墩，从而降低了对中误差给整个测量工作带来的影响。

3.3升级软件网络控制技术

3.3.1升级GPS控制网的设计

利用GPS控制网开展土地测绘作业控制网开展土地测绘作业，无需对角或者边进行测绘。要实现土地测绘工作的目标，不再需要测点之间的通视、制高点的布置，也不用对图形的设计进行考虑，具有较强的灵活性。具体内容包括：除了特殊情况外，要实现GPS测测量结果精度的均匀分布，控制网基线长度差值不能过大，因此，在对在对GPS控制网进行设计升级时控制网进行设计升级时，需要对GPS控制网边基控制线的长度差值进行控制；尽量避免开放式控制网络，封闭式的闭合环路或者子环路式的网型结构是控制网设计比较合适的选择，在条件允许的情况下，三角型结构的控制网时最优选，这样可以实现这样可以实现GPS控制网精度的显著提升控制网精度的显著提升，从而提高测绘结果精度分布的均匀程度。

3.3.2优化GPS控制点的选择

做好GPS控制点的选择工作控制点的选择工作，也是提升GPS土地测绘精度的有效措施。在进行测绘作业时，控制点最好设置在视野开阔的区域，并将被测卫星的地平高度角控制在并将被测卫星的地平高度角控制在15度以上，从而增强信号接收效果；控制点的选择需要尽量避免强反射地面，防止接收器受到其他信号的反射，从而对测绘结果造成干扰；此外，控制点还要选在远离雷达站、电台等区域，从而减少这些设施对接收信号的干扰，确保信号质量。

结论

综上所述，GPS测量技术有利于土地测绘工作的顺利开展。在土地测绘工作中使用GPS技术，可以为土地测绘工作提供相应的技术支持，减少工作人员的劳动强度，减少测绘成本的同时，使测量得到的数据结果具有科学性、准确性等特点。因此，相关工作人员需要充分考虑上述方法，使GPS技术充分发挥自身效应，推动测绘工作的工作效率。

参考文献：

［1］刘玉芳.GPS测量技术在土地测绘中的应用[J].北京测绘，2016（3）：147-149.

［2］高杰.关于GPS在土地地籍测绘中的技术应用探讨[J].电子技术与软件工程，2014（3）：55-55.

［3］范锐，赵文全，韩志宇，李文雅.工程测绘中GPS测量技术应用综述[J].西部资源，2016（02）：46-47.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/10841edf3b1405f0d72396a2.html