# 叶栅通道内紊动射流流动与传热特性的研究

### 论文摘要

提高燃气轮机进口初温是提高燃气轮机效率的关键技术之一,相应地对叶片承受高温的要求越来越高,因此研究叶片气膜冷却的流动与传热特性对有效地保护叶片指导燃气轮机设计有着重要的意义。本文采用实验与数值模拟相结合的方法,研究了叶栅通道紊动射流的流动与传热特性。设计并搭建了低速直流风洞,利用IFA300热膜风速仪对单排射流孔射流的流场进行了测量,分析了单排射流孔射流的流动特性。采用标准k-ε紊流模型,基于SIMPLE算法,采用有限体积法对控制方程进行离散,对不同射流比M、不同入射角α、不同射流孔位置等工况的叶片气膜冷却进行了数值模拟,分析总结了这些因素对射流温度场的影响。结果表明,在吸力面尾部流场中形成了尾迹区,射流使得尾迹区较靠近射流孔,尾迹区变厚,尾迹涡变大。在射流比0.6～4.0之间,射流比为2.0时冷却效果最好;在45°、60°、90°三种入射角之间,90°入射角时冷却效率最低,45°入射角时与60°入射角时的冷却效率相比,先减小后增大;比较3.0D、4.5D两种孔间距,孔间距为3.0D时可以使两射流孔中心面沿主流方向之间的吸力面上形成较好的冷气膜;相同条件下比较不同的射流孔位置对冷却效率的影响,距离叶片前缘最近的射流孔的冷却效率最低。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪 论

- 1.1 课题的研究背景和意义

- 1.2 气模冷却的国内外研究现状

- 1.3 本课题的主要研究内容

- 第2章 数值计算方法与模型

- 2.1 基本控制方程

- 2.2 控制方程的离散方法

- 2.3 数值模拟方法

- 2.4 紊流模型

- 2.5 计算方法

- 第3章 单排孔射流的实验研究

- 3.1 实验系统与装置

- 3.2 热膜风速仪

- 3.3 实验的测量与结果分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 不同射流比的气膜冷却的数值模拟

- 4.1 计算方法与几何模型

- 4.2 网格划分

- 4.3 边界条件

- 4.4 数值模拟的结果与分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 不同孔排射流和双排孔射流的数值模拟

- 5.1 几何模型

- 5.2 边界条件

- 5.3 数值模拟的结果与分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].单相高压雾化射流实验研究及工程应用[J]. 清洗世界 2019(11)

- [2].轴向脉冲电流对铜射流的箍缩不稳定性作用分析[J]. 电工电能新技术 2020(01)

- [3].水下高速燃气射流及复杂波系二维数值仿真[J]. 水下无人系统学报 2020(01)

- [4].液化石油气罐车节水清洗的射流参数研究[J]. 机床与液压 2020(01)

- [5].燃油近嘴区初始射流破碎及影响因素试验研究[J]. 汽车工程 2020(01)

- [6].新型射流振荡减摩阻工具设计及内部流场特性数值模拟分析与实验验证[J]. 中国海上油气 2020(01)

- [7].氩-氧氛围中氢气射流喷射与混合特性的研究[J]. 内燃机学报 2020(02)

- [8].亚声速同轴射流波包敏感性研究(英文)[J]. 空气动力学学报 2020(02)

- [9].二维喷嘴内稠密气固射流稳定性实验[J]. 化工进展 2020(05)

- [10].吹气射流飞控飞行器设计及试飞验证[J]. 航空科学技术 2020(05)

- [11].气相射流点火天然气发动机的燃烧及排放特性[J]. 汽车安全与节能学报 2020(01)

- [12].不同射流状态下射流气体与高超声速主流相互作用影响[J]. 国防科技大学学报 2020(03)

- [13].支管射流三通结构优化与试验[J]. 排灌机械工程学报 2020(07)

- [14].真空环境中压电激励对射流破碎特性的影响[J]. 火箭推进 2020(04)

- [15].针阀启闭过程近场射流破碎机理的研究[J]. 内燃机学报 2020(05)

- [16].含沙水流深层排放入海的浮力射流模拟[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2016(06)

- [17].腔径比对亥姆赫兹自振射流性能影响[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(11)

- [18].波流环境下双孔射流的运动和稀释特性[J]. 中国科技论文 2016(19)

- [19].高度欠膨胀声速射流的自相似特性[J]. 航空动力学报 2017(01)

- [20].用于多射流撞击式喷嘴的湍流模型比较研究[J]. 化学工程 2017(01)

- [21].基于图像分析的射流扩散试验装置研制及应用[J]. 安全与环境学报 2016(06)

- [22].锯齿射流与圆射流流场和远场噪声特性的对比研究（英文）[J]. 应用数学和力学 2016(12)

- [23].射流振荡器的回流特性和切换特性研究[J]. 科学技术与工程 2016(32)

- [24].矩形长宽比对射流中心线湍流特性的影响[J]. 实验流体力学 2017(01)

- [25].复合射流涡环形成与演化研究[J]. 能源工程 2017(02)

- [26].低雷诺数下横流-射流中剪切涡的试验研究[J]. 航空学报 2017(07)

- [27].气流作用下同轴带电射流的不稳定性研究[J]. 力学学报 2017(05)

- [28].三维空泡回射流的理论研究（英文）[J]. 船舶力学 2017(09)

- [29].喷口间距对双矩形平行射流流场的影响[J]. 化工学报 2017(10)

- [30].聚合射流氧枪的发展及应用[J]. 工业加热 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/10989261fc9bd5bf2427791d.html