# 高介电常数聚芳醚酮基纳米复合材料的制备及其性能研究

### 论文摘要

本论文通过溶液共混的方法,以碳纳米管、聚苯胺及聚苯胺包覆的碳纳米管作为功能性材料,功能化聚芳醚酮作为基体制备了一系列高介电常数纳米复合材料。通过红外、XRD、SEM、TEM对其结构和形貌进行了表征,并采用万能试验机、频谱分析仪、介电强度测试仪等研究了功能性复合材料的性能。研究发现,树脂基体的介电性能对复合材料的介电性能有很大影响,使用介电常数较高的磺化聚芳醚酮制备的复合材料的介电性能普遍高于氨基聚芳醚酮基复合材料。为了增加复合材料的相容性,对填充材料进行了修饰,但是不同的填充材料在基体中的分散性不同,形成了不同的微观形貌。结合介电性能的测试结果讨论了填料分散情况以及复合材料的微观形貌对介电性能的影响。另外,研究发现填料的形状、粒径、电导率对复合材料的介电性能产生了不同的影响。研究结果表明,这些复合材料具有良好的力学性能及热稳定性,并且具有较高的介电强度和储能密度,是良好的具有应用前景的高介电常数复合材料。

### 论文目录

- 提要

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 聚芳醚酮

- 1.2.1 聚芳醚酮的发展

- 1.2.2 聚芳醚酮的性能

- 1.2.3 聚芳醚酮的应用

- 1.3 电子封装材料

- 1.4 无源器件

- 1.5 嵌入式无源器件

- 1.5.1 动力

- 1.5.2 电容器

- 1.6 介电机理

- 1.6.1 电容、介电常数及极化

- 1.6.2 介电损耗

- 1.7 嵌入式电容器的介质材料

- 1.7.1 铁电陶瓷材料

- 1.7.2 其他陶瓷材料

- 1.7.3 聚合物材料

- 1.7.4 铁电陶瓷/聚合复合材料

- 1.7.5 导电填料/聚合物复合材料

- 1.7.6 全有机高分子复合材料

- 1.8 现状及发展趋势

- 1.8.1 纳米复合材料

- 1.8.2 纳米电介质

- 1.8.3 高性能的高介电纳米复合材料

- 1.9 本论文的设计思想

- 参考文献

- 第二章 实验原料和测试方法

- 2.1 实验原料与试剂

- 2.2 测试仪器与方法

- 第三章 碳纳米管/聚芳醚酮纳米复合材料的制备及性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 复合材料的制备

- 3.2.1 羧酸修饰碳纳米管（a-MWNTs）的制备

- 3.2.2 聚合物基体的制备

- 3.2.3 聚芳醚酮基碳纳米管复合材料的制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 羧酸修饰碳纳米管

- 3.3.2 聚合物基体的测试表征

- 2PAEKK复合材料'>3.3.3 a-MWNTs/NH2PAEKK复合材料

- 3.3.4 a-MWNTs/SPAEK复合材料

- 3.4 小结

- 参考文献

- 第四章 聚苯胺/聚芳醚酮纳米复合材料的制备及性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 复合材料的制备

- 4.2.1 磺基水杨酸掺杂聚苯胺（PANI-SSA）的合成

- 4.2.2 聚合物基体的制备

- 4.2.3 聚芳醚酮基聚苯胺复合材料的制备

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 PANI-SSA的基本性能表征

- 2PAEKK纳米复合材料'>4.3.2 PANI-SSA/NH2PAEKK纳米复合材料

- 4.3.3 PANI-SSA/SPAEK纳米复合材料

- 4.4 小结

- 参考文献

- 第五章 碳纳米管@聚苯胺/聚芳醚酮纳米复合材料的制备及性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 a-MWNTs@PANI/SPAEK复合材料的制备

- 5.2.1 a-MWNTs@PANI的制备

- 5.2.2 a-MWNTs@PANI/SPAEK复合膜的制备

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 a-MWNTs@PANI的微观形貌及XRD分析

- 5.3.2 a-MWNTs@PANI/SPAEK复合材料的性能

- 4.4 小结

- 参考文献

- 第六章 结论

- 攻读博士学位期间的学术论文

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].高介电常数聚合物基复合材料的研究进展[J]. 黑龙江科学 2014(03)

- [2].高介电常数覆铜板在小型化微带天线中的应用[J]. 印制电路信息 2012(10)

- [3].高介电常数复合氧化膜低压化成箔制备及性能表征[J]. 科技视界 2018(23)

- [4].高介电常数聚偏氟乙烯基复合材料的研究进展[J]. 绝缘材料 2016(03)

- [5].高介电常数、低介电损耗的聚合物基复合材料[J]. 化学进展 2010(08)

- [6].高介电常数的介质微带天线频带宽度展开方法[J]. 西安邮电学院学报 2010(03)

- [7].高介电常数微波介质陶瓷材料的研究现状[J]. 硅酸盐通报 2008(02)

- [8].La掺杂Ba_(0.67)Sr_(0.33)TiO_3陶瓷高介电常数机制探讨[J]. 电子显微学报 2019(01)

- [9].高介电常数材料的介电常数测量方法研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2016(02)

- [10].高介电常数电子材料制备及其电性能研究[J]. 科教文汇(下旬刊) 2011(05)

- [11].高介电常数树脂基复合材料的研究进展[J]. 高分子通报 2015(10)

- [12].新一代CMOS器件栅介质材料研究进展[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [13].高介电常数低介电损耗PEG@graphene/PVDF复合材料的制备及性能研究[J]. 高电压技术 2017(07)

- [14].功率变换系统中滤波元件高介电常数材料的选择及其应用[J]. 机械与电子 2015(04)

- [15].高介电常数聚合物基复合材料研究进展[J]. 材料工程 2012(05)

- [16].ECT系统中重建高介电常数对象的算法[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [17].高介电复合材料聚合物基体的研究现状及展望[J]. 塑料 2016(04)

- [18].高介电常数覆铜板[J]. 覆铜板资讯 2019(03)

- [19].介电复合材料及运用[J]. 信息记录材料 2020(10)

- [20].高介电聚氨酯基复合材料的制备与性能研究[J]. 广州化工 2010(04)

- [21].高介电常数材料CaCu_3Ti_4O_(12)的溶胶-凝胶制备技术研究[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S2)

- [22].基于高介电常数基板和金属结构负折射材料的设计,仿真与验证[J]. 物理学报 2011(05)

- [23].高介电常数低介质损耗PCB基材[J]. 覆铜板资讯 2013(03)

- [24].高介电常数材料缩小GPS&Wifi Combo天线体积[J]. 信息系统工程 2011(10)

- [25].本征高介电常数聚酰亚胺电介质研究进展[J]. 绝缘材料 2020(10)

- [26].应用于小型化微带天线的高介电常数低介质损耗覆铜板[J]. 印制电路信息 2016(02)

- [27].高介电常数纺织材料的开发现状[J]. 纺织导报 2017(09)

- [28].活性酯固化环氧基高介电常数覆铜板的研制[J]. 印制电路信息 2014(01)

- [29].新型电容器用高介电常数聚合物研究进展[J]. 材料导报 2009(S1)

- [30].一种具有圆极化特性的角反射器研究[J]. 防护工程 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/10d26cc01ba7de1955db2c85.html