# 基于UG二次开发的自由曲面高效刀具路径方法研究

### 论文摘要

自由曲面广泛应用于汽车、造船、航空航天、模具等行业中,随着数控技术的发展,特别是五轴加工技术的广泛应用,如何提高自由曲面的加工效率和质量显得越来越重要。刀具路径生成技术是自由曲面加工的重要技术,在相同的加工环境下,一条较短的加工路径不仅能够缩短加工时间、提高加工效率,而且也能够减少刀具磨损、提高刀具使用寿命,也可以减小刀位文件的大小从而不需要数控机床中控制器中强大的存储功能,因此开发出一种满足加工要求并能生成较短加工路径的方法具有重要意义。本文针对自由曲面加工效率低和质量不高的问题,提出一种改进的等残高刀具路径方法,该方法继承了等残高法加工效率高的特点,同时避免了刀具路径在拐角处残余高度过高的问题。当给定加工残余高度要求之后,本方法以满足残余高度的要求的最大的行距来计算刀位数据,所生成的路径总长度比三种常用的路径方法,即参数线法、等截距法和等残高法,所生成的路径长度要短,在相同的切削条件下,采用该方法可以更高效率地加工自由曲面。针对自由曲面在加工过程中容易发生干涉的问题,本文提出了一种刀轴姿态遍历的方法进行干涉检查,并以加工过程中刀轴摆动量最小为约束条件,可以确定每一刀位点处的最优刀轴矢量,该方法可以避免加工过程中的干涉现象并保证刀轴在加工过程中的光顺性,提高加工表面质量,减少因刀轴姿态剧烈变化对机床主轴和零件的冲击。本文通过UG二次开发将上述研究成果集成在UG软件中,形成方便易用的软件模块,较好的解决了编程效率低的问题,为基于特征的加工编程提供了基础。在Vericut软件中,建立了Mikron UCP800 Duro的数学模型,通过机床加工仿真和加工实验验证了该方法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题的背景与研究意义

- 1.3 国内外研究概况

- 1.4 本文主要研究内容

- 2 自由曲面五轴数控加工理论基础

- 2.1 自由曲面加工的基本流程

- 2.2 刀具路径基础知识

- 2.3 加工过程中的干涉问题

- 2.4 五轴数控机床结构类型

- 2.5 本章小结

- 3 改进的等残高加工路径生成

- 3.1 等残高法分析

- 3.2 改进的等残高法计算流程

- 3.3 加工路径步长计算

- 3.4 加工路径行距计算

- 3.5 加工路径刀位点计算

- 3.6 加工过程干涉检查

- 3.7 本章小结

- 4 改进的等残高加工路径的实现与仿真验证

- 4.1 二次开发平台

- 4.2 改进的等残高方法的实现

- 4.3 仿真验证

- 4.4 本章小结

- 5 机床加工过程仿真与实验验证

- 5.1 试验加工对象

- 5.2 刀具路径生成

- 5.3 刀位文件的后置处理

- 5.4 机床加工过程仿真和切削试验

- 5.5 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录Ⅰ 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].面向加工效率的曲面刀具路径优化方法[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(07)

- [2].刀具路径编辑在轴流叶片加工中的应用[J]. 机械工程师 2015(12)

- [3].自由曲面刀具路径生成的新方法-非等参数法[J]. 煤矿机械 2016(06)

- [4].信息时代数控铣削的刀具路径优化技术[J]. 无线互联科技 2016(13)

- [5].改进的等残余高度加工自由曲面刀具路径生成算法[J]. 南京航空航天大学学报 2012(02)

- [6].对于切削进给的前向刀具路径修正研究[J]. 机床与液压 2009(11)

- [7].基于数控加工球形五轴刀具路径转换的研究[J]. 广西轻工业 2008(04)

- [8].螺旋桨加工刀具路径规划[J]. 机械设计与制造 2014(11)

- [9].自由曲面数控加工刀具路径规划研究[J]. 煤炭技术 2013(03)

- [10].组合曲面三坐标加工刀具路径后处理优化技术[J]. 机械科学与技术 2011(10)

- [11].浅析自由曲面数控加工中刀具路径规划[J]. 装备制造技术 2009(07)

- [12].基于离散刀位点的复合刀具路径生成方法研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(10)

- [13].对于2D端铣中恒定切削进给的刀具路径修正研究[J]. 航空制造技术 2010(15)

- [14].基于空间填充法的刀具路径生成算法及其仿真[J]. 中国机械工程 2017(23)

- [15].环形刀五轴数控加工刀具路径生成算法[J]. 机械工程学报 2008(03)

- [16].核电封头五轴数控加工刀具路径规划研究[J]. 机械研究与应用 2011(06)

- [17].自由曲面数控加工混合刀具路径生成算法研究[J]. 机床与液压 2018(19)

- [18].CAM拓展优势超越刀具路径的范围[J]. 国防制造技术 2012(04)

- [19].在优化的刀具路径上运行粗加工策略[J]. 世界制造技术与装备市场 2014(02)

- [20].基于CAD/CAM的盘盖类零件造型和加工过程优化设计[J]. 机械工程师 2009(09)

- [21].圆环面刀具数控加工刀具路径规划[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [22].基于特征的数控加工刀具路径参数化设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2012(07)

- [23].基于Mastercam刀具路径优化方案的研究[J]. 煤矿机械 2011(06)

- [24].基于中轴变换的刀具优化选择与刀具路径规划[J]. 大连理工大学学报 2013(01)

- [25].基于刀具路径模拟的MasterCAM参数验证方法研究[J]. 职业教育研究 2012(10)

- [26].谈CNC编程刀路设计原则[J]. 金属加工(冷加工) 2009(02)

- [27].五轴加工奇异区域内的刀具路径优化[J]. 机械工程学报 2011(19)

- [28].新型VoluMill刀具路径[J]. 现代制造 2008(37)

- [29].GibbsCAM VoluMill烟草机械行业解决方案[J]. 金属加工(冷加工) 2012(11)

- [30].基于UG NX的数控铣削刀具路径设计与优化[J]. 宿州学院学报 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/10dbfef140b0ecd17e87e9f9.html