# 锦屏对外专用公路牦牛山西段斜坡稳定性研究

### 论文摘要

已建的锦屏对外专用交通公路位于西昌西北方向,是连接锦屏一、二级水电站的交通要道,它东起漫水湾安宁河大桥,途经牦牛山,西至磨房沟,全长57.15km。对外专用公路牦牛山西段位于牦牛山山脉以西,全长24.15km,此段桥隧道数量多,隧道高达8条,隧线比更高达0.418。地形起伏较大,沟谷深切,沟谷坡降及岸坡较陡,跨越多个地层单元,自然条件复杂,也较为典型。工程于2005年上半年全面施工时,受施工的影响,西段曾发生了诸如滑塌、滑坡等一系列严重的地质灾害。2007年6月10日专用公路开始运营,运营期间发生又接踵而至的出现山体变形、滑塌、滑坡以及渣场失稳等灾害,严重影响专用公路的正常使用。因此,研究锦屏对外专用公路牦牛山西段的斜坡的稳定性,对西段减灾避灾具有重要的现实意义。同时丰富了山区边坡破坏系统的研究。本文遵循“地质过程机制分析”及“量化评价”的指导思想,对锦屏对外专用公路牦牛山西段斜坡进行分段、边坡失稳模式进行概括、分析其变形破坏机制及稳定性评价进行系统的分析研究。取得了如下主要成果:(1)、对沿线斜坡坡度进行统计,依据斜坡坡度段划分为基础,将牦牛山西段边坡分划为小于20°,20~30°坡和大于30°坡三大类中,总体上分为5段。根据岩层面产状与斜坡的组合关系,又划分为顺向边坡、逆向边坡及斜向边坡,3小类。总共分为15个小地质结构区。并对各个小区段进行评价。(2)、通过对沿线公路发生的地质灾害分析,将专用公路牦牛山西段斜坡的失稳模式概括为4类:残坡积层滑动、古滑坡复活、人工堆渣边坡滑塌及强风化基岩边坡表层滑塌。(3)、以地质原型为基础,采用地质过程机制分析和有限元数值模拟相结合的方法,研究了各类失稳模式下典型工点的变形现象、变形破坏机制。(4)、基于对各类失稳模式下典型工点变形破坏机制及稳定性评价基础上,对锦屏对外专用公路牦牛山西段斜坡稳定性进行分段评价。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 斜坡变形破坏机制研究

- 1.2.2 斜坡稳定性评价方法

- 1.2.3 边坡治理工程研究

- 1.3 研究内容和技术路线

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究思路与技术路线

- 第2章 自然地理与区域地质背景

- 2.1 自然地理

- 2.2 地形地貌

- 2.3 地层与岩浆岩

- 2.3.1 地层

- 2.3.2 岩浆岩

- 2.4 区域地质构造

- 2.4.1 断层

- 2.4.2 褶皱

- 2.5 新构造运动

- 第3章 公路沿线工程地质分段

- 3.1 地形地貌

- 3.2 地层与岩浆岩

- 3.3 地质构造

- 3.4 水文地质

- 3.5 物理地质现象

- 3.5.1 风化卸荷

- 3.5.2 崩塌

- 3.5.3 滑坡

- 3.5.4 泥石流

- 3.5.5 变形体

- 3.6 岩土体物理力学性质

- 3.6.1 残坡积土物理力学试验及成果

- 3.6.2 滑坡残体物理力学试验及成果

- 3.6.3 滑带土物理力学试验及成果

- 3.6.4 强风化岩样体物理力学试验及成果

- 3.6.5 渣场渣料物理力学试验及成果

- 3.7 斜坡工程地质分段及评价

- 第4章 公路沿线斜坡变形失稳模式及机制研究

- 4.1 斜坡变形失稳模式概述

- 4.1.1 公路建设及运营期间斜坡的变形及失稳现象

- 4.1.2 公路斜坡的失稳模式

- 4.2 金旭家强风化基岩斜坡变形现象及失稳机制分析

- 4.2.1 金旭家强风化基岩斜坡工程地质概况

- 4.2.2 金旭家强风化基岩斜坡变形破坏现象

- 4.2.3 金旭家强风化基岩斜坡变形失稳机制分析

- 4.3 花椒园残坡积层斜坡变形现象及失稳机制分析

- 4.3.1 花椒园残坡积层斜坡工程地质概况

- 4.3.2 花椒园残坡积层斜坡变形破坏现象

- 4.3.3 花椒园残坡积层斜坡变形失稳机制分析

- 4.4 何家1#滑坡复活现象及机制分析

- 4.4.1 何家1#滑坡工程地质概况

- 4.4.2 何家1#滑坡复活变形破坏现象

- 4.4.3 何家1#滑坡复活变形失稳机制分析

- 4.5 13#渣场人工堆渣边坡变形破坏现象及机制分析

- 4.5.1 13#渣场区工程地质概况

- 4.5.2 13#渣场人工堆渣边坡变形破坏现象

- 4.5.3 13#渣场人工堆渣边坡失稳机制分析

- 4.6 小结

- 第5章 公路沿线斜坡稳定性计算与分析

- 5.1 斜坡稳定性计算方法简介

- 5.2 金旭家强风化基岩斜坡稳定性计算与评价

- 5.2.1 计算模型与参数

- 5.2.2 稳定性验算与分析

- 5.2.3 稳定性评价

- 5.3 花椒园残坡积层斜坡稳定性计算与评价

- 5.3.1 计算模型与参数

- 5.3.2 稳定性验算与分析

- 5.3.3 稳定性评价

- 5.4 何家1#滑坡稳定性计算与评价

- 5.4.1 计算模型与参数

- 5.4.2 稳定性验算与分析

- 5.4.3 稳定性评价

- 5.5 13#渣场人工堆渣边坡稳定性计算与评价

- 5.5.1 计算模型与参数

- 5.5.2 稳定性验算与分析

- 5.5.3 稳定性评价

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间取得学术成果

### 相关论文文献

- [1].三峡专用公路拟对社会车辆开放[J]. 广东交通 2014(05)

- [2].昌都至邦达机场专用公路路线方案研究与评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(04)

- [3].大型水电站坝区公路及对外专用公路机械化保洁模式的探索与研究[J]. 绿色环保建材 2020(09)

- [4].运煤专用公路建设的关键技术研究[J]. 科技致富向导 2013(11)

- [5].延边林区专用公路的损毁原因分析及防治措施[J]. 吉林农业 2012(09)

- [6].西藏拉贡专用公路施工期环境影响评价及其对策措施[J]. 西藏科技 2012(02)

- [7].西藏拉贡专用公路施工期环境影响评价及其对策措施[J]. 西藏科技 2012(03)

- [8].跨既有专用公路连续梁施工安全防护技术的探讨[J]. 四川水力发电 2019(S2)

- [9].德国修建全长100公里的自行车专用公路[J]. 情感读本 2016(06)

- [10].又到山花烂漫时[J]. 中国公路 2013(10)

- [11].羊曲水电站对外交通专用公路工程施工实际成本评估测算[J]. 水利水电工程造价 2011(02)

- [12].乌东德水电站对外交通专用公路设计及优化[J]. 中国水利 2017(S1)

- [13].基于运行速度的公路安全性评价问题研究——以拉萨至贡嘎机场专用公路设计为例[J]. 科技致富向导 2010(09)

- [14].黄大旅游专用公路将于10月开通[J]. 中国林业 2012(16)

- [15].某专用公路软基处治方案设计[J]. 施工技术 2013(S1)

- [16].关于专用公路工程内部监理工作方法的探讨[J]. 工程质量 2010(11)

- [17].浅谈三峡专用公路旧水泥混凝土路面病害的加固和处理[J]. 城市建筑 2018(05)

- [18].西藏自治区道路绿化营造林工程现状及策略分析——以贡嘎机场至泽当专用公路道路绿化为例[J]. 绿色科技 2016(19)

- [19].锦屏水电站对外交通专用公路高边坡稳定性分析与防治技术综述[J]. 中国农村水利水电 2012(11)

- [20].某水电站对外交通专用公路边坡滑塌分析与处治设计[J]. 低碳世界 2015(01)

- [21].三峡“近卫军”——武警交通五支队二大队打造三峡综合应急救援大队纪实[J]. 中国公路 2014(17)

- [22].拉日铁路与溪洛渡专用公路泥石流特征与比较[J]. 甘肃科技纵横 2009(01)

- [23].岩门大峡谷旅游专用公路控制爆破方案设计[J]. 爆破 2013(04)

- [24].牙根水电站对外交通专用公路深挖路基稳定性分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(10)

- [25].拉萨至贡嘎机场专用公路工程完成投资10.55×10~8元[J]. 石油沥青 2011(03)

- [26].锦屏水电站对外交通专用公路羊房沟合同段的滑坡治理[J]. 四川水力发电 2008(S3)

- [27].溪洛渡水电站对外交通专用公路大烂田段地质选线[J]. 甘肃科技纵横 2008(01)

- [28].锦屏出场专用公路滑坡成因分析及稳定性研究[J]. 山西建筑 2008(03)

- [29].三峡专用公路桥梁加固及施工工艺研究[J]. 科技传播 2012(07)

- [30].回顾K92+880～K93+060段滑坡处治设计[J]. 价值工程 2012(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/110328081cbf61b0551e10d5.html