# 气浮轴承支持的复杂转子系统非线性动力学行为分析

### 论文摘要

旋转机械是工业部门中应用最广泛的一类机械设备,转子—轴承系统作为旋转机械的核心部件,在工业各个重要领域发挥着无可替代的作用。为满足现代工业不断发展的需求,旋转机械向着高速、复杂的方向发展,其非线性动力学行为变得十分复杂。传统的将转子—轴承系统简化为少数几个集中质量的模型的处理方法已不再适用。基于此,本文讨论了实际轴承—复杂转子系统的分析方法并分析了其动力学行为。首先,采用有限元方法建立了刚性支承—滑动轴承—转子非线性动力系统和弹性支承—滑动轴承—转子非线性动力系统的有限元模型。然后,针对转子—轴承系统的局部非线性特点基于固定界面部件模态综合法对非线性振动方程降维,使刚性支承系统自由度数由原来的60个降到12个,弹性支承系统由64个降到16个。降维之后,利用Newmark方法对降维系统进行数值求解,分析了轴承转子系统随不同参数变化而出现的非线性动力学现象,结果表明:系统存在丰富的复杂动力学行为;相似结构的分岔类型基本一致,但随着圆盘质量的增加分岔提前,失稳转速随之降低;适当刚度的弹性支承的加入,能有效地提高系统运动稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 国内外非线性转子动力学研究现状

- 1.3 非线性转子动力学研究中存在的一些问题和发展趋势

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 非线性动力学及转子动力学基本理论

- 2.1 引言

- 2.2 非线性振动系统与线性振动系统的比较

- 2.3 动力系统的基本理论

- 2.3.1 自治连续时间动力系统

- 2.3.2 非自治连续时间动力系统

- 2.3.3 自治系统和非自治系统之间的关系

- 2.3.4 状态空间、平衡点及其稳定性

- 2.4 分岔的基本概念

- 2.5 混沌理论

- 2.5.1 混沌的概念

- 2.5.2 混沌运动的基本特征

- 2.5.3 混沌与随机

- 2.5.4 通向混沌的道路

- 2.5.5 混沌的研究方法

- 2.6 本章小结

- 第3章 气浮轴承转子系统动力学建模

- 3.1 引言

- 3.2 非线性油膜力模型

- 3.3 运动微分方程

- 3.3.1 刚性支承—滑动轴承—转子系统运动微分方程

- 3.3.2 弹性支承—滑动轴承—转子系统运动微分方程

- 3.4 气浮轴承转子系统降维分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 气浮轴承转子系统动力学行为分析

- 4.1 引言

- 4.2 计算响应的newmark法

- 4.3 数值分析

- 4.3.1 刚性支承—滑动轴承—转子系统计算结果

- 4.3.2 弹性支承—滑动轴承—转子系统计算结果

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 论文发表情况

### 相关论文文献

- [1].椭圆弧凸转子的型线构造及进一步高形技术[J]. 机械传动 2020(01)

- [2].压力筛新型高浓度双区转子[J]. 中华纸业 2020(02)

- [3].双跨转子平行不对中故障研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].基于啮合理论的双螺旋转子接触线计算研究[J]. 时代农机 2019(11)

- [5].密炼机转子系统流场特性研究[J]. 中国塑料 2020(04)

- [6].单齿转子式压缩机的转子设计与性能分析[J]. 制冷与空调 2020(04)

- [7].风扇转子动特性试验与分析[J]. 航空发动机 2020(02)

- [8].小麦脱皮机转子预弯工艺及优化设计[J]. 中国农机化学报 2020(03)

- [9].带有波转子的水蒸气压缩式制冷循环性能分析[J]. 低温与超导 2020(05)

- [10].摆动转子油桶泵的结构特点及流量分析[J]. 大众科技 2020(03)

- [11].基于全频谱技术的油膜诱发转子失稳的故障诊断[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [12].煤粉转子秤下煤不稳的处理措施[J]. 新世纪水泥导报 2020(05)

- [13].低压力脉动罗茨真空泵转子的研究[J]. 机械设计与制造 2020(10)

- [14].老挝南湃水电站事故转子现场检测及分析[J]. 水电站机电技术 2018(11)

- [15].重型离心机组焊式转子头的设计与制造[J]. 机械工程师 2014(11)

- [16].菲斯特煤粉转子秤的使用实践[J]. 水泥 2020(09)

- [17].基于三维有限元模型对裂纹非对称转子振动及裂纹扩展控制研究[J]. 振动与冲击 2019(23)

- [18].分块转子磁通切换电机绕组理论及谐波特性的研究[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [19].轴承摩擦磨损对柔性支承转子动力响应特性的影响[J]. 原子能科学技术 2020(04)

- [20].罗茨泵用高能渐开线新型转子的型线研究[J]. 机床与液压 2020(04)

- [21].多跨转子系统联轴器偏角不对中试验研究[J]. 动力工程学报 2020(04)

- [22].双跨转子联轴器偏角不对中试验测量与分析[J]. 热能动力工程 2020(04)

- [23].基于不抽转子的发电机大修状态评估测试方法及装置[J]. 电工电气 2020(06)

- [24].一种适用于农业多足机器人的螺旋转子泵转子加工及测试[J]. 中国农机化学报 2020(09)

- [25].大型汽轮机振动转子弯曲原因分析及处理[J]. 大氮肥 2018(05)

- [26].周向布局对串列转子气动性能的影响研究[J]. 风机技术 2016(02)

- [27].转子振动对直通式迷宫密封性能的影响[J]. 推进技术 2016(08)

- [28].定-转子反应器内液体停留时间的研究[J]. 中国科技论文 2016(18)

- [29].高负荷跨音转子复合掠优化设计研究[J]. 工程热物理学报 2014(12)

- [30].多个磁悬浮轴承转子系统动力学特性研究[J]. 机械设计与制造 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1104e842424de9faa0892f7e.html