# 碳纳米管的制备及吸附特性研究

### 论文摘要

由于碳纳米管在力学、电学、化学等方面具有独特的性能,因而在纳米电子学、电子场致发射、传感器、STM探针、吸附、催化及其它领域具有广泛的应用前景。世界各国科研人员对其投入了极大的关注。其中有关碳纳米管的吸附特性的研究近年来受到了火热的关注,对碳纳米管吸附特性作进一步的研究成为科技发展的必然,这将对碳纳米管在吸附领域的更广泛应用做出重大贡献。本论文采用化学气相沉积（CVD）方法制备了各种类型的碳纳米管,并通过高分辨电子显微镜（HRTEM）、扫描电镜（SEM）、X射线衍射分析（XRD）、热重-差热分析（TG-DTA）、拉曼光谱分析（Raman）等仪器和分析手段,对制备的不同类型的碳纳米管进行了材料结构、电学、光学等特性进行了研究,对不同情况下碳纳米管的可能生长机制和特性进行了模型预测和实验验证。另外,对买来的碳纳米管样品和活性炭样品对温度为77K时的氮气吸附特性进行了研究,并作了比较,得出如下结论:1.利用低压CVD法以MgO为载体可以实现人们对碳纳米管制造的目标,通过利用HRTEM、SEM、差热、XRD、热重分析和Raman等仪器对制备的各种类型碳纳米管的形貌、结构进行了分析和研究,从得出的结果可以看出,影响碳纳米管生长结构的重要因素是生长温度、碳源的种类和载体中催化颗粒的浓度、大小。制备单壁碳纳米管时,应采用含碳量少的碳源气体,载体和纳米催化剂的摩尔比小于0.9 : 0.1,同时最佳生长温度应在850～950℃范围内。而生长多壁碳纳米管时,应采用含碳量较多的碳源气体和纳米催化剂含量较大的载体,同时选用较高的生长温度。2.在TEM,SEM,ASAP 2405N分析仪等仪器上对买来的碳纳米管样品和活性炭样品的形貌、结构及吸附特性的分析、对比结果表明,买来的碳纳米管样品的比表面积小于活性炭样品的比表面积,但是碳纳米管样品的孔容大于活性炭样品。在氮气的相对压力较低的情况下,活性炭样品的吸附能力比多壁碳纳米管样品的要好。但是当相对压力超过0.9后,多壁碳纳米管样品的吸附能力显示更加良好,并且超过活性炭。与此同时,在高的压力下碳纳米管的脱附能力相对于活性炭更加显著。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- §1.1 碳纳米管的性质及用途

- §1.2 碳纳米管在吸附特性研究方面的研究进展

- §1.3 BET 比表面积测试法

- §1.4 本文工作的研究内容及意义

- 第二章 碳纳米管的制备、表征及提纯

- §2.1 碳纳米管制备工艺简介

- §2.2 碳纳米管的制备

- §2.3 碳纳米管的提纯与检测

- §2.4 结果分析与讨论

- 第三章 碳纳米管对氮气吸附特性的研究

- §3.1 引言

- §3.2 实验操作

- §3.3 结果与讨论

- §3.3.1 碳纳米管样品和活性炭样品的微观结构

- §3.3.2 样品的吸附特性

- §3.4 结论

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/110558f418d22a9222f9160d.html