# 一种井下多媒体无线通信网络的开发

### 论文摘要

近年来,我国经济的发展速度不断加快,对能源的需求变得越来越大。煤炭作为整个能源、化工行业的基础原料,需求与日俱增。随着煤矿开采规模不断扩大,越来越多的工人需要在井下作业,一套具备完整通信功能的矿井用通信平台的建立就显得尤为重要。井下综合通信系统为日常生产、人员安全提供了保障。但是目前,能够同时满足井下语音通信、影像传输、人员定位、考勤记录等多功能一体的综合通信系统,还不够完善,主要原因就是因为矿井环境的特殊性、复杂性。根据矿井通信目前的现状和实际需求,本文提出了一种基于IEEE 802.11协议的数字矿山综合无线局域网络,从而增加矿井安全性,提高矿井的劳动生产效率。并以此为背景,开发设计了数字矿山无线局域网数据终端系统。本文重点对以下几个方面进行了研究:(1)井下通信系统是集有线局域网、无线局域网于一身的综合网络,因此本文首先介绍了局域网的工作过程与原理、局域网的传播特性、协议标准等相关理论;(2)组建了井下综合通信系统信号传输模块的复用部分,并进行了冗余设计;(3)介绍了语音通讯系统的VOIP原理,VOIP话机内部结构和工作流程以及涉及的VOIP协议,给出了VOIP服务器的配置;(4)介绍了视频监控系统的发展历程,分析了视频监控系统的原理和组成,给出了井下监控系统组建的方案;(5)介绍了人员定位考勤系统方案的硬件整体框架,设计了其核心硬件,介绍定位系统的定位原理和软件实现;介绍了方案的硬件整体框架和各部分硬件模块的设计实现。本文基于无线局域网协议,提出了井下多媒体无线通信网络的设计与实现方案。通过本系统可以避免语音通讯、视频监控、定位考勤三套网络重复建设,提高通信线路的利用效率,节约了建设成本,提供井下通信综合服务。该无线网络具有传统井下有线通信系统所无法比拟的优越性,为数字化矿山的发展方向提供了可行性解决方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 井下通信分类

- 1.3 井下通信发展现状

- 1.4 选题意义

- 1.5 研究内容

- 第二章 系统建立理论概述

- 2.1 什么是WLAN

- 2.1.1 无线局域网主要协议802.11B 介绍

- 2.1.2 WIFI 介绍

- 2.1.3 802.11B 的基本运作模式

- 2.2 井下多媒体无线通信网络概述

- 2.2.1 井下无线三网合一系统总体需求和目标

- 2.2.2 系统总体设计原则

- 第三章 骨干网络建立

- 3.1 传输部分组建

- 3.1.1 传输部分组成

- 3.1.2 交换机

- 3.1.3 光电转换器

- 3.1.4 无线智能AP

- 3.1.5 传输线缆

- 3.1.6 连接接口

- 3.1.7 独立供电电源

- 3.2 中端传输部分的冗余设计

- 3.2.1 链路冗余

- 3.2.2 设备能源冗余

- 3.3 中端传输部分的可靠性分析

- 第四章 话音功能的设计

- 4.1 VOIP 原理介绍

- 4.1.1 VOIP 的基本传输过程

- 4.1.2 VOIP 电话系统的关键技术和标准

- 4.1.3 语音编码标准

- 4.2 井下无线语音通讯系统

- 4.2.1 无线VOIP 话机

- 4.2.2 语音通讯系统中端传输部分

- 4.2.3 无线语音通讯系统地面服务器

- 第五章 影像功能的设计

- 5.1 视频监控系统的发展及特点

- 5.2 无线视频监控系统

- 5.2.1 前端视频采集部分

- 5.2.2 中端传输部分

- 5.2.3 终端处理显示部分

- 5.3 无线视频监控系统特点优势

- 5.3.1 无线视频监控系统特点

- 5.3.2 无线视频监控系统优势

- 第六章 定位功能的设计

- 6.1 无线定位原理

- 6.1.1 基于小区基站标识（CELL BASE STATION ID）的定位方法

- 6.1.2 基于TOA 的定位

- 6.1.3 基于TDOA 的定位

- 6.1.4 基于到达角度（AOA）的定位

- 6.1.5 基于接收信号强度（RECEIVE SIGNAL STRENGTH RSS）的定位

- 6.2 井下无线定位考勤系统定位方式选择

- 6.3 井下无线定位考勤系统的组建

- 6.3.1 目前使用中的井下无线定位考勤系统

- 6.3.2 定位标签

- 6.3.3 传输系统

- 6.3.4 地面服务器

- 6.4 井下无线定位考勤系统的改进

- 6.4.1 井下无线定位考勤系统总体设计

- 6.4.2 井下无线定位考勤系统核心部件定位标签的硬件设计

- 6.4.3 定位标签的嵌入式软件设计

- 6.4.4 无线定位考勤系统服务器软件介绍

- 6.4.5 改进后的无线定位考勤系统特点

- 第七章 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].发挥数字矿山优势 共建中缅经济走廊标杆项目[J]. 中国有色金属 2020(11)

- [2].数字矿山建设目标、任务与方法[J]. 金属矿山 2019(06)

- [3].矿业地理信息数字媒体展现与数字矿山分析——评《数字矿山技术》[J]. 矿业研究与开发 2019(06)

- [4].加快神东数字矿山建设的意义及措施探讨[J]. 煤矿安全 2018(01)

- [5].数字矿山的应用与发展现状[J]. 时代农机 2017(11)

- [6].浅谈数字矿山建设的关键事项[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(20)

- [7].数字矿山在贵州省非煤能矿企业的应用研究[J]. 价值工程 2017(21)

- [8].数字矿山物联网综合一体化系统建设[J]. 西安科技大学学报 2017(05)

- [9].神东数字矿山组网的设计与实现[J]. 陕西煤炭 2017(S1)

- [10].建设数字矿山形势下的矿山测量人才培养[J]. 金属矿山 2015(04)

- [11].陶二煤矿数字矿山系统技术应用[J]. 科技风 2015(12)

- [12].水泥原料数字矿山关键技术研究[J]. 中国建材 2020(07)

- [13].浅谈数字矿山特征、框架与关键技术[J]. 通讯世界 2017(24)

- [14].王李管:数字矿山科技,谁主沉浮?[J]. 中国有色金属 2015(04)

- [15].“数字矿山关键技术及应用研究”课题通过国家验收[J]. 神华科技 2015(03)

- [16].数字矿山建设的理论和方法探析[J]. 中华少年 2016(01)

- [17].携手共建数字矿山新未来 数字矿山实验室与教材建设研讨会成功举办[J]. 中国矿业 2013(02)

- [18].携手共建数字矿山新未来 数字矿山实验室与教材建设研讨会成功举办[J]. 矿业研究与开发 2013(01)

- [19].数字矿山实验室与教材建设研讨会成功举办[J]. 现代矿业 2013(02)

- [20].数字矿山实验室与教材建设研讨会成功举办[J]. 采矿技术 2013(01)

- [21].浅析数字矿山的特征及开发[J]. 世界有色金属 2012(01)

- [22].中国数字矿山建设的道路[J]. 商场现代化 2012(26)

- [23].国家863计划“数字矿山建设关键技术研究与示范”项目课题通过评审[J]. 神华科技 2011(06)

- [24].数字矿山关键技术研究与实施[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [25].数字矿山:实验室的画?[J]. 中国有色金属 2009(04)

- [26].迈向数字矿山[J]. 中国有色金属 2009(14)

- [27].王李管:数字矿山发展推动者[J]. 中国有色金属 2009(16)

- [28].《地理信息世界》数字矿山专题征稿启示[J]. 地理信息世界 2008(02)

- [29].中国数字矿山快速发展[J]. 地理信息世界 2008(05)

- [30].数字矿山建设任重道远[J]. 矿业装备 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1109841c92ca196364ae21f0.html