# 定向凝固Al-Mn-（Be）合金先结晶相生长行为及力学性能

### 论文摘要

本论文选择Al-6wt%Mn（-2.5wt.%Be）合金为研究对象。通过定向凝固技术研究初生相Al6Mn化合物的生长形貌及其演变过程，揭示不同凝固条件对Al6Mn化合物生长行为的影响规律。另外，通过将第三组元Be加入Al-Mn合金中，研究少量Be的加入对其凝固特性及准晶I相形成的影响，探讨Be加入后合金中化合物相和准晶相的形貌特征与生长机制。在此基础上，研究了不同凝固条件下定向凝固Al-Mn-（Be）合金的力学性能，分析了两种合金的断裂行为和强化机制，探索制备具有化合物相或准晶相弥散分布在基体中凝固组织的高强原位复合材料的工艺。这为实现化合物相形貌的主动控制，发展先进化合物或准晶颗粒原位增强金属基复合材料提供必要的理论基础和实践指导。在较低的生长速度（V=1m/s）下，Al6Mn相主要以拉长的，且具有尖锐棱角的小平面形式析出。结合定向凝固试样的EBSD和晶体结构分析表明，Al6Mn晶体在定向凝固条件下沿晶体学方向[001]择优生长，而且相对于其它低指数面，（011）和（101）面更密堆。所以，在低生长速度下，Al6Mn相趋向于形成由四个{011}晶面和四个{101}晶面组成的八面体形貌。通过对实际三维形貌的分析，结合晶体结构决定的晶面关系和外部生长环境，建立了Al6Mn相近平衡生长过程模型。本论文基于Al6Mn相正交结构的晶格参数，结合实际的形貌，量化了Al6Mn （001），（011）和（101）面之间相对生长速度与形貌的关系。随着生长速度的增加，Al6Mn相的形貌由实心的截顶多面体或棱柱转变为空心的棱柱再到槽状形貌，最后直至发达的枝晶（V=1000m/s），实现了Al6Mn化合物相的生长方式由小平面生长转变为非小平面生长。生长速度的增加，引起了由体积扩散决定的角和边加速生长，形成空心的棱柱和槽状形貌。同时，还导致了固/液界面过冷度的增加，促进了Al6Mn相的连续生长，形成枝晶状的Al6Mn相。本文建立了冷却速率增大后小平面向非小平面生长转变的熔体团簇模型，很好地解释了Al6Mn相生长方式的转变。利用Helmholtz公式揭示了（001）和（101）晶面表面能与复杂正方晶系Al6Mn相临界形核形貌的关系，发现Al6Mn相的生长是由二维晶核和螺型位错层生长机制共同控制的，两种机制均在密堆的（101）和（011）面上进行。提出了Al6Mn相的不断形核和生长交替进行的沟槽重复形核生长模型。Be的加入使二元相图向高Mn区移动，引入三种金属间化合物相，λ-Al4Mn、H1相和Be4AlMn相，明显细化了铸态和定向凝固的组织。同时，Be的加入有效地促进了准晶I相的形成，表现为减小了I相形成所需的Mn含量和冷却速度。在定向凝固过程中，其临界冷却速度形成范围被确定为1.52.5K/s。在定向凝固Al-6wt%Mn-2.5wt.%Be合金中，随着生长速度的增加，初生析出相和共晶基体中的化合物相发生了竞争生长。初生相先由λ-Al4Mn转变为H1相，最后转变为准晶I相。基体也由（-Al+λ-Al4Mn）转变为（-Al+H1）相进一步转变为（-Al+I相）共晶。同时，伴随其三维形貌的变化：六棱柱λ-Al4Mn→六棱柱H1相→六瓣花状H1相→枝晶H1相→小平面I相→花瓣I相→枝状I相。基于伪I13簇并结合H1相的高分辨图像，建立了H1相的结构模型，通过其结构相似性，很好地解释了上述的转变过程。λ-Al4Mn、H1相和Be4AlMn相的三维形貌与其晶体结构密切相关，其生长方式均为在密排面上的二维晶核层生长。随着生长速度的增加，初生准晶I相的形貌和生长方式均发生了转变，即由小平面的五角十二面体簇形貌转变为花瓣枝晶形貌，再到非小平面的发达枝晶形貌。由此，建立了五角十二面体簇形貌在二次、三次和五次方向的二十面体对称模型，并提出了准晶I相的生长过程模型，发现准晶I相是通过二维晶核层生长机制在五次面上进行生长的。利用定向凝固方法获得了金属间化合物和准晶I相强化复合材料。对其力学性能研究发现，两种成分Al-6wt%Mn和Al-6wt%Mn-2.5wt.%Be合金的室温力学性能随生长速度的增加而增加，而延伸率先减小后增加，这主要是由强化相的性质决定。Al-6wt.%Mn和Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be合金在生长速度为1000μm/s时，抗拉强度最高同时具有较高的延伸率，分别为188和244MPa及16.66%和12.01%。两种合金的断裂方式都随生长速度的增加由脆性转变为韧性。Be的加入明显改善了合金尤其是高生长速度合金的性能。这主要归因于Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be合金中除了具有颗粒强化和基体强化外，还包括准晶I相的界面强化。准晶I相的强化作用使高生长速度下Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be合金也表现出很好的高温力学性能，在200℃呈现出与室温接近的强度和35%的大延伸率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题目的和意义

- 1.2 化合物相生长行为的研究现状

- 1.2.1 化合物相的概念及机械性能

- 1.2.2 化合物相的溶质分凝特性

- 1.2.3 化合物相的小平面生长行为

- 1.2.4 小平面相的形貌演变研究

- 1.3 Al-Mn 合金的研究现状

- 1.3.1 Al-Mn 二元合金相图及相组成

- 1.3.2 二十面体准晶相的结构及性能

- 1.3.3 合金元素对 Al-Mn 二元合金中准晶相形成的影响

- 1.4 准晶增强复合材料的研究现状

- 1.5 本文主要研究内容

- 第2章 实验材料与研究方法

- 2.1 实验材料及其制备

- 2.1.1 合金成分的选择

- 2.1.2 母合金铸锭的熔炼

- 2.2 Bridgman 定向凝固实验

- 2.2.1 高温度梯度定向凝固装置

- 2.2.2 定向凝固温度梯度的测定

- 2.2.3 定向凝固实验过程

- 2.3 试样的处理与分析

- 2.3.1 定向凝固试样的深腐蚀及化合物相的萃取

- 2.3.2 X 射线衍射分析（XRD）

- 2.3.3 差示扫描量热分析（DSC）

- 2.3.4 扫描电子显微分析（SEM）

- 2.3.5 透射电子显微分析（TEM，HRTEM）

- 2.3.6 拉伸性能测试

- 6Mn 相生长行为'>第3章 Al-6wt.%Mn 合金定向凝固组织演化及 Al6Mn 相生长行为

- 3.1 引言

- 3.2 Al-6wt.% Mn 合金铸态组织分析

- 3.3 定向凝固组织演化规律

- 3.3.1 不同生长速度下的宏微观组织演化

- 6Mn 化合物相的形貌演变规律'>3.3.2 不同冷速下 Al6Mn 化合物相的形貌演变规律

- 6Mn 化合物相的生长行为'>3.4 定向凝固条件下 Al6Mn 化合物相的生长行为

- 6Mn 相的晶体结构特征、密排面及择优取向'>3.4.1 Al6Mn 相的晶体结构特征、密排面及择优取向

- 6Mn 相的近平衡三维形貌与晶体结构的相关性'>3.4.2 Al6Mn 相的近平衡三维形貌与晶体结构的相关性

- 6Mn 相的临界形核形貌确定'>3.4.3 Al6Mn 相的临界形核形貌确定

- 6Mn 相的微观小平面生长机制'>3.4.4 Al6Mn 相的微观小平面生长机制

- 6Mn 相小平面-非小平面生长转变的熔体团簇模型'>3.4.5 Al6Mn 相小平面-非小平面生长转变的熔体团簇模型

- 3.5 本章小结

- 第4章 Al-6wt.% Mn-2.5wt.%Be 合金定向凝固组织演化及准晶相的形成

- 4.1 引言

- 4.2 铸态组织分析

- 4.3 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金的定向凝固组织演化规律

- 4.3.1 不同生长速度下的宏微观组织演化

- 4.3.2 定向凝固过程初生相的晶体-准晶转变及其结构表征

- 4.4 定向凝固 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金中化合物的生长形貌

- 4Mn 相的晶体结构及三维形貌'>4.4.1 λ-Al4Mn 相的晶体结构及三维形貌

- 4.4.2 H1 相的晶体结构及三维形貌

- 4AlMn 相的晶体结构及三维形貌'>4.4.3 Be4AlMn 相的晶体结构及三维形貌

- 4.5 定向凝固 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金中准晶 I 相的三维形貌及生长行为

- 4.5.1 不同凝固条件下准晶 I 相的形貌演变

- 4.5.2 定向凝固条件下准晶 I 相的生长机制

- 4.6 本章小结

- 第5章 定向凝固 Al-Mn-（Be）合金的力学性能

- 5.1 引言

- 5.2 铸态 Al-6wt.%Mn 及 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金的室温拉伸性能

- 5.3 定向凝固 Al-6wt.%Mn 合金的室温拉伸性能

- 5.3.1 凝固条件对 Al-6wt.%Mn 合金室温拉伸性能的影响

- 5.3.2 定向凝固 Al-6wt.%Mn 合金断裂行为分析

- 5.3.3 定向凝固 Al-6wt.%Mn 合金强化机制

- 5.4 定向凝固 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金的室温拉伸性能

- 5.4.1 凝固条件对 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金室温拉伸性能的影响

- 5.4.2 定向凝固 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金断裂行为分析

- 5.4.3 定向凝固 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金强化机制

- 5.5 高生长速度 Al-6wt.%Mn-2.5wt.%Be 合金的高温拉伸性能

- 5.6 本章小结

- 结论

- 创新点

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1115eb228652892c4286736d.html