# 陶粒湿屋面热湿过程分析研究

### 论文摘要

屋面作为建筑物与大自然的主要交汇面,是太阳光和热的主要承受面,也是降水的主要承受面。陶粒湿屋面是根据湿屋面的隔热机理,在屋面上铺设一层陶粒,利用陶粒在降水时蓄水,存在太阳辐射和室外空气换热时,材料层中的水分逐渐迁移至材料层的表面蒸发,带走大量的汽化潜热,来有效地遏制太阳辐射或大气高温对屋面的不利作用,改善屋面温湿度的分布状况、延长防水层的使用寿命、减缓城市排泄雨水系统的压力,使建筑更有效地与自然和谐。本文从几种被动蒸发隔热屋面的隔热理论分析入手,对陶粒湿屋面的热湿传递过程进行了详细地理论分析,将湿度对温度的影响简化为陶粒层的当量导温系数α2随陶粒层平均含水率的变化,然后根据屋面的传热过程,分别建立了陶粒湿屋面和普通屋面的传热控制方程和相应的边界条件。并用有限差分法对控制方程和边界条件进行了离散。陶粒湿屋面的热湿传递是一个多种机理综合作用下的相互耦合过程,要全面、准确地对其进行描述非常复杂。因此,建立了两个试验房和两个对比房,在2007年7月23日至8月5日期间进行了实地测试,并对测试结果进行了整理分析。结果表明:①铺设了陶粒的试验房室内空气温度在任何天气下基本都低于普通对比房室内的空气温度,日最高气温的差值最大达2℃;②试验房屋面内表面温度基本均低于相应的对比房屋面内表面温度,最大差值达3.4℃;③试验房屋面外表面综合温度与相应的对比房屋面外表面综合温度的变化基本一致,只是试验房陶粒下表面（即屋面的上表面）温度的幅度明显小于对比房的上表面温度,峰值最大差值达30.2℃,谷值最大差值达6.8℃。最后,根据理论离散结果和室内外空气温度的测试值,应用MATLAB语言编程,模拟出两类屋面外表面综合温度和内表面温度计算值,与实测结果的对比分析,结果附和得很好。验证了陶粒湿屋面的热质迁移微分控制方程及其边界条件的数学模型和其中的各个参数的正确性,为定量研究陶粒湿屋面热湿传递过程提供了理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 我国建筑节能的发展现状

- 1.3 本文的主要研究内容及方法

- 2 几种被动蒸发隔热屋面的隔热理论分析

- 2.1 自由水表面被动蒸发屋面

- 2.1.1 自由水表面被动蒸发屋面的研究现状

- 2.1.2 蓄水屋面的隔热机理

- 2.2 含湿多孔材料蓄水屋面隔热机理

- 2.2.1 含湿多孔材料蓄水屋面研究现状

- 2.2.2 含湿多孔材料蓄水屋面的隔热机理

- 2.3 陶粒湿屋面的概念及隔热机理

- 2.3.1 湿屋面的概念

- 2.3.2 陶粒湿屋面的隔热机理

- 2.4 小结

- 3 陶粒湿屋面的传热传湿过程分析

- 3.1 陶粒层的传热传质模型

- 3.1.1 陶粒层的传热控制方程

- 3.1.2 边界条件

- 1的确定'>3.1.3 陶粒导温系数α1的确定

- 3.2 屋面构造层的传热模型

- 3.2.1 屋面构造层的传热控制方程

- 3.2.2 方程参数的确定

- 3.3 普通屋面传热模型

- 3.4 离散过程

- 3.4.1 传热控制方程的离散

- 3.4.2 边界条件的离散

- 3.5 程序编制说明

- 3.6 MATLAB语言简介及程序框图

- 3.7 小结

- 4 陶粒湿屋面的传热过程的实验研究

- 4.1 测试概况

- 4.2 测试内容和方法

- o'>4.2.1 室外空气温度 To

- s、陶粒层下表面温度Tw、普通屋顶外表面温度Te、屋面构造层底面温度Ti'>4.2.2 蒸发表面温度Ts、陶粒层下表面温度Tw、普通屋顶外表面温度Te、屋面构造层底面温度Ti

- n'>4.2.3 室内空气温度Tn

- 4.2.4 陶粒的平均含水率U

- 4.2.5 陶粒的干密度

- m'>4.2.6 陶粒的饱和吸水率Wm

- 4.3 测试结果与数据分析

- o'>4.3.1 室外空气温度To

- n'>4.3.2 室内空气温度Tn

- ez、陶粒屋面蒸发表面综合温度Tsz和陶粒层下表面温度Tw'>4.3.3 普通屋顶外表面综合温度Tez、陶粒屋面蒸发表面综合温度Tsz和陶粒层下表面温度Tw

- i'>4.3.4 屋面构造层底面温度Ti

- 4.4 小结

- 5 实测结果与模拟结果的对比分析

- 5.1 概述

- 5.2 屋面内外表面温度模拟计算结果与实测结果比较分析

- 5.2.1 屋面外表面温度比较

- 5.2.2 屋面内表面温度比较

- 5.3 小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 研究生学习阶段发表的主要论文

- 附录2 室内外空气温度测试值

- 附录3 屋面外表面综合温度和内表面温度测试值

- 附录4 屋面外表面综合温度和内表面温度模拟计算值

### 相关论文文献

- [1].复合材料黏土陶粒的研制[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [2].陶粒改性及其对海水养殖系统中硫化物的控制[J]. 应用化工 2020(02)

- [3].以铵盐类为发泡剂制备多孔陶粒试验[J]. 广西科技大学学报 2020(01)

- [4].利用固体废弃物生产高强陶粒的技术要点[J]. 砖瓦 2020(05)

- [5].粉煤灰-污泥陶粒废料农用可行性研究[J]. 环境科学与技术 2016(12)

- [6].陶粒[J]. 北方建筑 2017(03)

- [7].700密度等级渣土陶粒制备及其性能研究[J]. 硅酸盐通报 2017(07)

- [8].粉煤灰-脱硫灰制备免烧种植陶粒的研究[J]. 水泥技术 2020(05)

- [9].切割式陶粒墙板生产线在装配式建筑中的应用[J]. 砖瓦 2020(10)

- [10].电镀污泥制陶粒的砌块应用环境风险研究[J]. 当代化工研究 2019(17)

- [11].铈改性多孔陶粒处理高氟地下(表)水的试验研究[J]. 环保科技 2020(01)

- [12].河道底泥轻质陶粒的制备及性能[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [13].陶粒在混凝土中的应用技术发展现状[J]. 四川建材 2018(06)

- [14].新型陶粒载体-序批式生物膜反应器系统工艺参数优化[J]. 水处理技术 2017(01)

- [15].疏浚底泥免烧陶粒的制备及其净水效果[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [16].高强硼泥陶粒浇注料的研制与应用[J]. 四川水泥 2015(12)

- [17].利用工业固体废弃物制备烧胀陶粒的研究进展[J]. 材料导报 2016(09)

- [18].新型功能性陶粒制备及水处理效能研究[J]. 东北农业大学学报 2016(10)

- [19].我国陶粒矿产资源概况[J]. 砖瓦世界 2013(03)

- [20].污泥烧制轻质陶粒技术应用前景[J]. 科技风 2013(16)

- [21].陶粒工业技术发展与加快产业结构调整之思考[J]. 砖瓦 2012(11)

- [22].陶粒微环境对硫酸盐还原菌生长的影响[J]. 非金属矿 2011(01)

- [23].陶粒按原料分类命名方案的建议[J]. 墙材革新与建筑节能 2011(10)

- [24].涂铁陶粒处理含镍废水的实验研究[J]. 山西建筑 2009(03)

- [25].利用石粉开发超轻陶粒的研究[J]. 中国非金属矿工业导刊 2009(04)

- [26].基于风险评估的陶粒砌块中重金属含量限值研究[J]. 环境工程技术学报 2020(03)

- [27].铜渣基水处理陶粒的制备及性能研究[J]. 功能材料 2020(08)

- [28].陶粒水泥混凝土经济型配合比研究[J]. 山西交通科技 2020(03)

- [29].硅藻土-钨渣基陶粒对废水溶液中铜离子的吸附（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(05)

- [30].室温复合石蜡相变陶粒制备及微观表征研究[J]. 工业建筑 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/112080536d41fd4711d73cbc.html