# 高性能六角锶铁氧体的磁性研究

### 论文摘要

磁性材料是现代社会各种设备自动化不可缺少的材料。随着世界环境的变化,人们意识到环保节能的重要性,充分利用好电能成为社会发展的迫切要求。永磁材料能够提供应用所需的磁场,为电能转化为动能提供动力,是磁性材料的重要组成部分。六角永磁铁氧体材料具有高的矫顽力和较大的饱和磁化强度,化学性能稳定,耐磨和抗腐蚀性能好。又由于不含有Ni、Co以及稀土等高价格金属元素,价格较低,性价比高,占有大部分永磁材料的市场。我国是锶铁氧体永磁材料的生产大国,在1975年的时候,我国就已经成为世界第三大锶铁氧体永磁生产国,到1995年我国锶铁氧体永磁产量达到世界第一如今虽然我国已经成为世界上最大的磁性材料生产基地和销售市场之一,但是我们并没有掌握高性能铁氧体永磁材料的生产技术,并不能生产高档次的永磁锶铁氧体产品,生产高性能铁氧体永磁材料的核心技术被国外一些大公司所垄断。本文制备高性能的六角锶铁氧体磁性材料,对我国高性能的永磁锶铁氧体的生产具有一定的意义。本文通过陶瓷法制备高性能的M型锶铁氧体。以氧化铁、碳酸锶为原料,采用湿法球磨,控制球、料、水质量比和研磨时间；采用磁场下湿压成型的方法,控制物料粒度、湿压含水量、压力大小、成型所加磁场大小等参数。基本的实验流程为：原料——配料——球磨——预烧——粉碎——二次配方——球磨——压制成型——烧结——性能检测。采用X射线衍射仪（XRD）、振动样品磁强计、永磁材料自动测量装置等仪器对样品进行检测及分析。主要研究了M型锶铁氧体在不同温度下预烧,样品的结构和相变过程；湿压成型所加磁场对样品性能的影响；二次添加剂、分散剂对样品性能的影响。得到以下结果：1、随着预烧温度的升高,样品物相中存在的γ-Fe2O3软磁相衍射峰逐渐减弱,M相逐渐增强,当温度升高到900℃时,γ-Fe2O3软磁相衍射峰消失,样为单的磁铅石M相；2、六角永磁锶铁氧体在外加磁场下成型时,当成型磁场强度逐渐增大时,样品整体磁性能呈增强趋势；但是当外加磁场强度增加到550kA／m时,继续增加外加磁场强度,样品磁性能基本保持不变；3、开展湿压实验研究了二次添加剂掺杂对样品性能的影响,实验采取组合掺杂、单一变化某种添加剂加入量的研究方法。通过总结样品性能随添加剂添加量的变化规律得出了添加剂CaCO3、Al2O3、SiO2、H3BO3以及分散剂葡萄糖酸钙适宜的添加量范围。4、通过正交实验确定较好的二次添加剂、分散剂配方为：CaCO30.8 wt%、Al2O30.8 wt%、SiO20.2 wt%、H3BO30.3 wt%,葡萄糖酸钙0.8wt%。样品具有较高的剩磁和矫顽力：Br>390mT,Hjc>310kA/m。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 引言

- 第一章 绪论

- 1.1 永磁材料的主要类型

- 1.1.1 铝镍钴系永磁材料

- 1.1.2 铁氧体永磁材料

- 1.1.3 稀土永磁材料

- 1.2 铁氧体的磁性

- 1.2.1 铁氧体磁性的来源

- 1.2.2 铁氧体的磁畴

- 1.3 永磁铁氧体的主要磁性参数

- 1.3.1 磁滞回线

- 1.3.2 饱和磁化强度

- 1.3.3 剩余磁化强度

- 1.3.4 矫顽力

- 1.3.5 最大磁能积

- 1.4 M型锶铁氧体的现状

- 1.5 本课题研究的主要内容

- 第二章 M型六角铁氧体的基本理论

- 2.1 M型六角铁氧体的晶体结构

- 2.2 M型六角铁氧体中的离子晶位

- 2.3 M型六角铁氧体的磁性特征

- 2.4 M型六角铁氧体的磁晶各向异性

- 2.5 超交换作用

- 2.6 M型六角铁氧体结构中的离子取代

- 2.6.1 取代Me离子

- 3+离子'>2.6.2 取代Fe3+离子

- 2.6.3 离子联合取代

- 第三章 M型六角铁氧体的制备及测试方法

- 3.1 M型六角铁氧体的常见制备方法

- 3.1.1 陶瓷法

- 3.1.2 水热法

- 3.1.3 化学共沉淀法

- 3.1.4 溶胶—凝胶法

- 3.1.5 其他制备法

- 3.2 M型六角铁氧体的成型方法

- 3.3 测试方法

- 3.3.1 X射线衍射技术（XRD）

- 3.3.2 振动样品磁强计（VSM）

- 3.3.3 永磁材料自动测量装置

- 第四章 实验方法及结果分析

- 4.1 实验方法

- 4.2 测试仪器

- 4.3 预烧料结果分析

- 4.4 湿压成型所加磁场对M型锶铁氧体磁性能的影响

- 4.5 二次添加剂、分散剂实验分析

- 3对样品性能影响'>4.5.1 添加剂CaCO3对样品性能影响

- 2O3对样品性能影响'>4.5.2 添加剂Al2O3对样品性能影响

- 2对样品性能影响'>4.5.3 添加剂SiO2对样品性能影响

- 3BO3对样品性能影响'>4.5.4 添加剂H3BO3对样品性能影响

- 4.5.5 分散剂葡萄糖酸钙对样品性能影响

- 4.6 正交实验结果

- 4.7 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].工业机器人用耐扭曲软电缆的开发[J]. 山东工业技术 2015(19)

- [2].静水深流[J]. 江苏教育研究 2014(02)

- [3].古代岩土质砌筑文物胶凝材料劣化分析[J]. 四川文物 2017(04)

- [4].车用燃油泵研究近况[J]. 装备制造技术 2016(01)

- [5].与经典同行 培文明之花[J]. 湖北教育(教育教学) 2016(01)

- [6].125℃海洋工程石油平台软电缆的开发[J]. 山东工业技术 2015(12)

- [7].利用晶硅切割三级砂制备泡沫陶瓷的研究[J]. 中国陶瓷 2015(06)

- [8].浅析颗粒度检测的方法[J]. 佛山陶瓷 2012(02)

- [9].50g/L双氟磺草胺悬浮剂配方筛选[J]. 农药 2016(05)

- [10].聚丙烯酰胺连续合成方法的研究[J]. 炼油与化工 2015(03)

- [11].碳化硅泡沫陶瓷过滤板的制备与性能研究[J]. 中国陶瓷 2014(06)

- [12].成型方式对无压烧结碳化硅陶瓷的影响[J]. 中国陶瓷 2013(10)

- [13].石墨/聚合物复合双极板的制备与性能表征[J]. 炭素技术 2008(05)

- [14].汽车密封条用乙丙橡胶的研究[J]. 弹性体 2013(05)

- [15].玻璃在线复合膜制备技术及性能研究[J]. 硅酸盐通报 2008(02)

- [16].断指[J]. 当代小说 2010(10)

- [17].薄膜电路制备中磁控溅射工艺对样品性能影响的研究[J]. 电子工艺技术 2015(05)

- [18].MAC Ⅱ水泥静凝胶强度检测技术[J]. 地质装备 2015(06)

- [19].圆我中国梦 亟须好家风[J]. 当代广西 2016(14)

- [20].表面硫钝化对GaAs材料光响应特性的影响[J]. 中国激光 2018(06)

- [21].20%莎稗磷可乳化粉剂配方筛选[J]. 农药 2015(09)

- [22].聚合物分散液晶膜的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2014(02)

- [23].晶核剂对锂硅铝系矿渣微晶玻璃结构和性能的影响[J]. 中国陶瓷 2014(11)

- [24].高吸水率卫生陶瓷的研究开发[J]. 陶瓷 2013(02)

- [25].硅、锌共掺杂介孔二氧化钛光催化剂的制备及应用性能研究[J]. 化学研究与应用 2016(09)

- [26].成型方式对反应烧结碳化硼基复合材料性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2015(10)

- [27].超重力硫酸法制备白炭黑工业中试放大研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [28].微晶玻璃的低温烧结与物理性能的研究[J]. 山东陶瓷 2016(04)

- [29].二氧化钛纳米管的制备及其特性研究[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [30].氯氧镁水泥装饰材料的制备工艺研究及表征[J]. 国外建材科技 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1146a08ef69482f5a8412e8d.html