# 浅谈房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术王彦伟

身份证号码：13072319880916XXXX

摘要：应充分结合施工实际过程，合理分析裂缝的类型，并对裂缝的产生及相应的解决措施进行紧密结构，重视房屋建筑结构裂缝产生后的补强措施，合理应用水泥、粗骨料等原料。本文以房屋建筑工程中裂缝产生的原因为引入点，通过分析控制裂缝产生的原因及相应的技术应用措施，对解决整个裂缝质量问题具有重要作用，对于施工过程中的有效实施具有重要的推动作用。

关键词：房屋建筑工程；结构裂缝；控制；处理技术

前言：随着社会发展对于建筑工程质量需求不断的提升，传统施工方法的应用不断被创新和改革，在现有的施工技术中，结构裂缝问题是房屋建筑工程施工过程中遇到最多的技术问题之一，同时给整个建筑工程施工质量和技术处理带来一定的困难。为从工作实际中解决现有工程裂缝的质量问题，应结合理论分析，从而更好的促进房屋建筑工程施工环节中对结构裂缝的控制及技术的应用。

1房屋建筑工程结构裂缝概述

结构裂缝是房屋建筑施工过程中必然会遇到的施工质量问题，由于其裂缝的类型较多，所以在施工过程中不好控制，可按照施工裂缝的对应类型进行施工技术的针对性应用与分析。现阶段，在房屋建筑施工中遇到最多的就是混凝土的收缩类裂缝，由于混凝土在制作完成后，会进行相应要求的养护，在养护过程中到施工环节，混凝土中的水分蒸发相对较快，容易导致整个混凝土的体积变小，形成一定的收缩徐变，进而导致混凝土结构的裂缝。温度型裂缝，水泥硬化的过程中由于外界温差较大，在建筑工程施工过程中，会在结构整体强度相对薄弱的地方出现裂缝。另外，结构体型的徐变导致的裂缝也会使得整个建筑结构相应的伸缩缝产生一定的裂缝。还有支座型钢筋裂缝，在梁上部的支座处产生的裂缝，穿线管裂缝是在施工质量要求及施工控制的力度不同导致的，如外加剂在添加的过程中，由于掺入混凝土的量及相应的质量失去控制，输送管道堵塞，进而形成一定的徐变压应力，导致裂缝的产生。

2房屋建筑工程结构裂缝产生的危害

建筑工程施工过程中如果结构产生裂缝会对整体的工程产生影响，轻的是需要重新进行施工，严重的情况将会导致整个工程质量不合格，不能够进行使用。如果在施工时出现裂缝，会进一步降低建筑强度，随着时间的延长，甚至出现脱落的情况，空气中的水分会进一步加快对其内部钢筋的腐蚀，从而使得混凝土的物化性质发生改变，进一步加剧裂缝，使得整体的程度降低。对于这些问题需要及时采取措施进行优化，否则会对后期施工产生直接的影响，在后续操作过程中必须要严格地按照标准进行，以阻止裂缝深度与宽度进一步加深，避免引发一系列工程质量事故。

3房屋建筑工程裂缝类型和原因

3.1房屋建筑工程裂缝类型就目前的情况来看，在房屋建筑工程建设中裂缝主要有两种，即结构性裂缝和非结构性裂缝。非结构性裂缝的种类也很多，而因为混凝土收缩所造成的裂缝是比较常见的一种，随着混凝土的硬化，进一步增加了水分的蒸发速度，此外水泥在硬化前后温度差别非常大，从而使得混凝土的体积缩小所产生裂缝。结构性裂缝多由于结构应力达到限值，造成承载力不足引起的，是结构破坏开始的特征，或是结构强度不足的征兆。如在房屋建筑工程设计和施工时，没有进行有效的考虑结构体型的变化以及伸缩缝的设置。通常情况下，这些结构性裂缝会对人们的生命安全造成威胁，因此相关人员必须进一步对裂缝进行分析，减少这些裂缝的产生。

3.2房屋建筑工程结构裂缝成因

房屋建筑工程中裂缝产生原因是多方面的，对此必须要重点分析裂缝产生原因，并及时采取措施进行优化控制，从而才能更好的保证质量。

（1）地质因素。工程施工之前需要重点加强地质勘查工作，其对于工程设计及工程施工质量都会产生深远的影响，如果没有有效地进行地质勘查评估，会直接使得设计人员和施工员，不能够全面地掌握地质情况，从而在工程实施过程中产生一系列裂缝。

（2）设计因素。在工程实施过程中设计是基础流程，也是工程建设中非常重要的部分，设计人员如果不能够结合工程的地质因素进行设计，或者是缺乏掌握材料情况，从而会引发裂缝。

（3）施工因素。为了更好地确保工程质量，在施工的过程中所用的材料质量必须要达到要求，同时在施工操作中施工人员必须要严格地按照相关规范进行操作，并且项目管理人员要加强质量监督，严格把关每一道工序，否则在施工建设中很容易产生裂缝。

4房屋建筑工程结构裂缝控制以及处理技术

4.1优化结构设计

建筑工程建设时需要高度重视结构设计，对此需要设计人员深入现场，加强现场勘察，了解现场的具体情况，确保设计方案能够真实地反映工程现状。对于一些隐蔽性工程或者是重点工程，设计人员必须要严格的参照相关参数进行标注，并且做好技术交底，确保施工人员能够明确设计意图，合理的进行施工操作。在施工之前需要加强设计图纸的审核，重点进行引发施工裂缝的关键环节审查，确保整体设计的合理性，另外还需要重点加强沟通工作，防止因为设计工作产生裂缝。

4.2科学选用配制混凝土原料

做好原材料的控制非常重要，首先在进行混凝土配置的过程中，需要适宜的选择骨料，从而有效地降低混凝土干缩性。在混凝土中加入粉煤灰，不仅能够有效地控制水泥用量，防止水化热现象的发生，同时也能够进一步减少水泥的用量，缓解因为混凝土自身体质产生的一系列问题。另外，施工人员在进行混凝土控制时，需要重点加强混凝土养护控制，在完成混凝土浇筑后，及时地进行覆盖薄膜，浇水养护，才能有效地控制裂缝。

4.3提高施工工艺水平

在进行操作时需要严格地按照相关要求进行，混凝土施工是非常关键的部分，当完成浇筑工作后，需要进行定位以及测量等工序，从而确保整体的质量。同时，在施工操作过程中，施工人员需要有效地减少施工荷载，防止其他施工没有完成对于混凝土产生一些的影响。通常情况下，混凝土施工完成一天以后可以分批的进行轻卸、轻放以及分散放置，到了第三天，就可以进一步增加其刚度，在新浇筑的表面铺设相应的模板，从而进一步控制荷载，有效控制裂缝。

4.4选择合适的裂缝的处理方法

（1）表面处理技术。表面处理技术主要是针对裂缝的表面进行相应的处理，例如可以在表面涂抹加固材料以及表面进行贴补。如果混凝土结构出现细小裂缝，在拆除的过程中需要及时对其进行修复，一般选择使用表面处理技术，例如灌浆树脂材料，能够有效地加固结构，防止出现裂缝现象。

（2）填充处理技术。填充技术主要是针对裂缝较宽且深度较大的能够直接进行裂缝的填充。对于裂缝填充技术施工操作简单，并且具有良好的效果，也能够更好地控制成本。而如果是裂缝宽度较小且深度较浅的可以使用开裂的方式进行填补，在裂缝处开一个V型槽孔，然后做相应的填充修补，从能够更好地确保填缝质量。

（3）结构强度处理技术。结构强度处理技术主要应用于混凝土结构表面超荷载而产生的裂缝修补，混凝土的强度无法过大的荷载很容易产生裂缝，对此必须要重点进行处理，在应用的过程中需要提出以及产生出现裂缝以及破损的结构，并且填充相应的修补材料和新的混凝土，从而保证裂缝修补质量。

5结语

总之，在房屋建筑工程建设过程中对于裂缝问题越来越受到重视，在实施过程中需要严格地按照要求进行操作，并且采取有效的措施进行内部控制，只有这样才能更好地保证整体的建设质量。

参考文献：

[1]王菁秋.混凝土建筑结构裂缝控制的技术措施[J].农家参谋，2017（23）：213.

[2]童海.建筑工程结构设计中裂缝问题的思考[J].住宅与房地产，2017（27）：82-83.

[3]马勇，时攀，郑宇伟.建筑结构设计裂缝产生原因及应用措施分析[J].建设科技，2015（18）：80-81.

[4]刘柏军.建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J].工程技术研究2017，2（24）：17-19.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/114e145676551e612de5d115.html