# EPTA残渣中杂质分析与TA回收方法研究

### 论文摘要

高纯度对苯二甲酸(PTA)是合成聚酯纤维的重要原料，主要采用对二甲苯液相氧化法生产。通过美国Eastman工艺生产EPTA时会产生大量氧化残渣，通常作为固体废弃物进行处理。但残渣中含有大量对苯二甲酸(TA)，故研究从氧化残渣中回收TA对减轻环境污染和资源利用将有着非常重要的意义。本文对EPTA工艺残渣进行了成分检测，根据自由基反应特点对杂质生成的机理进行了分析，提出了两种TA回收方法，并进行了大量实验研究，为开发工业化的残渣回收技术提供了依据。本文的内容包括：采用色质联用和液相色谱等手段来定性分析残渣中的杂质成分，采用紫外分光光度法来定量分析残渣中影响色值的杂质的总量；根据芳烃氧化自由基反应规律，提出了对二甲苯氧化过程中杂质生成的反应路径。给出了两种可以用于回收残渣中TA的技术方案，一是以二甲基亚砜(DMSO)做溶剂加入活性炭吸附脱色除杂；二是以氢氧化钠溶液做溶剂加入活性炭吸附脱色除杂。两种方法都能到达有效回收残渣中TA的目的。实验详细考察了温度、溶剂含水量、含酸量和活性炭浓度对以DMSO为溶剂的活性炭吸附法的吸附脱色效果的影响；考察了吸附PH值、酸析PH值、温度和活性炭浓度对以NaOH溶液为溶剂的活性炭吸附法的脱色效果的影响。获得了有色杂质的吸附等温线，并用Langmuir模型和Freundlich模型拟合，回归得到了模型参数。上述结果为工业应用活性炭吸附回收氧化残渣的技术提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 主要符号表

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 对苯二甲酸中的杂质及其生成机理

- 1.1.1 对苯二甲酸中的杂质

- 1.1.2 对苯二甲酸中杂质的生成机理

- 1.1.3 对苯二甲酸氧化产物的分析方法

- 1.2 对苯二甲酸的回收利用和精制方法

- 1.2.1 对苯二甲酸氧化残渣的回收利用

- 1.2.2 粗对苯二甲酸的精制方法

- 1.2.3 碱减量废水中对苯二甲酸的回收方法

- 1.3 液相吸附概述

- 1.3.1 吸附的影响因素

- 1.3.2 吸附等温线和等温线模型

- 1.4 小结

- 第二章 EPTA残渣中杂质的分析及其生成机理

- 2.1 化学试剂和分析仪器

- 2.1.1 化学试剂

- 2.1.2 分析仪器

- 2.2 不同工艺氧化残渣的成分比较

- 2.3 氧化残渣中杂质的色质联用分析

- 2.3.1 气质联用分析

- 2.3.2 液质联用分析

- 2.3.3 残渣经蒸馏处理后的色质联用分析

- 2.3.4 色质联用分析结果

- 2.4 氧化残渣中杂质的液相色谱分析

- 2.5 氧化残渣中杂质的紫外分光光度法分析

- 2.6 氧化残渣中杂质的生成机理

- 2.7 小结

- 第三章 以二甲基亚砜为溶剂的活性炭吸附脱色法

- 3.1 有机溶剂活性炭吸附脱色法的探索

- 3.2 实验技术

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 实验装置和实验步骤

- 3.2.3 分析方法

- 3.2.4 吸附效果评价指标

- 3.3 溶剂和活性炭的筛选

- 3.3.1 溶剂筛选实验

- 3.3.2 活性炭筛选实验

- 3.4 吸附影响因素考察

- 3.4.1 溶剂对吸附的影响

- 3.4.2 温度对吸附的影响

- 3.4.3 水和酸对吸附的影响

- 3.4.4 活性炭浓度对吸附的影响

- 3.5 吸附等温线和等温线模型

- 3.5.1 吸附等温线和等温线模型

- 3.5.2 修正的等温线模型

- 3.5.3 不同含水量的吸附等温线

- 3.6 小结

- 第四章 以氢氧化钠溶液为溶剂的活性炭吸附脱色法

- 4.1 实验技术

- 4.2 吸附影响因素

- 4.2.1 吸附过程PH值对吸附的影响

- 4.2.2 酸析过程PH值对吸附的影响

- 4.2.3 温度对吸附的影响

- 4.2.4 活性炭浓度对吸附的影响

- 4.3 吸附等温线和等温线模型

- 4.3.1 吸附等温线和等温线模型

- 4.3.2 修正的等温线模型

- 4.4 小结

- 结论

- 对EPTA残渣的杂质成分进行了定性分析

- 建立了以FMSO为溶剂的活性炭吸附回收EPTA残渣中TA的方法

- 建立了以aOH溶液为溶剂的活性炭吸附回收EPTA残渣中TA的方法

- 两种吸附回收TA的方法比较

- 参考文献

- 附1: D1058的气质联用谱图

- 附2: 氧化残渣中的杂质及其性质

- 致谢

- 作者攻读硕士期间相关成果

### 相关论文文献

- [1].化工制药工艺残渣燃烧过程固氯初探[J]. 化工管理 2020(03)

- [2].瑞典赫格纳斯公司关注生产残渣的利用[J]. 粉末冶金工业 2020(04)

- [3].由“口香糖残渣”引发的思考[J]. 课程教育研究 2019(09)

- [4].那些徒然追随的时光[J]. 散文诗 2014(10)

- [5].一种利用电瓷残渣废泥生产铝球石的方法[J]. 佛山陶瓷 2020(07)

- [6].残渣法测定油菜籽中的含油量[J]. 粮食与饲料工业 2017(02)

- [7].口香糖残渣清除器机械探究[J]. 现代商贸工业 2017(01)

- [8].碱减量废水残渣甲酯化反应动力学研究[J]. 化学反应工程与工艺 2017(01)

- [9].发射药及装药燃烧残渣的研究进展[J]. 火炸药学报 2017(02)

- [10].甲酚残渣制备水性酚醛树脂胶黏剂的研究[J]. 中国建材科技 2016(04)

- [11].电解残渣对镁电解的影响[J]. 有色金属科学与工程 2015(05)

- [12].“卖酒局长”丢乌纱[J]. 江淮法治 2016(18)

- [13].广场口香糖残渣清理车[J]. 科学大众(中学生) 2014(Z2)

- [14].中药的残渣该不该喝[J]. 农业技术与装备 2013(09)

- [15].氯化残渣对水泥砂浆基本性能的影响[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [16].粉煤灰提铝残渣资源化应用研究进展[J]. 露天采矿技术 2013(06)

- [17].准格尔矿区粉煤灰提铝残渣的理化性质研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [18].含油污泥及其处理残渣的毒理性分析及应用研究[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [19].作物残渣在家畜饲养中的应用[J]. 饲料博览 2020(08)

- [20].废旧轮胎热裂解残渣资源化利用工艺研究进展[J]. 再生资源与循环经济 2019(10)

- [21].煤气化残渣的基本特性研究[J]. 洁净煤技术 2015(03)

- [22].用粉煤灰提铝残渣制备硅酸盐胶凝材料的基础研究[J]. 硅酸盐通报 2015(08)

- [23].污泥水解残渣对植物生长的影响[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [24].花生仁残渣配制冬季肉羊饲料的试验[J]. 山东畜牧兽医 2015(12)

- [25].脱墨过程中预精筛残渣中纤维的回收[J]. 国际造纸 2015(06)

- [26].固化氯化残渣有害成分实验研究[J]. 无机盐工业 2014(08)

- [27].等离子条件下煤的热解残渣特性[J]. 煤炭学报 2010(05)

- [28].磷化铝残渣解析处理试验[J]. 粮油仓储科技通讯 2010(02)

- [29].玉米芯水解残渣木质素的热解特性实验[J]. 农业机械学报 2010(12)

- [30].提钛型氯化残渣制造烧结空心砖的试验研究[J]. 砖瓦 2009(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/115413c8aad4fee8f32d7147.html