# SiO2非水溶胶在微滴乳液聚合中的原位纳米复合

### 论文摘要

近年来，利用微滴乳液聚合技术（miniemulsion polymerization）制备聚合物基无机纳米复合材料受到人们的广泛关注，但是此项技术同样面临着纳米无机颗粒在有机相中难分散的问题。为了克服此问题，本文将TEOS的非水溶胶-凝胶反应（non-aqueous sol-gel reaction）与微滴乳液聚合技术相结合制备出了聚（苯乙烯-丙烯酸酯）/SiO2纳米复合材料。本文首先以聚二甲基硅氧烷（PDMS）为助稳定剂、十二烷基硫酸钠（SDS）为乳化剂、过硫酸钾（KPS）为引发剂，成功实施了苯乙烯-丙烯酸酯的微滴乳液聚合。运用动态光散射分析（DLS）表征了乳胶粒的尺寸和尺寸分布。实验结果表明：引发剂KPS浓度增大时，体系内作为聚合反应场所的乳胶粒数变化不大，乳胶粒的平均自由基数目增多，微滴乳液聚合体系的聚合速率增大。乳化剂SDS浓度增大时，乳胶粒之间的聚并减少，稳定存在的聚合反应场所的数目增多，体系的聚合速率增大。助稳定剂对微滴乳液聚合体系的聚合速率影响较小。然后以正硅酸乙酯的非水溶胶-凝胶反应制备了SiO2溶胶，并以PDMS对硅溶胶原位改性，将PDMS改性的SiO2分散于有机单体中并利用微滴乳液聚合技术原位制备了聚（苯乙烯-丙烯酸酯）/SiO2纳米复合材料。采用动态光散射分析、力学性能分析、差示扫描量热分析（DSC）以及透射电镜（TEM）等手段对复合产物进行了表征。结果表明硅溶胶的引入在一定程度上降低了单体珠滴的剪切分散相容性和稳定性，使复合乳胶粒的粒径随硅溶胶含量的增大而增大，粒度分布变宽。复合乳胶粒形态为若干无机粒子以微相区（microdomains）被包覆于有机聚合物中的纳米复合结构形态。随着SiO2含量的增加，复合材料的玻璃化转变温度Tg升高；SiO2的引入提高了材料的断裂强度和屈服应力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 第二章 文献综述

- 2的制备及表面改性'>2.1 纳米SiO2的制备及表面改性

- 2的制备'>2.1.1 纳米SiO2的制备

- 2.1.1.1 传统的溶胶-凝胶（sol-gel）反应

- 2.1.1.2 非水溶胶-凝胶（non-aqueous sol-gel）反应

- 2的表面改性'>2.1.2 纳米SiO2的表面改性

- 2.1.2.1 化学改性

- 2.1.2.2 物理改性

- 2.2 微滴乳液聚合技术

- 2.2.1 微滴乳液的制备

- 2.2.1.1 配方

- 2.2.1.2 制备方法

- 2.2.2 微滴乳液聚合的成核机理

- 2.2.3 微滴乳液聚合的应用

- 2纳米复合材料的制备方法'>2.3 聚合物基/SiO2纳米复合材料的制备方法

- 2.3.1 共混法

- 2.3.1.1 熔融共混

- 2.3.1.2 溶液共混

- 2.3.2 sol-gel法

- 2.3.3 原位聚合

- 2复合材料的应用'>2.3.4 聚合物基/SiO2复合材料的应用

- 2.4 本课题研究内容

- 第三章 苯乙烯-丙烯酸酯的微滴乳液聚合

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 仪器及药品

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.3 测试与表征

- 3.1.3.1 转化率的测定

- 3.1.3.2 凝胶率的测定

- 3.1.3.3 乳胶粒粒径及粒径分布的测定

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 微滴乳液聚合的动力学

- 3.2.1.1 KPS浓度

- 3.2.1.2 乳化剂浓度

- 3.2.1.3 PDMS浓度

- 3.2.2 各因素对体系稳定性的影响

- 3.2.2.1 引发剂浓度

- 3.2.2.2 SDS用量

- 3.2.2.3 PDMS用量

- 3.3 小结

- 2纳米复合材料的制备'>第四章 聚（苯乙烯-丙烯酸酯）/SiO2纳米复合材料的制备

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验原料与仪器

- 4.1.2 实验方法

- 2非水溶胶的制备'>4.1.2.1 纳米SiO2非水溶胶的制备

- 2复合材料的制备'>4.1.2.2 聚（苯乙烯-丙烯酸酯）/SiO2复合材料的制备

- 4.1.3 测试与表征

- 2非水溶胶在有机相中稳定性测定'>4.1.3.1 纳米SiO2非水溶胶在有机相中稳定性测定

- 2非水溶胶粒径的测定'>4.1.3.2 纳米SiO2非水溶胶粒径的测定

- 4.1.3.3 转化率（X%）的测定

- 4.1.3.4 复合乳胶粒粒径及粒径分布的测定

- 4.1.3.5 凝胶率的测定

- 4.1.3.6 DSC表征

- 4.1.3.7 力学性能测试

- 4.1.3.8 TEM表征

- 4.2 结果与讨论

- 2非水溶胶的制备'>4.2.1 纳米SiO2非水溶胶的制备

- 2溶胶在混合单体中的分散情况'>4.2.1.1 改性的SiO2溶胶在混合单体中的分散情况

- 2溶胶的粒径测试'>4.2.1.2 改性的SiO2溶胶的粒径测试

- 4.2.2 各因素对复合聚合物的乳胶粒粒径的影响

- 4.2.2.1 乳化剂SDS浓度

- 2含量'>4.2.2.2 SiO2含量

- 4.2.2.3 PDMS含量

- 4.2.3 各因素对复合体系反应动力学的影响

- 2含量'>4.2.3.1 SiO2含量

- 4.2.3.2 SDS浓度

- 4.2.3.3 PDMS浓度

- 4.2.4 各因素对体系稳定性的影响

- 2含量'>4.2.4.1 SiO2含量

- 4.2.4.2 SDS浓度

- 4.2.4.3 PDMS含量

- 4.2.5 DSC表征

- 2含量对复合材料力学性能的影响'>4.2.6 SiO2含量对复合材料力学性能的影响

- 4.2.7 TEM表征

- 4.3 小结

- 第五章 全文结论

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高性能辐射乳液聚合产品在纺织印花中的应用[J]. 丝网印刷 2019(09)

- [2].乳液聚合不同工艺及其对聚合物性能影响分析[J]. 武汉理工大学学报 2016(05)

- [3].碘量法在苯乙烯乳液聚合中的应用[J]. 企业技术开发 2015(17)

- [4].国际辐射乳液聚合工业的领导者和推动者——合肥聚合辐化技术有限公司[J]. 网印工业 2014(11)

- [5].苯乙烯-马来酸酐共聚物在甲基丙烯酸甲酯乳液聚合中的应用[J]. 池州学院学报 2018(03)

- [6].解析《高分子化学》中经典乳液聚合[J]. 广州化工 2018(17)

- [7].纳米乳液聚合[J]. 上海涂料 2009(04)

- [8].水溶性偶氮引发剂对阳离子乳液聚合的影响[J]. 功能高分子学报 2013(04)

- [9].苯乙烯/丙烯酸丁酯反向原子转移自由基乳液聚合的合成与表征[J]. 应用化工 2013(06)

- [10].合肥聚合辐化 科技创新,务实敬业[J]. 网印工业 2013(07)

- [11].新工科升级创新课程教学体系的实践与探索——以乳液聚合课程为实施样本[J]. 教育教学论坛 2019(31)

- [12].低温乳液聚合制备超高分子量聚乙烯醇[J]. 塑料工业 2016(05)

- [13].高固含量低粘度丙烯酸酯乳液聚合研究进展[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [14].甲基丙烯酸甲酯的电化学乳液聚合[J]. 涂料工业 2019(04)

- [15].聚苯乙烯的乳液聚合研究[J]. 吉林化工学院学报 2013(01)

- [16].乳液聚合中2种推导聚合度公式的方法对比[J]. 化学教育(中英文) 2018(08)

- [17].疏水改性聚丙烯酰胺的微皂乳液聚合及性能[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [18].交联单体对丙烯酸酯乳液聚合影响及应用研究[J]. 化学世界 2020(10)

- [19].影响丙烯酸酯乳液聚合的因素[J]. 胶体与聚合物 2008(01)

- [20].丙烯酸酯乳液聚合稳定性的研究[J]. 化学工程与装备 2012(06)

- [21].乳液聚合方法研究进展[J]. 化学工程师 2010(08)

- [22].辐射冷冻乳液聚合制备多孔聚合物微球[J]. 中国科学:化学 2018(09)

- [23].丁苯橡胶的合成工艺及发展[J]. 化工设计通讯 2017(01)

- [24].影响低温乳液聚合SIBR反应速率的因素研究[J]. 广东化工 2017(07)

- [25].乳化剂的选择及其对乳液聚合的作用[J]. 科技传播 2010(15)

- [26].环硅氧烷阳离子型乳液聚合机理及动力学研究进展[J]. 化工生产与技术 2010(06)

- [27].电化学方法乳液聚合甲基丙烯酸甲酯的制备和表征[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [28].RAFT乳液聚合[J]. 化学进展 2018(01)

- [29].一种顶空气相色谱测定乳液聚合过程单体转化率的新方法[J]. 分析测试学报 2009(10)

- [30].VDF乳液聚合中不同链转移剂的链转移效率[J]. 有机氟工业 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/115d500a29c3db2449e88087.html