# 塔中奥陶系油气藏流体分布与成藏机制研究

### 论文摘要

塔中地区奥陶系曾遭受多期油气充注和多旋回构造运动的叠合与改造。凝析气藏、油藏和挥发性油藏共存,流体分布及性质复杂,多相态油气藏的成因机制及东西部凝析气藏的成因机制差异尚未达成共识。因此,掌握流体分布复杂性的主控因素、查明多类型油气藏的成因机制、建立凝析气藏成因机制模式对指导碳酸盐岩层系油气的勘探开发及发展凝析气藏地质理论均具有重要的科学价值和实际意义。结合生产动态、地震、钻井、分析化验等资料,深入探讨了塔中奥陶系的流体分布、断裂发育、储层以及气侵强度差异,揭示了油气分布规律与控制因素。塔中地区奥陶系碳酸盐岩油气藏整体上呈大面积、准层状分布,烃类相态多样,各类型油气藏相间分布,没有明显的界限,流体性质分布非均质性强烈。鹰山组和良三段顶部的不整合面在垂向上控制了储层发育和油气产出层位;储层在横向上的强非均质性是油气平面分布差异的重要原因。走滑断裂作为油气运移通道对油气和储层分布具有重要的控制作用,决定了古油藏在晚喜山期遭受气侵的强度,控制了不同相态油气藏的分布。走滑断裂引起的局部高差对流体聚集存在明显影响,使断裂上升盘局部高处更倾向于富油气。后期气侵强度差异是造成油气相态和性质复杂的直接因素。在流体分布特点及主控因素的基础上,对塔中地区奥陶系地层水分布特点进行了研究。塔中地区奥陶系地层水性质受深部高矿化度流体影响明显,这主要是通过贯通上下层系的张性走滑断裂产生的,其分布特征可以作为气侵强度和输导性走滑断裂发育程度的评价指标之一。塔中地区水体分布复杂,出水类型多样,根据钻井和试采含水率曲线动态变化将其划分为四种出水类型,并建立了不同出水类型的地质模型,这对水体分布、水体强度及出水类型的预测具有重要作用。塔中地区奥陶系油气藏普遍发生过混源作用,不同区域油气来源存在明显差异。对于原油来源,塔中西部凝析气藏以高比例寒武系来源为主,塔中西部油藏、东部油气藏以中上奥陶统为主。后期气侵天然气以原油裂解气为主,在东部凝析气藏可能混有干酪根裂解气。结合流体分布主控因素,恢复了塔中地区奥陶系多相态油气藏的成藏演化过程,分别建立了凝析气藏、挥发性油藏和油藏三种成藏模式。认为塔中地区奥陶系存在两种凝析气藏成因机制,西部以运移型次生凝析气藏为主,东部以残留型次生凝析气藏为主。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 选题目的及意义

- 1.2 研究现状

- 1.3 存在问题

- 1.4 研究内容

- 1.5 研究思路

- 1.6 主要研究成果

- 第2章 地质概况

- 2.1 构造特征

- 2.2 沉积相和地层

- 2.2.1 沉积相

- 2.2.2 地层

- 2.2.3 储集空间

- 2.3 油气藏概况

- 第3章 流体分布特征

- 3.1 烃类相态特征

- 3.1.1 烃类相态类型划分

- 3.1.2 不同烃类相态油气藏分布特征

- 3.2 油气水分布特征

- 3.3 流体性质特征

- 3.3.1 流体性质区域性特征

- 3.3.2 不同类型油气藏流体性质特征

- 3.3.3 东西部凝析气藏流体性质差异

- 第4章 流体分布主控因素

- 4.1 储层发育的不均质性

- 4.1.1 储层在垂向上的差异性

- 4.1.2 储层在横向上的差异性

- 4.1.3 缝洞连通体的相对独立性

- 4.2 走滑断裂

- 4.2.1 走滑断裂对储层的改造

- 4.2.2 走滑断裂是重要的油气运移通道

- 4.2.3 走滑断裂控制有利油气富集位置

- 4.3 气侵强度

- 4.3.1 气侵作用证据

- 4.3.2 气侵对油藏的改造强度评价

- 4.3.3 气侵作用对油气性质的影响

- 4.4 地层水特征及其控制因素

- 4.4.1 地层水性质变化规律及控制因素

- 4.4.2 地层水出水特征及控制因素

- 4.5 高产井主控因素分析

- 第5章 油气成因分析

- 5.1 原油来源差异

- 5.2 天然气来源差异

- 第6章 油气藏成藏模式

- 6.1 多类型油气藏成藏模式

- 6.1.1 油气藏成藏演化过程

- 6.1.2 三种油气藏类型成藏模式

- 6.2 凝析气藏的两种成因机制

- 6.2.1 东西部凝析气藏的地质条件差异

- 6.2.2 东西部凝析气藏的成因机制

- 第7章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].多孔流体分布管出流及水头变化规律研究[J]. 节水灌溉 2014(02)

- [2].冷箱U型和Z型集管流体分布特性数值模拟[J]. 低温工程 2012(06)

- [3].不同因素对沿程汇流多孔流体分布管压力分布的影响[J]. 水利水电技术 2019(04)

- [4].耦合晃动工况下填料塔流体分布性能[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].板壳式热交换器入口管箱流体分布数值模拟及结构优化[J]. 石油化工设备 2019(02)

- [6].致密砂岩储层可动流体分布及影响因素研究——以吉木萨尔凹陷芦草沟组为例[J]. 岩性油气藏 2018(01)

- [7].移动容器加热结构对流体分布影响的研究[J]. 化工装备技术 2013(05)

- [8].电磁流动成像测井识别气-水层流的信号处理方法[J]. 科技导报 2011(05)

- [9].国内外吸丝枪的研究进展[J]. 合成纤维工业 2012(06)

- [10].中空纤维膜组件壳体流体分布与阻力研究[J]. 膜科学与技术 2018(03)

- [11].X开发区F类油层地质特征研究[J]. 石化技术 2016(05)

- [12].多孔管流体流动数值模拟[J]. 吉林化工学院学报 2012(09)

- [13].致密油储层可动流体分布特征及主控因素分析——以鄂尔多斯盆地长7储层为例[J]. 天然气地球科学 2016(05)

- [14].流体分布管出流特性的试验研究[J]. 节水灌溉 2013(09)

- [15].一种板式贮箱在轨加注过程流体分布的数值模拟[J]. 空间控制技术与应用 2016(05)

- [16].T型管内两相流分配特性数值模拟[J]. 山东大学学报(工学版) 2018(01)

- [17].辽东湾海域J油田C区块古近系沙河街组流体分布特征及成因探讨[J]. 地质论评 2020(S1)

- [18].鄂尔多斯盆地长7致密储层可动流体分布特征[J]. 天然气地球科学 2017(01)

- [19].塔河油田奥陶系油气藏流体分布与受控因素[J]. 海相油气地质 2016(01)

- [20].塔河油田南部盐下流体分布的控制因素[J]. 油气地球物理 2013(01)

- [21].塔河油田西南地区古生界低渗砂岩油层流体分布及对渗流特征的影响[J]. 地质科技情报 2013(04)

- [22].核磁共振岩心实验分析及流体识别应用研究[J]. 中国锰业 2017(02)

- [23].排气管高度对旋风分离器动力学特性影响[J]. 科技展望 2016(01)

- [24].BOPA薄膜“黑圈”产生原因分析及解决措施[J]. 中国新技术新产品 2013(22)

- [25].板翅式换热器封头型式的改造[J]. 低温与特气 2011(04)

- [26].致密砂岩气藏成藏过程中的地质门限及其控气机理[J]. 石油学报 2010(01)

- [27].坡度对多孔管压力分布的影响研究[J]. 中国农村水利水电 2017(07)

- [28].径向流空气纯化器内流场的模拟与分析[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2016(03)

- [29].延长致密气储层微观孔隙结构及流体分布特征[J]. 断块油气田 2020(02)

- [30].超远距离储层探测技术在海上油田的研究和应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/117ad7e325e62577c7de1d30.html