# 基于扩展卡尔曼滤波器的交流永磁同步电机参数辨识

### 论文摘要

以状态估计和参数辨识为核心的无位置传感器技术已经成为永磁同步电机(PMSM)控制领域新的研究热点和发展方向。用特定的控制算法取代位置传感器能够有效抑制或削减测量噪声对电机动态行为的影响,提升控制系统的性价比。目前主要有基于反电势、模型参考自适应系统、扩展卡尔曼滤波器(EKF)等方法的无位置传感器控制技术。扩展卡尔曼滤波器作为一种适用于非线性系统的优化递推算法,能够对包含模型偏差和测量误差的数据进行处理,具有很强的适应能力和鲁棒性。基于扩展卡尔曼滤波器的永磁同步电机控制系统能够实时跟踪电机参数的变化,所得的估计值可以作为控制器参数在线调整的依据,从而使控制系统具有快速的动态特性和良好的动态品质。另外,使用扩展卡尔曼滤波算法对永磁同步电机转子位置进行估计具有与初始位置无关的优点,简化了电机的启动过程,是一种比较有前景的无位置传感器控制方案。本文以表贴式交流永磁同步电机为研究对象,首先简要介绍了永磁同步电机控制技术和电机的参数辨识方法；接着,介绍了永磁同步电机在不同坐标系下的数学模型、矢量控制技术和电压源型PWM逆变器的滞环电流控制技术;然后,详细阐述和分析了卡尔曼滤波器的相关理论,包括基本的线性卡尔曼滤波算法和扩展卡尔曼滤波算法；在此基础上,探讨了定子电阻、转子磁链、转子位置和速度、负载转矩和定子、转子温度的辨识模型,着重研究了降阶模型的估计效果；最后,在MATLAB/SIMULINK中搭建了永磁同步电机的矢量控制系统和参数辨识模型,对各种模型的性能进行了详细的仿真分析。仿真结果表明,扩展卡尔曼滤波算法能够准确、快速地跟踪电机参数的变化,含有扩展卡尔曼观测器的交流永磁同步电机矢量控制系统具有良好的性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景和意义

- 1.2 永磁同步电机控制技术的发展

- 1.2.1 恒压频比控制

- 1.2.2 矢量控制

- 1.2.3 直接转矩控制

- 1.2.4 无位置传感器控制

- 1.3 电机参数辨识技术

- 1.3.1 PID辨识

- 1.3.2 最小二乘法

- 1.3.3 滑模观测器

- 1.3.4 扩展卡尔曼滤波器

- 1.3.5 模型参考自适应系统

- 1.3.6 人工智能方法

- 1.4 本文的研究内容

- 第2章 基于CHBPWM逆变器的永磁同步电机矢量控制

- 2.1 坐标变换理论与电机数学模型

- 2.1.1 坐标变换理论

- 2.1.2 电机数学模型

- 2.2 CHBPWM逆变器

- 2.2.1 电流控制方案

- 2.2.2 滞环控制PWM技术

- 2.3 永磁同步电机的矢量控制

- 2.3.1 各种矢量控制方案的比较与选择

- d=0控制的原理'>2.3.2 id=0控制的原理

- d=0控制的实现方法'>2.3.3 id=0控制的实现方法

- 2.4 本章小结

- 第3章 卡尔曼滤波理论

- 3.1 卡尔曼滤波器

- 3.1.1 噪声和滤波的概念

- 3.1.2 卡尔曼滤波方程

- 3.1.3 滤波器参数调节

- 3.2 扩展卡尔曼滤波器

- 3.2.1 含有控制项和量测系统误差的卡尔曼滤波

- 3.2.2 基于泰勒级数的扩展卡尔曼滤波

- 3.2.3 其它线性化方法

- 3.3 本章小结

- 第4章 参数辨识系统与辨识模型

- 4.1 参数辨识系统

- 4.1.1 带位置传感器的参数辨识系统

- 4.1.2 无位置传感器控制系统的转子位置和速度估计

- 4.2 参数辨识模型

- 4.2.1 定子电阻辨识模型

- 4.2.2 转子磁链辨识模型

- 4.2.3 转子位置和转速估计模型

- 4.2.4 负载转矩观测模型

- 4.2.5 定子绕组和转子永磁体的温度估计模型

- 4.3 本章小结

- 第5章 系统仿真

- 5.1 仿真模型

- 5.2 仿真结果

- 5.2.1 定子电阻辨识结果

- 5.2.2 转子磁链辨识结果

- 5.2.3 转子位置与速度估计结果

- 5.2.4 负载转矩观测结果

- 5.2.5 定子温度与转子温度估计结果

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论

- 6.1 本文的主要工作

- 6.2 下一步要完成的工作

- 附录

- 参考文献

- 在读期间发表的学术论文及研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].五相永磁同步电机容错控制仿真[J]. 机械制造与自动化 2019(06)

- [2].一种新能源汽车用永磁同步电机磁路优化分析[J]. 客车技术 2019(06)

- [3].基于等效热网络法的永磁同步电机温升计算[J]. 微电机 2019(11)

- [4].一种内置式永磁同步电机死区补偿方法的研究[J]. 微电机 2019(11)

- [5].永磁同步电机鲁棒滑模控制算法研究[J]. 自动化技术与应用 2019(12)

- [6].基于改进滑模控制的五相永磁同步电机仿真[J]. 农业装备与车辆工程 2019(12)

- [7].压缩机用永磁同步电机的电气绝缘性研究[J]. 微特电机 2019(12)

- [8].开关电压二次构造的永磁同步电机无速度传感器控制方法[J]. 传感器世界 2019(10)

- [9].永磁同步电机的扩展电压矢量模型预测控制[J]. 实验技术与管理 2020(02)

- [10].自适应模糊反演控制在机床永磁同步电机位置控制中的应用[J]. 机床与液压 2020(05)

- [11].化机浆磨浆机大型同步电机状态分析[J]. 中华纸业 2020(02)

- [12].双绕组永磁同步电机的设计及在客车上的应用[J]. 客车技术 2020(01)

- [13].永磁同步电机散热仿真分析及优化[J]. 客车技术 2020(01)

- [14].基于电流估算的永磁同步电机伺服控制系统设计[J]. 微特电机 2020(02)

- [15].永磁同步电机参数自整定及参数辨识技术研究[J]. 微电机 2020(01)

- [16].地铁用多永磁同步电机旋转变压器解码系统研究[J]. 微特电机 2020(01)

- [17].含未知参数的永磁同步电机的自适应同步控制[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [18].永磁同步电机无速度传感器控制系统设计[J]. 电机技术 2019(06)

- [19].高速动车组永磁同步电机牵引控制仿真研究[J]. 仪器仪表用户 2020(03)

- [20].正负高频脉冲电压注入的永磁同步电机无位置传感器控制[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [21].皮带输送机永磁同步电机系统仿真分析[J]. 能源与节能 2020(03)

- [22].永磁同步电机精确性线性化控制技术的研究[J]. 船电技术 2020(01)

- [23].永磁同步电机的振动控制研究[J]. 河南科技 2020(05)

- [24].基于改进型自抗扰控制器的永磁同步电机的低速控制[J]. 湖北民族大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [25].永磁同步电机鲁棒有限集模型预测电流控制算法[J]. 电机与控制应用 2020(03)

- [26].基于场路耦合的永磁同步电机性能分析[J]. 电机与控制应用 2020(03)

- [27].同量分数阶永磁同步电机的混沌运动相电流信号频谱特点仿真研究[J]. 国外电子测量技术 2020(04)

- [28].五相永磁同步电机两相开路故障容错控制策略[J]. 微电机 2020(03)

- [29].永磁同步电机无速度传感器矢量控制调速技术研究[J]. 电气技术与经济 2020(Z1)

- [30].永磁同步电机轻微匝间短路故障的检测方法[J]. 电气传动 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11831ed135a0ec9919a21724.html