# 油田注水开发后期提升采油率的技术措施张宗科

1大庆油田有限责任公司第二采油厂第一作业区42队；2大庆油田有限责任公司第五采油厂第一油矿综合队；

3大庆油田有限责任公司第二采油厂第六作业区49队

摘要：随着经济的高速发展，对石油资源的需求越来越多，各种油田采油工程也越来越多。很多油井为了达到增产的目的，都会采用水驱采油技术，进入到开发的后期以后，油井含水率已经较高，增产效果不明显，对油井开采成本造成了不小的影响，需要及时采取一些提升采油率的技术措施。为此，我将要在文章中对油田注水开发后期提升采油率的技术措施进行探讨，希望对促进我国采油事业的发展，可以起到有利的作用。

关键词：油田；注水开发后期；提升采油率

1注水井流量控制技术

注水井高压流量控制技术虽然整个操作过程比较繁琐，但实际应用效果却非常不错，油气在油田进入到采油的中后期后，油井含水率不断提高，该技术的优势就可以得到充分的显现。在整个技术应用过程中，操作都是由电脑完成的，电脑在通过各种传感器，如水含量传感器、温度、压力传感器等，及时对油井的实际状态信息进行收集，再经过一系列的运算之后，就可以下达操作命令，直接控制各种设备来完成注水作业，可以自动对阀门的开度进行调整，并对注水量进行实时监测。在油田进入到注水采油的后期以后，通过该技术的应用，可以有效达到增产的目的。在油井含水率升高后，可以及时减少注水量，等到油井恢复后，能够逐渐将注水量提上去，如果水井的含量过高，还可以停止开采作业，提高对油井的开采效率，避免造成对各种资源的浪费，节省对电能的消耗。

2More技术

该技术在实际的应用过程中，会定期向油层中通入磷盐、氮等充气水，这可以有效提高油底层的微生物活性，并通过微生物的新陈代谢作用，来有效提高油层中原油的流动性，油层的渗透率也可以得到很大提高。

在我国当前对技术的应用中，通常可以分为两类。一种是将外源微生物导入到油井中，另一种是对井内已经存在的微生物进行培养。在这两种技术实际应用过程中，需要根据油田的自身情况来进行选择。

在我国油田的实际开采作业过程中，由于more技术拥有非常超前的技术优势，并且技术的应用比较简单，整个技术应用成本也比较低，在我国油田采油中后期有着比较广泛的应用。由此可以看出，该技术在未来有着非常大的发展空间。其主要的技术优势体现在以下几个方面：一、在该技术的应用中，不用使用非常复杂和昂贵的仪器设备，在技术应用成本上，要远远低于其它技术。此外，根据相关研究显示我国有底层中包含非常多的微生物营养物质，在技术应用的后期，不用在添加过多的微生物培养物质，这也会在很大程度上节省技术应用的成本。第二，该技术的应用难度较低，对相关技术人员的要求不高，不需要相关技术人员专门长期来进行技术的学习工作。此外，很多油田的地理位置存在较大的差异，如果盲目上马其它种类的增产技术，往往不一定达到理想的技术应用效果，反而会增加油井的开采成本，还需要针对该技术进行长期的学习研究。但如果采用More技术，这些问题都可以得到避免，可以根据油田实际情况的不同，对技术进行适当的调整，技术应用的灵活性比较强。第三，该技术的实际应用效果比较突出。该技术在油田注水开采后期实际应用过程中，其增产效果比较突出，在实际中的应用越来越多。第四，该技术由于使用的是微生物，没有使用各种化学添加剂，在技术应用过程中，并不会对环境造成什么负面的影响，油层结构也不会因此受到破坏，对保护我国现有的环境意义非常重大。因此，综合以上情况分析，More技术都有着不可比拟的优势，非常适合在油田注水后期油田增产中进行应用。

3其它的一些有效技术措施

一些传统的技术措施。为了提高油田采油效率，通常采用的传统技术包括溶剂法、化学法和热力法，在这些技术的实际应用过程中，往往需要投入大量的化学药剂，有效促进流体和岩石的共同作用。这些技术在实际应用中的难度往往较大，对高合盐度的高敏感性是化学法的最大特征，为了得到较好的应用效果，需要在在投入药剂量上进行精确的把握，对相关技术人员的操作要求往往较高。如果采用传统的热驱、化学驱和气驱还会消耗大量的资源，不仅开采成本会提高很多，且对环境存在着一定的污染，在应用效果上不如微生物采油技术。

分层采油技术的应用。在油田经过长期的水驱开采后，很多油田会进入到开发的后期，分层注水仍在增产中发挥着非常重要的作用。为了满足油田注水后期增产的需要，可以通过将测调技术和配水工具搭配使用，能够有效解决投捞调配效率低、工作强度达到问题，还可以提高测调的实际使用效果。在对配水器工具的改进过程中，应该根据不同的情况，研制不同的井下管柱结构和配水器。对于层间干扰较大的注水井可以采取桥式偏心配水器。对于吸水能力强、注水压力低、层数较少的注水井可以采用恒流配水装置。

当油田开发进入到了中后期，其油井的含水率不断提升，这给抽油机系统的运行增加了很大的阻力，并增大了抽油机的能耗。为此我们应该对抽油机的结构形式进行优化，采用变频调速技术，这能有效降低电能的消耗，链条式以及塔架式抽油机的应用，也可以有效降低电能的消耗，其后期维护也很容易。为了对抽油机的工作效率进行优化，我们应该确定合理的生产压差、使泵径、冲程、冲次得到合理的配合，这能有效提高抽油设备的利用率。

4结束语

在油田进入到注水开采的中后期后，油井开采效率已经明显变慢，油井开采经济效益无法得到保证，需要及时合理采用一些有效的增产技术措施。这些油田增产技术措施种类往往比较多，它们都有各自的适用范围，应该根据油田的自身情况进行选择。由于微生物采油技术优势非常明显，且具有较强的适用性，应该积极推广对该技术的应用。

参考文献：

[1]杨霄霞.探析低渗透油田注水开发后期控水稳油对策[J].化工管理，2017（27）.

[2]张娟.A油田注水开发后异常地层压力平面分布研究[J].内蒙古石油化工，2018（1）：115-116.

[3]孙召勃，李云鹏，贾晓飞，等.基于驱替定量表征的高含水油田注水井分层配注量确定方法[J].石油钻探技术，2018，46（2）：91-95.

[4]刘红兰.海上油田注水井液控式环空安全封隔器的研制与应用[J].石油钻探技术，2017，45（5）：106-110.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/118b21781d59adb7130802e5.html