# 快速检测阴离子表面活性剂和酚的新方法

### 论文摘要

阴离子表面活性剂与酚均是重要的化工原料。阴离子表面活性剂能吸附在表（界）面上,改变表（界）面的物理和化学性质,且进入水中后聚集在水及其他微粒表面,产生泡沫或发生乳化现象,从而阻断大气与水间氧气的交换,导致水质恶化,危害水生生物。酚是一种高毒有机污染物,它的毒性作用是与细胞原浆中蛋白质发生化学反应,形成变性蛋白质,从而导致细胞失去活性。因此,对环境水中阴离子表面活性剂和酚进行检测具有非常重要的意义。现有阴离子表面活性剂和酚的检测方法操作复杂、耗时,不适合现场快速测定。本论文针对阴离子表面活性剂和酚测定存在的问题,提供了具有操作简便、样品少、灵敏度高、适合现场快速检测等优点的新方法,主要内容包括:采用改进的亚甲蓝分光光度法,结合自制的多参数水质分析仪,建立了快速测定阴离子表面活性剂的比色方法。本方法减少了有机试剂和样品用量,操作简便、快速,采用双波长法处理数据,扣除了背景干扰,结合微型化的多参数水质分析仪实现了阴离子表面活性剂现场快速测定。本方法测定的线性范围为0.05mg/L～1.4mg/L,检出限为0.016mg/L,将此法用于水中阴离子表面活性剂的测定,RSD在±5%内,回收率在95%～105%范围内。以上结果表明,本方法具有线性范围宽,精密度、准确度较高,适合水质现场快速测定等特点。采用改进的4-氨基安替比林分光光度法,结合自制的多参数水质分析仪,建立了快速测定酚的比色方法。本方法减少了测酚的样品用量和试剂种类、用量,操作简便、快速,采用双波长法处理数据扣除背景干扰,结合多参数水质分析仪实现了酚现场快速检测。本方法测定的线性范围为0.005mg/L～0.5mg/L,检出限为0.003mg/L。将此方法用于水中酚的测定,RSD在±5%内,回收率在95%～105%范围内。以上结果表明,本方法具有线性范围宽,精密度准确度较高,适合水质现场快速测定等特点。提供了一种酚和阴离子表面活性剂的同时比色测定方法。本方法在碱性介质中,采用氧化剂将酚氧化为醌类物质,采用复合显色体系将醌和阴离子表面活性剂同时显色,形成不同的有色复合物,采用萃取剂将两种复合物同时萃取至有机相,最后比色同时检测有机相中两种有色复合物的浓度。同时比色测定法测酚和阴离子表面活性剂的线性范围分别为0.01mg/L～0.50mg/L、0.05mg/L～1.00mg/L,检出限分别为0.006mg/L和0.027mg/L,RSD均在±5%内,回收率均在95%～105%范围内。因此,本方法可实现酚和阴离子表面活性剂的同时快速测定,大幅度缩短检测时间。利用纳米TiO2能光催化降解亚甲蓝,阴离子表面活性剂与亚甲蓝形成离子缔合物的原理,探讨了纳米TiO2、亚甲蓝以及阴离子表面活性剂之间的反应。结果发现阴离子表面活性剂与亚甲蓝形成离子缔合物,在一定时间范围内能抑制纳米TiO2对亚甲蓝的降解作用。基于此机理,建立了阻抑褪色光度法测定阴离子表面活性剂的新方法。本法在优化的实验条件下,线性范围为0.1mg/L～0.8mg/L,检出限为0.05mg/L,对样品平行测定5次,RSD在±5%内,且回收率在95%～105%范围内。因此,本章提供了一种采用纳米粒子检测阴离子表面活性剂的新方法。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 阴离子表面活性剂及其检测的主要方法

- 1.2.1 阴离子表面活性剂及其危害

- 1.2.2 阴离子表面活性剂检测方法的分类

- 1.3 酚及其检测的主要方法

- 1.3.1 酚及其危害

- 1.3.2 酚检测方法的分类

- 2 光催化降解法'>1.4 纳米Ti02光催化降解法

- 1.5 水质监测仪的国内外研究现状

- 1.5.1 国外水质监测仪的研究现状

- 1.5.2 国内水质监测仪的研究现状

- 1.6 课题构思及论文主要内容

- 2 基于多参数水质分析仪测定水中阴离子表面活性剂

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 材料与仪器

- 2.2.2 多参数水质分析仪工作原理

- 2.2.3 方法原理

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 光谱特征

- 2.3.2 实验条件的优化

- 2.3.3 检测范围和灵敏度

- 2.3.4 其他离子的干扰

- 2.3.5 与国标法的对比实验

- 2.4 结论

- 3 基于多参数水质分析仪测定水中酚

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 材料与仪器

- 3.2.2 多参数水质分析仪工作原理

- 3.2.3 方法原理

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 光谱特征

- 3.3.2 实验条件的优化

- 3.3.3 检测范围和灵敏度

- 3.3.4 其他离子的干扰

- 3.3.5 与国标法的对比实验

- 3.4 结论

- 4 一种酚和阴离子表面活性剂的同时比色测定方法

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 材料与仪器

- 4.2.2 方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 光谱特征

- 4.3.2 阴离子表面活性剂对酚测定的影响

- 4.3.3 亚甲蓝对酚测定的影响

- 4.3.4 酚对阴离子表面活性剂测定的影响

- 4.3.5 4-氨基安替比林对阴离子表面活性剂测定的影响

- 4.3.6 铁氰化钾与碱性介质对阴离子表面活性剂测定的影响

- 4.3.7 检测范围及灵敏度

- 4.4 结论

- 2光催化降解亚甲蓝测阴离子表面活性剂'>5 纳米 Ti02光催化降解亚甲蓝测阴离子表面活性剂

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 材料与仪器

- 5.2.2 方法原理

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 亚甲蓝浓度对测阴离子表面活性剂的影响

- 2浓度对测阴离子表面活性剂的影响'>5.3.2 纳米Ti02浓度对测阴离子表面活性剂的影响

- 5.3.3 pH 及缓冲液浓度对测阴离子表面活性剂的影响

- 5.3.4 光催化降解时间和反应时间对实验结果的影响

- 5.3.5 检测范围及灵敏度

- 5.3.6 其他离子的干扰

- 5.4 结论

- 6 结语与展望

- 6.1 结语

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].便携式水质分析仪在应急监测中的应用[J]. 化工设计通讯 2016(07)

- [2].抗干扰的嵌入式水质分析仪设计与实现[J]. 现代电子技术 2017(18)

- [3].便携式多参数水质分析仪现状分析[J]. 分析仪器 2018(04)

- [4].水质分析仪表国内自主品牌与进口品牌产品对比[J]. 自动化博览 2014(05)

- [5].在线便携式冷原子荧光汞水质分析仪的开发及应用[J]. 分析仪器 2017(03)

- [6].便携式水质分析仪智能充电装置的设计[J]. 分析仪器 2011(04)

- [7].比色法多参数水质分析仪的校准方法[J]. 化工设计通讯 2016(04)

- [8].浅谈水质分析仪对海洋生态环境保护的重要性[J]. 工业设计 2017(09)

- [9].在线水质分析仪表在印染废水处理中的应用[J]. 染整技术 2014(08)

- [10].在线水质分析仪在污水处理中的应用[J]. 科技资讯 2010(19)

- [11].凝结水水质分析仪表维护对策改进探讨[J]. 科技视界 2020(17)

- [12].分光光度法在线钴水质分析仪的开发及应用[J]. 广州化工 2020(20)

- [13].多参数水质分析仪关键技术指标的确认[J]. 中国卫生检验杂志 2016(22)

- [14].便携式智能多参数水质分析仪的研制及其应用系统[J]. 化学分析计量 2019(05)

- [15].便携式智能多参数水质分析仪[J]. 传感器世界 2015(08)

- [16].应用新型水质分析仪快速检测农村饮用水中的硫酸盐[J]. 山西水利科技 2013(02)

- [17].便携式多参数水质分析仪研制[J]. 安徽农业科学 2009(11)

- [18].基于EVC的PDA和哈纳多参数水质分析仪串口通信的实现[J]. 中国科技信息 2008(03)

- [19].煤化工项目在线水质分析仪的选型与应用[J]. 工业用水与废水 2017(05)

- [20].总磷总氮在线水质分析仪实际水样测量影响因素分析[J]. 北方环境 2013(12)

- [21].基于PLS的水质分析仪控制系统设计[J]. 科技创新与应用 2016(23)

- [22].Multi N/C 2100S总有机碳测量结果不确定度评定[J]. 绿色科技 2011(04)

- [23].污水处理厂化验室建设的思考[J]. 中国给水排水 2010(14)

- [24].精品推介[J]. 传感器世界 2010(12)

- [25].全自动水质分析仪快速定量检测地表水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮[J]. 光谱学与光谱分析 2013(02)

- [26].地表水中两种藻类应急检测方法[J]. 科技创新导报 2010(29)

- [27].电化学类水质分析仪没有检出限的原因[J]. 计量与测试技术 2019(06)

- [28].助力水质监测技术改造 推进水资源合理利用——江苏省计量院建成国家水质分析仪型式评价实验室[J]. 中国计量 2016(04)

- [29].全自动水质分析仪快速检测地表水中六价铬[J]. 环境与发展 2019(06)

- [30].全膜法水质分析仪表的配置和维护[J]. 化工自动化及仪表 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/119ac6947f403fa3b02d4e3e.html