# 酸处理对TiO2薄膜光催化及亲水性能影响的研究

### 论文摘要

本研究从提高TiO2光催化活性和亲水性的角度对TiO2进行表面改性，重点研究了用醋酸和硫酸对TiO2薄膜进行表面改性处理，从机理的角度深入探讨了表面酸改性处理对TiO2薄膜的亲水性和光催化性能的影响。本文采用三层薄膜在400℃第一次退火，制备未改性薄膜；然后将未改性薄膜在酸中浸泡24小时，再在不同温度下第二次退火处理，制备改性的薄膜。制备的薄膜采用XRD分析晶相结构、晶粒尺寸；用AFM分析表面形貌；用UV分析光学性能。研究了制备条件、改性酸的浓度等对TiO2光催化活性和亲水性的影响，取得了一些显著创新性成果，对高效光催化剂和亲水性具有重要的指导意义。本论文主要研究结果如下：1．系统研究了醋酸和硫酸的处理浓度对TiO2亲水性能影响。研究表明：改性后的薄膜的亲水性与酸的种类和酸的浓度有很大的关系。酸处理后，薄膜的热致亲水性和光致亲水性，比处理前明显提高。其中醋酸最佳浓度用1mol／L；硫酸最佳浓度为0．4 mol／L。在最佳浓度下，醋酸处理的薄膜有很好的超亲水性和光致响应速度，同时还能延长薄膜的亲水时间；紫外光照1．5h达到超亲水性，此后避光22h仍有强亲水性；硫酸处理后，光照1h达到超亲水性，此后避光12h失去亲水性。可见光照2．5h后，1mol／L醋酸处理的薄膜达到超亲水性；硫酸处理后，薄膜没有超亲水性。表明硫酸改性的薄膜光致响应速度优于醋酸改性，但从改善和延长薄膜的亲水时间的角度来看，醋酸优于硫酸改性。2．系统研究了醋酸与硫酸处理的浓度对对TiO2光催化性能的影响。本实验结果表明，用醋酸与硫酸改性处理，能大幅度提高纳米TiO2的光催化特性。其中用1mol／L醋酸和0．4mol／L硫酸处理的TiO2薄膜光催化性能最好，用1mol／L醋酸改性后薄膜在紫外光照3h内对亚甲基兰和甲基橙溶液的降解率为66％、45％；用0．4mol／L硫酸处理的TiO2薄膜在紫外光照3h内对亚甲基兰溶液的降解率为78％和62％；未改性的薄膜在相同条件下对亚甲基兰和甲基橙溶液的降解率仅为15％、10％。在可见光照3h内，用1mol／L醋酸改性后薄膜在紫外光照3h内对亚甲基兰和甲基橙溶液的降解率为30％、21％；用0．4mol／L硫酸处理的TiO2薄膜在紫外光照3h内对亚甲基兰溶液的降解率为35％和27％；这说明用硫酸改性处理比醋酸改性处理相对好些。通过晶体结构分析，表明用硫酸处理薄膜能抑制晶粒生长，这主要是因为SO42-依附，产生空间隔离效应；醋酸处理没有这种空间隔离效应，薄膜在相同条件下，晶粒尺寸相对较大。通过表面形貌分析，表明酸处理的薄膜，表面形貌发生了很大的变化。这种特殊的表面形貌增加了表面的活性中心和对紫外光的吸收，同时加速电子-空穴的分离，提高了量子产率。因此，酸处理能大幅度提高薄膜的光催化性能；同时对薄膜的亲水性能有很大的影响．本论文对于如何提高纳米TiO2薄膜的亲水性和光催化性能具有重要意义，对纳米TiO2的生产应用有直接指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 2薄膜研究现状'>1.1 光催化TiO2薄膜研究现状

- 2光催化反应'>1.2 TiO2光催化反应

- 1.2.1 光催化反应机制

- 1.2.2 光催化反应的影响因素及改性研究

- 1.3 亲水性能

- 1.3.1 亲水机理

- 1.3.2 亲水性的影响因素及改性研究

- 1.4 自清洁玻璃

- 1.4.1 自清洁原理

- 1.4.2 研究现状与应用

- 1.5 目前存在的问题

- 1.6 本文研究内容及意义

- 第二章 改性薄膜的制备与表征

- 2.1 引言

- 2.2 改性薄膜的制备

- 2.2.1 薄膜的制备

- 2.2.2 所用材料及主要仪器设备

- 2.2.3 制备过程

- 2.3 纳米氧化钛薄膜的表征

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 X-射线衍射（XRD）分析

- 2.4.2 原子力显微镜（AFM）分析

- 2.4.3 紫外-可见光谱（UV）分析

- 结论:

- 第三章 改性薄膜亲水性能的研究

- 3.1 引言

- 3.2.醋酸处理对薄膜热致亲水性和光致亲水性的影响

- 3.2.1 醋酸的浓度对热致亲水性的影响

- 3.2.2 避光时间对薄膜热致亲水性的影响

- 3.2.3.紫外光照时间对薄膜接触角的影响

- 3.2.4.太阳光照对薄膜接触角的影响

- 3.3 硫酸对薄膜亲水性的影响

- 3.3.1 硫酸的浓度对接触角的影响

- 3.3.2 避光时间对薄膜接触角的影响

- 3.3.3 紫外光照时间对薄膜接触角的影响

- 3.3.4 太阳光照对薄膜接触角的影响

- 3.4 硫酸处理与醋酸处理薄膜在亲水性上的差异

- 小结:

- 第四章 改性薄膜光催化性能的研究

- 4.1 引言

- 4.2 硫酸处理对薄膜光催化性能的影响

- 4.2.1 紫外光照射下的光催化活性

- 4.2.2 太阳光照射下的光催化活性

- 4.2.3.催化剂的稳定性

- 4.3 醋酸处理对薄膜光催化特性的影响

- 4.3.1 紫外光照射下的光催化活性

- 4.3.2 太阳光照射下的光催化活性

- 4.3.3 催化剂的稳定性

- 4.4 醋酸与硫酸处理薄膜对光催化降解亚甲基兰溶液的差异

- 小结

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11aa84b3fdd6d0402f59c16a.html