# 船用燃油锅炉燃烧控制系统的研究

### 论文摘要

油轮作为一种特殊的运输工具,具有许多其他船舶所没有的独特要求的机械设备和系统,燃油锅炉就是其中之一。在油轮上燃油锅炉要确保货油和燃油加热、驱动货油泵等功能的实现。因此,对锅炉燃烧自动控制的研究就显得非常重要。本文在对现有船用燃油锅炉燃烧控制方案的比较和分析的基础上,根据船用锅炉燃烧控制的要求设计了PID神经元网络控制系统。并通过一定的计算机仿真加以验证。本文根据船舶锅炉的工作原理,通过机理建摸的方法,建立了汽压调节对象和水位调节对象的数学模型。并且运用MATLAB仿真软件,对汽压调节对象和水位调节对象,在不同负荷条件和不同控制方式下进行仿真,经过比较验证了PIDNN控制算法的优越性。本文设计的PID神经元网络控制系统中,采用国产MCGS组态软件作为界面显示软件。由于受MCGS组态软件系统本身的限制,本系统的PIDNN控制算法采用开发第三方功能构件的方法,使用VB语言编写算法处理程序,生成包含MCGS接口的PIDNN策略模块,供MCGS进行策略调用。系统的硬件由三部分构成,包括工控机、控制对象和远程I/O。现场设备通过以太网远程I/O挂接到以太网上。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究及意义

- 1.2 本文的主要研究内容

- 1.3 本论文的结构

- 第2章 船用燃油锅炉工作流程及自动化控制介绍

- 2.1 船用燃油锅炉的工作流程简介

- 2.2 燃油锅炉基本组成部分

- 2.3 锅炉的工作过程

- 2.3.1 燃烧过程

- 2.3.2 烟气向水的传热过程

- 2.3.3 水的汽化过程

- 2.4 锅炉自动控制系统简述

- 2.5 锅炉热工参数检测

- 2.5.1 锅炉生产的温度测量

- 2.5.2 锅炉生产的压力测量

- 2.5.3 锅炉生产的流量检测

- 2.5.4 烟气成分测量

- 第3章 锅炉燃烧控制模型的建立

- 3.1 锅炉燃烧控制的主要任务

- 3.2 燃料空气含氧量系统的动态特性分析

- 3.3 锅炉燃烧控制系统的设计思路

- 3.3.1 燃料量改变时蒸汽压力变化的动态特性

- g）改变时蒸汽压力变化的动态特性'>3.3.2 给水量（ug）改变时蒸汽压力变化的动态特性

- 3.4 锅炉蒸汽压力控制的特点

- 3.4.1 锅炉燃烧双位控制

- 3.4.2 锅炉燃烧多位控制

- 3.5 锅炉汽包水位控制的特点

- 第4章 系统设计

- 4.1 系统的硬件设计

- 4.2 系统的软件设计

- 4.2.1 软件结构

- 4.2.2 MCGS组态软件简介

- 4.3 基于神经元网络的多输入多输出的PID控制（MPIDNN控制系统）

- 4.3.1 系统的特点

- 4.3.2 系统的结构

- 4.3.3 系统的计算方法

- 4.3.4 MPIDNN多变量控制的收敛性和稳定性分析

- 4.4 PIDNN控制算法的实现

- 4.4.1 设计思路

- 4.4.2 PIDNN策略模块设计

- 4.4.3 组态环境的VB编程

- 4.4.4 运行环境中的VB编程

- 4.4.5 MCGS中的PIDNN组态

- 第5章 计算机仿真

- 5.1 替换法

- 5.1.1 欧拉替换

- 5.1.2 双线形替换（图斯汀法）

- 5.2 仿真过程

- 第6章 结论和展望

- 参考文献

- 附录 A

- 附录 B

- 攻读学位期间公开发表的论文

- 致谢

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].燃油锅炉水质评价及燃烧特性研究[J]. 化工管理 2020(04)

- [2].北京市燃油锅炉供热概况[J]. 区域供热 2015(06)

- [3].燃油锅炉在社会生产中的应用浅析[J]. 科技致富向导 2013(18)

- [4].燃油锅炉节能改造的应用效果分析[J]. 节能 2015(02)

- [5].大型燃油锅炉及其辅助系统设计特点研究[J]. 机电信息 2015(15)

- [6].燃油锅炉房设计初探[J]. 内蒙古科技与经济 2013(14)

- [7].燃油锅炉炉膛爆炸事故分析及防爆措施[J]. 工业锅炉 2008(03)

- [8].燃油锅炉房余汽综合利用实例[J]. 节能与环保 2008(07)

- [9].燃油锅炉系统节能降耗[J]. 大众科技 2013(05)

- [10].小型燃油锅炉颗粒物排放产生原因及处理方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(12)

- [11].中东电站燃油添加剂的应用[J]. 科技资讯 2019(35)

- [12].油轮燃油锅炉风门波动故障原因浅析[J]. 中国水运(下半月) 2018(10)

- [13].杭州聚能控股集团有限公司 杭州燃油锅炉有限公司[J]. 环境污染与防治 2014(08)

- [14].杭州聚能控股集团有限公司杭州燃油锅炉有限公司[J]. 环境污染与防治 2014(09)

- [15].如何降低船舶燃油锅炉故障率[J]. 中国远洋航务 2010(06)

- [16].燃油锅炉房设计探讨[J]. 品牌与标准化 2009(12)

- [17].国内首台自主开发750MW亚临界燃油锅炉设计特点[J]. 锅炉制造 2012(01)

- [18].燃油锅炉改烧水煤浆的改造总结[J]. 齐鲁石油化工 2011(01)

- [19].两种氧化镁添加剂对燃油锅炉防腐特性的试验研究[J]. 中国电力 2018(10)

- [20].某船燃油锅炉二次风布风器结焦问题[J]. 航海技术 2015(05)

- [21].燃油锅炉油喷嘴雾化效果分析与改进措施[J]. 化工设计通讯 2018(09)

- [22].应用于燃油锅炉的富氧空气助燃技术探讨[J]. 节能 2010(09)

- [23].小型燃油锅炉燃烧装置改造为天然气燃烧器的经验交流及效益浅析[J]. 绿色环保建材 2016(11)

- [24].热效率简单测试应用于燃油锅炉节能减排研究[J]. 中国高新技术企业 2013(12)

- [25].燃用高含硫燃油锅炉空气预热器抗腐蚀设计[J]. 煤气与热力 2013(05)

- [26].某船燃油锅炉故障实例[J]. 航海技术 2019(03)

- [27].舰用增压燃油锅炉旋流燃烧器冷态流场数值模拟[J]. 船海工程 2010(03)

- [28].电厂燃油锅炉腐蚀机理及防腐添加剂研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报 2018(02)

- [29].一起有机热载体燃油锅炉爆燃事故原因分析[J]. 装备制造技术 2017(03)

- [30].某蒸汽燃油锅炉房燃料调整设计[J]. 科技与企业 2015(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11b8d319efa5418bb8c5231b.html