# The Research on Reduction of Peak-To-Average Power Ratio of OFDM Systems

### 论文摘要

『正交频分复用(OFDM)是一种将通信信道分成多个等频率间隔子载波信道的通信技术。每个子载波与其他子载波相互正交,且每个子载波都被用来传递用户发送的一部分数据。正交频分复用技术于40年前被提出,现已广泛应用于ADSL(非对称数据用户线),IEEE802.11a/g、 IEEE802.11n、IEEE802.20(无线局域网),IEEE802.16a、IEEE802.16(无线城域网),Digital Video Broadcast (DVB)(数字广播电视),Digital Terrestrial Television Audio Broadcast(数字地面广播电视)和4G(第四代移动通信)等通信系统中。正交频分复用是一种多载波调制技术,它不同于其它调制技术,它的各个子载波实质上是相互重叠的。相对单个高频子载波的单独传输,OFDM可通过同时使用多个子载波来实现多倍的高数据速率传输。OFDM的各个子载波是相互正交的,因此他们之间不存在相互干扰。由于OFDM技术具有频谱利用率高、抗频率选择衰落能力强且易于实现等优点,目前OFDM技术已成为下一代移动通信的候选方案。虽然,采用OFDM技术有很多优点,但它也存在一些缺陷,峰均功率比过高就是其中最主要的缺陷之一,它会限制传输效率以及HPA的使用效率。在本文中,我们提出了两种新的降低峰均功率比的方法来改进以往方法的性能及计算复杂度。第一种改进方案是一种被修改的子载波预留方案,它通过使用FFT的迭代运算来产生预留子载波的方法来降低峰均功率比。这样设计出来的预留子载波可以在削减峰值的同时少量的提高平均功率。其中,预留子载波是通过使用2个FFT运算来实现的,其运算过程有时会发生迭代以获得更好的降低峰均功率比效果。该改进方案可以很明显地降低峰均功率比,当在OFDM系统仿真中使用4%或者更少的子载波被用作预留子载波时,系统可以获得至少6.4dB的峰均功率比降低。在第二种改进方案中,我们将子载波预留法与选择性映射相结合来获得更好的峰均功率比效果。用这种方法,我们可以在保留2%的预留子载波的情况下仍能获得约6dB的峰均功率比降低。而且本方法在实现选择性映射时不需要任何其他的额外信息

### 论文目录

- DEDICATION

- ABSTRACT

- 摘要

- Acknowledgements

- CHAPTER Ⅰ:INTRODUCTION

- 1.1. ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING（OFDM）

- 1.2. MAIN BLOCKS OF OFDM SYSTEM

- 1.2.1. OFDM Transmitter

- 1.2.2. OFDM Receiver

- 1.3. REVIEW OF PAPR

- 1.4. PROBLEM STATEMENT AND PROIECT MOTIVATION

- 1.5. OBJECTIVES AND SCOPE OF THIS RESEARCH

- CHAPTER Ⅱ:BACKGROUND HISTORY

- 2.1. HISTORY OF OFDM

- 2.2. OVERVIEW OF PAPR REDUCTION METHODS

- 2.3. SIGNAL SCRAMBLING TECHNIQUES

- 2.3.1. BLOCK CODING TECHNIQUES

- 2.3.2 SUB BLOCK CODING TECHNIQUES

- 2.3.3 BLOCK CODING SCHEME WITH ERROR CORRECTION

- 2.3.4 SELECTED MAPPING（SLM）

- 2.3.5 PARTIAL TRANSMIT SEQUENCE （PTS）

- 2.3.6 STANDARD ARRAYS OF LINEAR BLOCK CODES

- 2.3.7 INTERLEAVING

- 2.3.8 HADAMARD TRANSFORM

- 2.3.9 DUMMY SEQUENCE INSERTION

- 2.3.10 TONE RESERVATION

- 2.3.11 TONE INJECTION

- 2.3.12 ACTIVE CONSTELLATION

- 2.4 SIGNAL DISTORTION TECHNIQUES

- 2.4.1 CLIPPING & FILTERING

- 2.4.2. PEAK WINDOWING

- 2.4.3. ENVELOPE SCALING

- 2.4.4. RANDOM PHASE UPDATING

- 2.4.5. PEAK REDUCTION CARRIER

- 2.4.6. COMPANDING

- 2.5. CRITERIA FOR SELECTION OF PAPR REDUCTION TECHNIQUES

- 2.5.1. PAPR Reduction Capability

- 2.5.2 Power Increase in Transmit Signal

- 2.5.3 BER Incrwease at the Receiver

- 2.5.4. Loss in Data Rate

- 2.5.5 Computational Complexity

- CHAPTER Ⅲ:TONE RESERVATION BASED PAPR REDUCTION

- 3.1 THE OFDM SYSTEM MODEL

- 3.2. PAPR

- 3.3. TONE RESERVATION

- CHAPTER Ⅳ:DESIGN AND SIMULATIONS

- 4.1. IDEA 1:MODIFIED FFT/IFFT BASED PAPR REDUCTION

- 4.2. SIMULATIONS OF IDEA 1

- 4.3. IDEA 2:HYBRID PAPR REDUCTION SCHEME USING TR AND SLM

- 4.4. SIMULATIONS OF IDEEA Ⅱ

- CONCLUSION

- ACHIEVEMENTS

- LIMITATIONS

- FUTURE WORK

- REFERENCES

- APPENDIX A:SCHOLARY PUBLICATION（S）

- ACCEPTED PAPERS

### 相关论文文献

- [1].超宽带高效率高功率放大器的研究与设计[J]. 电脑与信息技术 2017(04)

- [2].卫星广播电视地球站固态高功率放大器性能分析[J]. 广播电视信息 2017(04)

- [3].L波段高功率放大器的设计[J]. 电子世界 2014(16)

- [4].地球站高功率放大器主要技术指标的测试与维护[J]. 广播电视信息 2012(09)

- [5].S波段高功率放大器的仿真设计[J]. 电子世界 2020(02)

- [6].星上高功率放大器对导航信号载波跟踪性能的影响分析[J]. 国防科技大学学报 2013(02)

- [7].浅析高功率放大器的适用环境与安全性[J]. 电子测试 2013(09)

- [8].微芯发布全新2.4GHz 256-QAM射频高功率放大器[J]. 半导体信息 2014(05)

- [9].高功率放大器非线性失真联合抑制方法[J]. 电子科技大学学报 2009(04)

- [10].卫星传输系统高功率放大器综述[J]. 数字传媒研究 2018(03)

- [11].高功率放大器件在导航卫星中的应用和发展[J]. 导航定位学报 2018(01)

- [12].一种Lx波段高功率放大器的设计与仿真[J]. 现代导航 2016(02)

- [13].Milmega将在中国市场率先推出新款固态高功率放大器[J]. 电子设计技术 2010(04)

- [14].C波段GaN高功率放大器设计[J]. 电子与封装 2018(01)

- [15].2.4 GHz SiGe HBT E类高功率放大器[J]. 电子器件 2014(02)

- [16].浅谈卫星上行站高功率放大器的维护[J]. 内蒙古广播与电视技术 2009(04)

- [17].科锐展示业界首款用于卫星通信的C波段GaN HEMT单片式微波集成电路(MMIC)高功率放大器[J]. 电子技术应用 2011(07)

- [18].S波段宽带GaN芯片高功率放大器的应用研究[J]. 微波学报 2011(02)

- [19].测试测量用高功率放大器采购决策[J]. 中国电子商情(基础电子) 2010(06)

- [20].HT82A836R:USB Audio控制芯片[J]. 世界电子元器件 2008(10)

- [21].有记忆功率放大器的辨识[J]. 石油化工高等学校学报 2008(03)

- [22].采用GaN技术使功率放大器性能提高10倍[J]. 电子设计技术 2010(06)

- [23].X波段高功率脉冲放大器设计[J]. 电子科技 2017(12)

- [24].功放线性化的基带数字预失真方案及其测量电路的实现[J]. 电讯技术 2009(09)

- [25].高功率放大器在WDM系统中的应用研究[J]. 光通信研究 2010(01)

- [26].Wolfspeed公司氮化镓高功率放大器可满足Lockheed Martin公司美国空军太空篱笆Space Fence项目对长期可靠性的需求[J]. 半导体信息 2015(06)

- [27].L波段GaN宽带高功率放大器设计[J]. 通信技术 2016(11)

- [28].行波管高功放的维护与故障处理[J]. 数字通信世界 2013(03)

- [29].科锐推出S波段GaN器件,实现雷达应用的效率最大化[J]. 半导体信息 2012(05)

- [30].星上高功率放大器对导航信号功率谱和伪码跟踪精度的影响[J]. 电子学报 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11bf5d48c56e6c01234c63ab.html