# 压路机无级调节洒水系统设计

### 论文摘要

洒水系统用来防止轮子表面粘结沥青,其技术性能的优劣、可靠性的高低直接影响到路面压实质量和生产效率,关系到压路机能否被用于高等级公路的沥青面层施工作业。论文结合国内外振动压路机的实际情况,研究了振动压路机的洒水系统和它们存在的优点和不足,设计并实现了一种可无级调节洒水流量的洒水系统。论文主要研究了以下几个方面的内容:(1)介绍了压实的原理和影响因素,洒水量与沥青路面损坏的定性关系。通过施工试验初步确定了洒水系统无级调节精度控制范围,为洒水系统的设计提供了依据。(2)给出了无级调速洒水系统的总体设计方案。明确了洒水系统的研制目标,分析了主要技术问题,提出了以电液比例阀为核心的无级调节洒水系统设计方案及其电气实现方案。(3)从工程应用角度出发,较为深入地研究了电液比例阀流量调节技术。在分析节流阀调节原理和洒水量无级调节原理的基础上实现了基于PID调节器的洒水系统双闭环控制,克服了单闭环系统在使用过程中表现出来的缺陷,并对电液比例阀电气系统工程实现的关键技术问题进行了研究。(4)分析了压路机洒水系统的失效原因,并给出了提高系统可靠性的措施。洒水系统失效是工程中易发问题,论文分析了失效机理,从设计、生产、维护保养三个方面给出了提高系统可靠性的具体措施。

### 论文目录

- 目录

- 图表目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源及研究意义

- 1.1.1 课题名称及来源

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外压路机洒水系统的现状及应用前景

- 1.2.1 国内外压路机洒水系统的现状

- 1.2.2 电液比例阀控制技术发展

- 1.2.3 应用前景

- 1.3 论文研究内容及章节安排

- 第二章 调节水量对压路机施工质量的影响分析

- 2.1 沥青路面压实的重要意义及基本方法

- 2.1.1 压实的重要意义

- 2.1.2 压实的基本方法

- 2.2 影响振动压实效果的主要因素分析

- 2.3 洒水量不当对沥青路面压实施工的危害

- 2.3.1 洒水量对碾压温度的影响

- 2.3.2 洒水量过多对沥青路面造成水损坏机理分析

- 2.3.3 洒水量过少对沥青路面压实施工的危害

- 2.4 洒水量调节控制精度要求分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 洒水系统总体方案设计

- 3.1 洒水系统的研究目标及主要技术问题分析

- 3.1.1 洒水系统的研究目标

- 3.1.2 洒水系统的技术实施方案

- 3.1.3 主要技术问题分析

- 3.2 洒水量无级调节系统方案设计

- 3.2.1 洒水系统结构方案设计

- 3.2.2 洒水系统工作原理

- 3.2.3 电液比例阀无级调节控制方案

- 3.2.4 电气控制系统设计方案

- 3.3 本章小结

- 第四章 电液比例阀流量调节技术研究

- 4.1 节流阀流量控制原理

- 4.2 比例电磁铁的结构型式和工作原理

- 4.3 电液比例阀洒水量开环调节原理及系统模型辨识

- 4.3.1 电液比例阀洒水量开环调节原理

- 4.3.2 电液比例阀洒水量调节开环系统模型分析

- 4.3.3 电液比例阀洒水量调节开环系统模型辨识

- 4.4 电液比例阀无级洒水系统闭环控制技术研究

- 4.5 电液比例阀的电气控制电路研究

- 4.5.1 阀控电路的要求

- 4.5.2 脉宽调制控制方法研究

- 4.5.3 PWM放大器的静态特性分析

- 4.5.4 PWM功率放大器设计、选择和使用中的几个问题

- 4.6 本章小结

- 第五章 压路机洒水系统测试及失效预防措施

- 5.1 压路机洒水系统测试实验与分析

- 5.1.1 测试系统的构建

- 5.1.2 测试步骤及数据

- 5.1.3 分析及结论

- 5.2 压路机洒水系统失效原因分析

- 5.3 提高洒水系统可靠性的措施

- 5.3.1 提高系统设计的可靠性

- 5.3.2 提高零部件设计的可靠性

- 5.3.3 建立配套的质量验证体系

- 5.3.4 洒水系统的正确安装、使用和维护

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].用于拆装压路机和装载机铰接部位的新型轮式支撑[J]. 工程机械与维修 2019(06)

- [2].基于复杂环境下无人操控压路机仿人工控制研究[J]. 现代信息科技 2020(10)

- [3].关于公路压路机的保养对策探析[J]. 山西建筑 2018(25)

- [4].浅析压路机的保养误区及有效保养途径[J]. 民营科技 2018(12)

- [5].压路机的保养误区及有效保养途径[J]. 科技创新导报 2016(31)

- [6].压路机 智能化成套化趋势明显[J]. 工程机械与维修 2017(02)

- [7].成组技术在压路机设计及制造中的应用[J]. 工程机械与维修 2017(06)

- [8].压路机驱动链条故障分析及对策研究[J]. 建筑机械 2017(07)

- [9].2015年我国压路机摊铺机市场分析(上)[J]. 建设机械技术与管理 2016(02)

- [10].压路机 高等级公路设备需求下降 小型养护设备增长[J]. 工程机械与维修 2014(12)

- [11].2014年中国压路机市场简析[J]. 建筑机械化 2015(02)

- [12].静力光面滚压路机总体构造分析[J]. 民营科技 2015(06)

- [13].压路机的种类及其应用研究[J]. 交通世界 2020(13)

- [14].单钢轮振动压路机技术经济性终极对决(下)[J]. 筑路机械与施工机械化 2018(02)

- [15].路桥施工中震动式压路机的使用方法[J]. 交通世界 2018(07)

- [16].压路机压辊的设计[J]. 机械研究与应用 2017(01)

- [17].国机重工洛阳公司小型压路机批量发车[J]. 建筑机械 2017(05)

- [18].探寻三一液压式压路机市场热销背后[J]. 工程机械 2017(03)

- [19].悍马压路机柴油机启动和运转异常故障排查方法[J]. 工程机械与维修 2017(08)

- [20].CASEDV 209CD/DV210CD型压路机[J]. 工程机械 2017(09)

- [21].压路机的应急修复方法[J]. 工程机械与维修 2016(10)

- [22].静力光面滚压路机主要部件的构造分析[J]. 黑龙江科技信息 2015(13)

- [23].谈静力光面滚压路机的作用及分类[J]. 民营科技 2014(01)

- [24].老旧压路机的维修与升级改造[J]. 科技创新与应用 2014(06)

- [25].机遇犹存尚需净化市场环境 济宁地区压路机用户把脉市场走势[J]. 工程机械与维修 2014(05)

- [26].2013-2020年压路机市场需求预测[J]. 工程机械文摘 2014(04)

- [27].2014上半年压路机市场分析:出口下滑 国内微增[J]. 建设机械技术与管理 2014(07)

- [28].老旧压路机的维修与升级改造[J]. 工程机械与维修 2013(03)

- [29].压路机转向系故障原因分析、诊断与排除[J]. 河南科技 2013(17)

- [30].压路机:走出低谷[J]. 今日工程机械 2013(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11d5a2e60f140a240addf750.html