# 掩膜版雾状缺陷改善与光刻良率提升

### 论文摘要

在半导体业大尺寸、细线宽、高精度、高效率、低成本的要求下,如何有效降低掩膜版的雾状缺陷产生的频率,以提高产品良率是半导体业界重大的挑战之一,特别是在光刻波长进入到193nm世代之后,掩膜版雾状缺陷越发严重,成为必须立即改善的课题。本文从理论出发,结合半导体工业生产过程的试验数据,并加以分析,比较,从效果,效率,费用等方面考量,从而得到符合现代半导体工业解决掩膜版雾状缺陷的可行方案。从掩膜版雾状缺陷的原理研究发现,它主要是由硫酸根,氨等物质在特定环境下进行酸碱反应的综合产物。掩膜版雾状缺陷与晶圆尺寸,光刻波长,光刻工艺参数,掩膜版环境以及掩膜版自身生产制造及清洗过程都有密切的关系。晶圆尺寸扩大化,光刻波长缩小化,以及光刻图案密集化都是半导体产业的发展趋势,所以掩膜版雾状缺陷的解决方案的重点放在掩膜版的环境和掩膜版自身工艺的改善方向上。掩膜版的环境可以分为掩膜版的工作环境和存储环境。在掩膜版工作环境的改善上,从整个厂区,机台以及掩膜版检测区域的环境入手,在特定地点加装气体过滤器。工作环境改善明显,但对掩膜版雾状缺陷改善效果有限,并且总体费用较高。在掩膜版的存储环境改善方面,采用掩膜版放置盒,净化柜和存放柜立体结合的方式,对掩膜版放置盒和净化柜,存放柜进行相应的改进。在这个立体环境中持续的给掩膜版提供极其纯净的气体,减少外界环境对掩膜版的影响。从测试效果来看,掩膜版存储环境得到了很大的改善,对掩膜版雾状缺陷的提升效果明显。而且相对而言,费用比较低廉。传统的掩膜版制造和清洗工艺都包含有硫元素,在后期的使用和存储过程会逐渐的渗析出来,成为掩膜版雾状缺陷产生的重要源头之一。掩膜版制造和清洗工艺的无硫化是发展的重要方向。目前已经取得了一些进展。在掩膜版雾状缺陷的检测方面,将掩膜版检测和图形检测结合起来,不但可以提早发现掩膜版雾状缺陷,减小掩膜版雾状缺陷对产品良率产生的重大影响,同时也可以有效降低成本。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 光刻技术的发展

- 1.1.2 掩膜版的发展

- 1.2 本章小结

- 第2章 掩膜版雾状缺陷的表象和成因分析

- 2.1 掩膜版雾状缺陷的定义

- 2.2 掩膜版雾状缺陷的组成

- 2.3 掩膜版雾状缺陷的成因分析

- 2.3.1 工艺控制参数K1

- 2.3.2 晶圆尺寸的限制

- 2.3.3 光刻波长的影响

- 2.3.4 环境的要求

- 2.3.5 掩膜版的工艺要求

- 2.4 本章小结

- 第3章 掩膜版雾状缺陷的解决方案

- 3.1 掩模版工作环境的改善

- 3.1.1 厂区环境的改善

- 3.1.2 机台环境的改善

- 3.1.3 掩膜版检测环境的改善

- 3.1.4 小结

- 3.2 掩模版存储环境的改善

- 3.2.1 掩膜版放置盒的改进

- 3.2.2 掩膜版净化柜的改善

- 3.2.3 掩膜版存放柜的改善

- 3.2.4 小结

- 3.3 掩模版清洗工艺的改善

- 3.3.1 传统的掩膜版清洗工艺

- 3.3.2 改进的掩膜版清洗工艺

- 3.3.3 无硫掩膜版工艺

- 3.4 掩模版检测方法的改善

- 3.4.1 掩膜版检测

- 3.4.2 图像鉴定

- 3.5 良率提升

- 3.5.1 事件一0917 产品的重复缺陷

- 3.5.2 事件二0.13DR 产品的重复缺陷

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].无掩膜光刻图形的数据提取技术[J]. 信息技术 2015(05)

- [2].基于101.6mm(4英寸)砷化镓晶圆的相移掩膜光刻技术研究[J]. 固体电子学研究与进展 2014(03)

- [3].德国建立32nm光刻掩膜研发项目[J]. 半导体信息 2008(06)

- [4].多层阴影掩膜结构及其制造和使用方法[J]. 科技资讯 2016(21)

- [5].Toppan Printing宣布进入32nm掩膜版量产[J]. 中国集成电路 2008(07)

- [6].一种基于掩膜组合的多类弹载图像目标分割算法[J]. 舰船电子工程 2020(06)

- [7].动态生成掩膜弱监督语义分割[J]. 中国图象图形学报 2020(06)

- [8].基于广义掩膜积分图像的快速模板匹配[J]. 计算机科学 2008(06)

- [9].相移掩膜应用于显示技术光刻细线化的初步研究[J]. 光电子技术 2014(04)

- [10].掩膜边缘图及带掩膜图像窗口的统计特征快速算法[J]. 肇庆学院学报 2015(05)

- [11].基于掩膜的光场采集与重建的研究[J]. 光学学报 2014(08)

- [12].不同扩散掩膜方式对InGaAs平面探测器性能影响研究(英文)[J]. 红外与毫米波学报 2014(04)

- [13].EUV掩膜版清洗——Intel的解决之道[J]. 集成电路应用 2008(06)

- [14].运用改进掩膜信号法的经验模态分解[J]. 振动.测试与诊断 2010(04)

- [15].基于MTSAT卫星数据的云掩膜阈值算法[J]. 电子设计工程 2012(24)

- [16].基于多掩膜光刻工艺的MEMS体硅加工[J]. 功能材料与器件学报 2011(03)

- [17].KLA-Tencor全新掩膜检测系统问世TeraFab家族三款新品齐亮相[J]. 电子工业专用设备 2008(02)

- [18].EUV应用于工业生产时掩膜技术面临的问题[J]. 中国集成电路 2020(09)

- [19].微型腔光纤激光掩膜微细电解复合加工研究[J]. 应用激光 2018(03)

- [20].一种改进的掩膜割线相位解缠算法[J]. 大地测量与地球动力学 2013(05)

- [21].自适应掩膜信号集成局部特征尺度分解及其应用[J]. 电子学报 2020(10)

- [22].基于掩膜信号法的端点延拓方法(英文)[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [23].国内首条G11代高世代掩膜版项目在川投产[J]. 中国产经 2019(02)

- [24].基于柔性掩膜的高可靠性玻璃喷砂微加工工艺[J]. 纳米技术与精密工程 2012(06)

- [25].掩膜电解电源频率分析及整流建模仿真[J]. 计算机测量与控制 2018(10)

- [26].面向特征建模方式的微器件表面微加工掩膜推导方法[J]. 现代机械 2017(02)

- [27].掩膜级测量为闪存设计预测成像质量[J]. 集成电路应用 2008(Z2)

- [28].混联掩膜交换机器人姿态调整能力分析[J]. 机械研究与应用 2016(03)

- [29].英飞凌安全凌捷掩膜通过CC认证[J]. 金融电子化 2014(07)

- [30].高分子自组装掩膜的制备[J]. 高分子材料科学与工程 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11fb880ce12ce44a60918011.html