# 低温烧结温度稳定型钛酸钡基介质材料

### 论文摘要

近来,随着市场对高性能电子器件需求的增加,多层陶瓷电容器（MLCC）朝着小型化、高容量化、低成本和高可靠的方向发展。在诸如ECU（电子控制单元）,ABS（防报死系统）等模块的应用中,MLCC有时需要在高达150℃的温度工作,严苛的条件要求其尽可能拥有稳定的温度特性。符合电子工业协会（EIA）X8R标准（AC/C25℃（-55℃-150℃）≤±15%）的MLCC受到了广泛的关注与开发。钛酸钡因具有良好的温度稳定性和高介电常数等性质,成为制备X8RMLCC的一种重要原料。低温烧结温度稳定型钛酸钡基介质材料更是得到广泛研究。本文在总结国内外最新研究成果的基础上,选用了最新的不含铅和镉的BaTiO3-CeO2-ZnO-WO3-Bi2O3系统为研究对象,通过对系统进行掺杂改性,采用传统固相烧结法制备低温烧结的BaTiO3基X8R陶瓷材料。研究了CeO2和Bi203对BaTiO3基陶瓷体系的影响。CeO2可以有效改善陶瓷的温度特性,Bi2O3能有效的降低系统的烧结温度。研究了AgO对BaTiO3系统介电性能的影响。AgO具有降低系统烧结温度的作用,并且可以改善系统的烧结密度和介电常数；AgO的加入对温度特性和介电损耗没有明显的影响。综合考虑,AgO的最佳用量为0.4wt%。同时,掺杂MnCO3和CuO对BaTiO3系统的性能也有明显的影响。采用均匀设计方法来安排实验,最终制得了性能达到X8R要求的低温烧结钛酸钡基介质陶瓷,950℃烧成的钛酸钡陶瓷1KHz下介电性能参数达到：介电常数ε≥1700,损耗tanδ≤1%,-55℃～150℃范围内-15%<AC/C25℃<15%；烧结温度为970℃时,介电常数ε≥1900,损耗tanδ<1%,-55℃～150℃范围内-15%<AC/C25℃<15%。最后,对比了实验室圆片样品和工厂MLCC产品的介电性能。给出了MLCC产品瓷粉检验报告,研制的实验配方能够很好地满足X8R陶瓷介质材料的各方面要求,能够将其应用于实际中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 多层陶瓷电容器（MLCC）概述

- 1.1.1 MLCC及其介质材料的分类

- 1.1.2 MLCC的发展趋势

- 1.2 低烧钛酸钡基X8R介质材料的研究现状

- 1.2.1 X8R钛酸钡介质材料的研究现状

- 1.2.2 钛酸钡基介质材料的低温烧结

- 1.3 选题依据和研究内容

- 3材料的基础理论'>第二章 BaTiO3材料的基础理论

- 2.1 钛酸钡的基本性质

- 2.1.1 钛酸钡的结构和电性能

- 3的电畴结构'>2.1.2 BaTiO3的电畴结构

- 2.2 钛酸钡陶瓷的改性机理

- 3陶瓷介电性能的影响'>2.2.1 离子取代对BaTiO3陶瓷介电性能的影响

- 3陶瓷介电性能的影响'>2.2.2 晶粒尺寸对BaTiO3陶瓷介电性能的影响

- 3陶瓷介电性能的影响'>2.2.3 内应力对BaTiO3陶瓷介电性能的影响

- 2.2.4 Ba/Ti比的影响

- 2.3 钛酸钡陶瓷中的“壳-芯”结构

- 第三章 MLCC陶瓷材料的制备及测试

- 3.1 MLCC陶瓷材料的制备

- 3.2 样品分析与测试

- 3.2.1 样品介电性能的测试及介电常数的计算

- 3.2.2 绝缘电阻的测量和体电阻率的计算

- 3.2.3 电容量和介质损耗随温度变化的测定

- 3.2.4 微观结构分析与表征

- 第四章 实验结果和讨论

- 2含量对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响'>4.1 CeO2含量对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响

- 2O3含量对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响'>4.2 Bi2O3含量对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响

- 2O3掺杂对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响'>4.2.1 不同质量比的Bi2O3掺杂对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响

- 2O3陶瓷的介电性能比较'>4.2.2 不同烧结温度掺Bi2O3陶瓷的介电性能比较

- 4.2.3 结果讨论

- 3基陶瓷介电性能的影响'>4.3 AgO含量对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响

- 4.3.1 不同质量比的AgO掺杂对钛酸钡基陶瓷介电性能的影响

- 4.3.2 结果讨论

- 3含量对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响'>4.4 MnCO3含量对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响

- 3掺杂对钛酸钡基陶瓷介电性能的影响'>4.4.1 不同质量比的MnCO3掺杂对钛酸钡基陶瓷介电性能的影响

- 4.4.2 结果讨论

- 3基陶瓷介电性能的影响'>4.5 CuO含量对BaTiO3基陶瓷介电性能的影响

- 3基X8R陶瓷'>4.6 基于均匀设计法制备BaTiO3基X8R陶瓷

- 4.6.1 均匀设计法

- 4.6.2 实验

- 4.6.3 结果讨论

- 3基X8R瓷料应用技术研究'>4.7 低温烧结BaTiO3基X8R瓷料应用技术研究

- 4.7.1 MLCC产品瓷料检验报告

- 4.7.2 MLCC与实验室陶瓷圆片样品性能对比

- 4.7.3 小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].锂离子电池负极材料钛酸锌锂的研究进展[J]. 应用化工 2020(05)

- [2].锂离子电池负极材料钛酸锂的研究分析[J]. 电子技术与软件工程 2020(12)

- [3].锂离子电池负极材料钛酸锂研究进展[J]. 功能材料 2016(12)

- [4].钛酸锂钾制备六钛酸钾片晶及过程控制[J]. 化学研究与应用 2017(09)

- [5].钛酸钡含量的测定方法[J]. 福建分析测试 2015(02)

- [6].不同形貌钛酸钡的研究进展[J]. 广州化工 2015(16)

- [7].钛酸锂电池技术在国内外的发展状况分析[J]. 科技创新导报 2019(29)

- [8].基于中国专利的钛酸锂发展趋势分析[J]. 化工进展 2017(S1)

- [9].非晶晶化法制备钛酸钠及其晶型转变规律[J]. 过程工程学报 2017(05)

- [10].六钛酸钾晶体的正交试验[J]. 河北联合大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [11].钛酸锂材料表面改性研究[J]. 电源技术 2015(01)

- [12].钛酸锂离子电池的研究和产业化进展[J]. 广东化工 2015(15)

- [13].纳米钛酸钡的液相合成研究[J]. 化学工程师 2015(08)

- [14].二氧化锡不同掺杂方式对钛酸钡介电性能的影响[J]. 中国陶瓷 2012(01)

- [15].偏态酸为原料制备六钛酸钾晶须机理研究[J]. 功能材料 2012(14)

- [16].体系酸度对直接沉淀法合成钛酸钡的影响[J]. 化学研究与应用 2009(12)

- [17].偏钛酸为原料烧结法制备超细六钛酸钾晶须[J]. 中国有色金属学报 2008(12)

- [18].六钛酸钾在摩擦材料中的应用[J]. 天津汽车 2008(08)

- [19].钛酸锂电池动力应用:是“画饼”还是“蓝图”?[J]. 中国粉体工业 2017(02)

- [20].过氧钛酸的制备及其应用研究进展[J]. 科技通报 2017(12)

- [21].鹿角形状钛酸钡制备及其介电共振现象研究[J]. 人工晶体学报 2016(12)

- [22].钛酸锂电池产气问题的研究进展[J]. 广东化工 2016(09)

- [23].钛酸钡介电陶瓷制备方法及其掺杂改性研究进展[J]. 材料导报 2016(S1)

- [24].钛酸锂电池防产气研究进展[J]. 东方电气评论 2016(03)

- [25].片状钛酸镁钾的制备及其去除污水中铜离子的应用（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(03)

- [26].钛酸锂负极材料的改性研究进展[J]. 电源技术 2015(09)

- [27].钛酸锂基锂离子电池的析气特性[J]. 化学进展 2014(11)

- [28].长寿命软包装钛酸锂/锰酸锂锂离子电池性能[J]. 电源技术 2012(02)

- [29].煅烧温度对钛酸钡晶相的影响[J]. 后勤工程学院学报 2008(02)

- [30].电极材料钛酸锂的制备研究进展[J]. 湿法冶金 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/12105f2f366952bde23fbe32.html