# 全氘代聚环己基乙烯的制备及应用

### 论文摘要

惯性约束聚变（Inertial Confinement Fusion, ICF）能作为一种新能源，得到了越来越多的关注。氘代聚合物可制备为ICF实验所需的最有发展前途的氘一氚燃料容器。但氘代聚合物的种类还不多，并且并不能完全满足较好的耐热性、加工性能和高的氘（氚）/碳（氢）比等条件。因此制备一种符合ICF要求的氘代聚合物是非常必要和有意义的。本文采用傅立叶红外仪和核磁共振对聚苯乙烯（PS）催化氢化/氘化反应得到的聚环己基乙烯（PVCH）、部分氘代的聚环己基乙烯（D-PVCH）结构表征，并确定氢化率及氘化率；采用差式扫描量热法（DSC），热重（TG）分析产物的热性能，综合分析得到最优反应条件并催化氘化氘代聚苯乙烯（DPS）。采用浇铸法制备成薄膜，热致相分离原理和冷冻干燥技术相结合的方法制备ICF实验需要的低密度泡沫，并通过万能力学试验机对薄膜和泡沫的力学性能进行分析。结果表明：（1）PS的催化氢化反应最优条件：压力1.5MPa，温度140℃，催化剂用量为PS质量的7倍，PS的质量与溶液体积比为1g/100ml时，氢化率为100%。相对于PS，产物PVCH中不存在苯基，而是转化为环烷基，空间位阻效应增大，使玻璃化转变温度升高为146℃，5%失重温度为400℃左右，并且具有较好的溶解性能。（2）在与PVCH相同的条件下制备可得到转化率100%的D-PVCH。环烷基的空间位阻效应比苯基大，并且C-D键能是C-H键的5-8倍，因此D-PVCH玻璃化转变温度相对于PS升高为125℃，5%失重温度为400℃左右，氘化率为41.5%，且具有较好的溶解性能。（3）DPS催化氘化产物氘代聚环己基乙烯（DPVCH）最高氘代率为84%。（4）以100K/min的速度进行单向冷却PVCH混合溶液可获得较为理想的低密度泡沫，并得到溶液质量浓度与实际密度之间的拟合公式，表明溶液质量浓度与实际密度呈线性关系，且质量浓度越大偏离实际密度越大。单一溶液制备成的透明的薄膜的粗糙度为14.07nm，厚度为0.02μm。（5）D-PVCH制备的薄膜的质量浓度在0.05g/ml以内时膜厚的增加与质量浓度是线性关系；泡沫密度在0.05g/cm3和0.07g/cm3之间弹性模量增长最快且出现最大值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1.1 ICF 靶材料类型及发展

- 1.1.1 金属纳米材料

- 1.1.2 无机非金属材料

- 1.1.3 高分子材料

- 1.2 含氘靶材料的类型及发展

- 1.3 催化氢化反应

- 1.4 论文设计设想

- 1.4.1 论文设计目的

- 1.4.2 论文研究的内容

- 2 聚环己基乙烯的制备

- 2.1 实验试剂及仪器

- 2.2 聚苯乙烯的合成及表征

- 2.2.1 聚苯乙烯的合成路线

- 2.2.2 聚苯乙烯的合成方法

- 2.3 聚环己基乙烯的合成

- 2.3.1 聚环己基乙烯的制备路线

- 2.3.2 聚环己基乙烯的制备方法

- 2.4 聚环己基乙烯的应用

- 2.4.1 泡沫的制备

- 2.4.2 薄膜的制备

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 聚苯乙烯的结构、性能及合成条件分析

- 2.5.2 聚环己基乙烯（PVCH）的结构表征及热性能分析

- 2.5.3 聚环己基乙烯的溶解性能

- 2.5.4 聚环己基乙烯制备条件分析

- 2.6 聚环己基乙烯低密度泡沫的制备条件分析

- 2.6.1 低密度泡沫制备条件

- 2.6.2 混合溶剂制备泡沫

- 2.6.3 冷却速率对低密度泡沫制备的影响

- 2.6.4 质量浓度与泡沫密度的关系

- 2.7 聚环己基乙烯薄膜性能分析[46-49]

- 2.8 本章小结

- 3 部分氘代聚环己基乙烯的制备

- 3.1 实验试剂和仪器

- 3.2 部分氘代的聚环己基乙烯的制备

- 3.2.1 部分氘代的聚环己基乙烯的制备路线

- 3.2.2 部分氘代的聚环己基乙烯（D-PVCH）的制备方法

- 3.3 部分氘代聚环己基乙烯（D-PVCH）的应用

- 3.3.1 部分氘代聚环己基乙烯低密度泡沫的制备

- 3.3.2 部分氘代聚环己基乙烯薄膜的制备

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 部分氘代聚环己基乙烯（D-PVCH）的结构、性能及合成条件分析31

- 3.4.2 部分氘代聚环己基乙烯的溶解性能

- 3.4.3 部分氘代聚环己基乙烯泡沫的制备

- 3.4.4 部分氘代聚环己基乙烯薄膜制备条件分析

- 3.5 本章小结

- 4 全氘代聚环己基乙烯（DPVCH）的制备

- 4.1 氘代聚苯乙烯的制备

- 4.2 氘代聚苯乙烯的结构表征及性能分析

- 4.2.1 氘代聚苯乙烯的结构表征

- 4.2.2 氘代聚苯乙烯的热性能

- 4.3 全氘代聚环己基乙烯的制备

- 4.3.1 全氘代聚环己基乙烯制备条件

- 4.3.2 催化氘化分析

- 4.4 微球的制备

- 4.5 微球制备过程存在的问题分析

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].4-(环己基氨基)-1-丁烷磺酸的制备[J]. 化工技术与开发 2020(Z1)

- [2].环己基苯的市场和技术探讨[J]. 化肥设计 2020(03)

- [3].环己基脲合成研究[J]. 化学世界 2017(04)

- [4].环己基苯的合成工艺研究综述[J]. 广州化工 2016(17)

- [5].用于催化合成环己基苯的离子液体再生研究[J]. 工业催化 2017(09)

- [6].金属氧化物催化环己基苯过氧化反应的研究[J]. 精细化工 2010(03)

- [7].R-(-)-α-环己基扁桃酸的不对称合成[J]. 化工中间体 2010(05)

- [8].环己基丙酸的制备方法[J]. 化工科技市场 2010(03)

- [9].环己基磺酰氯中间体合成方法研究[J]. 科技资讯 2009(03)

- [10].医药中间体环己基硫醇的制备[J]. 科技资讯 2009(08)

- [11].硫脲的烃化水解制备环己基硫醇[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2009(10)

- [12].5-氯-N-环己基戊酰胺的合成[J]. 中国医药工业杂志 2008(07)

- [13].R-(-)-α-环己基扁桃酸的不对称合成[J]. 化工中间体 2008(11)

- [14].高效液相色谱法分析环己基苯液相氧化体系的组成[J]. 石油化工 2016(08)

- [15].新型环己基过氧化氢分解工艺设计[J]. 化学工程 2013(08)

- [16].环己基苯的合成研究进展[J]. 化学试剂 2013(09)

- [17].格氏法一步合成二环己基二甲氧基硅烷[J]. 化学与生物工程 2011(12)

- [18].液晶材料反-4-[反-4-(3,4,5-三氟苯基)环己基]环己基-1-乙烯的合成[J]. 化学试剂 2011(03)

- [19].甲基丙烯酸二环己基苯甲酯的合成[J]. 化学研究 2009(02)

- [20].α-环己基扁桃酸的不对称合成研究进展[J]. 化工中间体 2008(12)

- [21].不对称合成R-(+)-1-环己基-1-苯基甲醇反应液的气相色谱分析[J]. 化工技术与开发 2019(06)

- [22].苯甲酸催化加氢合成环己基甲酸工艺探讨[J]. 石化技术 2015(08)

- [23].新型三环己基锡羧酸酯的合成和晶体结构[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2012(02)

- [24].大环超分子二(三环己基锡)吡啶-二甲酸酯的合成、结构和抗癌活性[J]. 无机化学学报 2018(06)

- [25].3,3-二氟环己基甲胺的简便合成[J]. 合成化学 2015(10)

- [26].3-环己基丙酸的合成[J]. 精细化工中间体 2011(05)

- [27].液晶材料反-4-[反-4-(4-三氟甲氧基苯基)环己基]环己基-1-乙烯的合成[J]. 现代显示 2010(07)

- [28].一步法合成α-羟基环己基苯基甲酮的研究[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [29].反-4-(反-4’-丙基环己基)-1-氯环己烷的新合成方法[J]. 应用化工 2013(01)

- [30].反-4-(反-4'-正丙基环己基)-环己基乙烯的新法合成[J]. 应用化工 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/122c62be9bf598d44b6e03d9.html