# 生物质和高硫劣质煤混烧固硫及灰熔融特性研究

### 论文摘要

由于水电、核电、风电等一次电力的大规模开发还面临着一些制约因素,在未来几十年里,煤炭在我国能源供应方面仍占主要地位。在我国煤炭储量中,高硫煤占20%,如何有效利用这部分资源,同时降低污染物的排放是我们面对的一个重要课题。生物质具高挥发分、高活性、低灰、低氮、几乎不含硫的特点,与煤混烧有利于降低NOx、SO2的排放,减少“酸雨”的形成。因此加强生物质和煤混烧技术的研究,特别在生物质和高硫煤混烧方向上,具有一定的学术意义和应用前景。本文采用实验研究的方法对小麦杆、棉花杆、玉米杆、木屑和玉米芯五种常见农作物生物质分别与高硫劣质煤混烧的固硫特性和灰熔融特性进行了研究,考察了不同混合比、温度及生物灰成分等因素对固硫率的影响,探索了生物质种类与混合比对灰熔融特性的影响规律,分析了引起灰熔融特性变化的原因。生物质与高硫劣质煤的固硫特性研究表明,温度对固硫效果影响较大,总固硫率随温度的升高而下降,实际固硫率则随温度的升高略有波动;相同温度下生物质含量越高,固硫效果越好;生物质种类不同,固硫效果也不相同,生物质中氯、碱金属含量较高的生物质对固硫效果的影响相对较大。生物质与高硫劣质煤混烧的灰熔融特性研究表明:混烧生物质能降低灰熔点,生物质混烧比例越高,灰熔点下降幅度越大;由于生物质中灰分含量远小于高硫劣质煤,在低混烧比时,混灰的TG-DSC曲线基本体现煤灰的熔融特性;随着混烧比例的提高,生物质对混灰TG-DSC曲线的影响越明显。本文实验研究了五种常见农作物生物质分别与高硫劣质煤混烧的固硫特性和灰熔融特性,得到了温度、配比等因素对固硫特性的影响规律,为生物质和高硫劣质煤混烧固硫以及工业应用提供了重要的技术和理论支撑。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 生物质和煤混烧技术

- 1.3 生物质和煤混烧固硫特性研究现状

- 1.4 生物质和煤混烧的积灰、结渣特性研究现状

- 1.5 本课题的主要研究内容

- 2 生物质和高硫劣质煤混烧的固硫特性研究

- 2.1 概述

- 2.2 工业分析及含硫量测定

- 2.3 实验方法及设备

- 2.3.1 实验方法

- 2.3.2 实验设备

- 2.4 实验结果及分析

- 2.4.1 生物质与高硫劣质煤中硫的析出规律

- 2.4.2 不同生物质对固硫率的影响

- 2.5 小结

- 3 生物质和高硫劣质煤混烧的灰熔融特性研究

- 3.1 概述

- 3.2 实验方法及设备

- 3.2.1 实验方法

- 3.2.2 实验设备

- 3.3 实验结果及分析

- 3.3.1 不同生物质对灰熔点的影响

- 3.3.2 高硫劣质煤灰、生物质灰的TG-DSC 曲线分析

- 3.3.3 生物质和高硫劣质煤混灰的TG-DSC 曲线分析

- 3.3.4 升温速率对TG-DSC 曲线的影响

- 3.4 小结

- 4 结论

- 4.1 本文主要结论

- 4.1.1 生物质和高硫劣质煤混烧的固硫特性

- 4.1.2 生物质和高硫劣质煤混烧的灰熔融特性

- 4.2 进一步研究工作的建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].大掺量赤泥-固硫灰制备砌筑水泥的试验研究[J]. 建材技术与应用 2019(06)

- [2].循环流化床固硫灰与磨细灰渣用作混凝土掺合料的关键技术研究[J]. 新型建筑材料 2020(02)

- [3].掺固硫灰水泥胶结磷尾矿充填料浆流变性能[J]. 中国矿业 2020(05)

- [4].电石渣及助剂对民用型煤的固硫作用研究[J]. 应用化工 2020(04)

- [5].无水石膏对化学激发固硫灰性能的影响[J]. 非金属矿 2020(04)

- [6].固硫灰陶粒制备影响因素研究及其生产工艺自动化设计[J]. 新型建筑材料 2020(08)

- [7].固硫灰中含钙矿物对其水化特性影响的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2019(02)

- [8].蒸汽动能磨制备超细固硫灰及其应用研究[J]. 化工矿物与加工 2019(10)

- [9].超细固硫灰的制备及应用研究[J]. 商品混凝土 2018(09)

- [10].用固硫灰渣制备二氧化硅凝胶研究[J]. 粉煤灰 2015(06)

- [11].燃煤高温固硫机理研究[J]. 广东化工 2016(01)

- [12].磷渣对固硫灰性能的影响研究[J]. 武汉理工大学学报 2015(09)

- [13].超细固硫灰的制备与性能分析[J]. 洁净煤技术 2016(04)

- [14].利用固硫灰制备高强混凝土及耐久性研究[J]. 武汉理工大学学报 2016(03)

- [15].固硫灰中提取二氧化硅的方法研究[J]. 世界有色金属 2016(17)

- [16].固硫灰对硫氧镁水泥性能的影响研究[J]. 新型建筑材料 2016(09)

- [17].蒸压养护下粉煤灰和固硫渣性能差异研究[J]. 粉煤灰 2014(06)

- [18].固硫灰的膨胀及其控制[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2015(02)

- [19].煤炭燃烧中固硫技术的研究现状[J]. 新型工业化 2015(03)

- [20].固硫灰渣用于预拌砌筑砂浆的试验研究[J]. 科学技术与工程 2015(21)

- [21].固硫灰作矿物掺和料制备混凝土研究[J]. 四川水泥 2015(09)

- [22].朔州固硫灰特性研究及应用现状[J]. 粉煤灰 2015(04)

- [23].燃煤高温固硫机理及影响因素研究[J]. 新型工业化 2015(06)

- [24].固硫灰灌浆材料配比优化及长期性能测试[J]. 武汉理工大学学报 2013(09)

- [25].超细固硫灰在泡沫混凝土中的应用研究[J]. 商品混凝土 2017(07)

- [26].循环流化床燃煤固硫灰改良云南红粘土[J]. 环境工程学报 2016(01)

- [27].固硫助剂对煤炭燃中固硫效果的影响研究[J]. 选煤技术 2016(01)

- [28].钛矿渣—固硫灰作混合材制备复合水泥性能研究[J]. 水泥 2016(06)

- [29].辉锑矿锌源固硫直接炼锑反应机理研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2016(10)

- [30].燃煤复合废渣固硫剂的固硫试验研究[J]. 煤炭科学技术 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/123670b1b9299ba646d7cb07.html