# 建筑节能中暖通空调应用分析探讨

身份证号：45250119820402xxxx

摘要：建筑节能，更好的满足了人们的生产和生活。我国对此也越来越重视，本文就建筑节能中暖通空调应用探究分析这一话题，进行了阐述。首先，了解了建筑节能的含义和建筑节能发展的现状。其次，介绍了暖通空调的节能设计，主要包括选用地源热泵、选用变频系统两个方面。最后，建筑节能中暖通空调应用主要表现在太阳能、变流量技术、蓄能空调技术、热回收技术等四个方面，进一步的发挥了暖通空调的节能环保功能，为建筑节能事业的发展提供了广阔的前景。

关键词：建筑节能；暖通空调；分析

引言：建筑节能理念的推广，已经在暖通空调中得到了应用。在市场中，建筑节能产品已经占有重要的地位，发挥着不容忽视的作用。为此，我们应该了解建筑节能的概况，知道暖通空调节节能设计的主要方面，主要有选用地源热泵、选用变频系统，从而加强暖通空调在生活中的使用，达到节能环保的目的。

一、建筑节能的概况

（一）建筑节能的概述

建筑节能主要是建筑材料在房屋和其他建设性项目中的使用，它起到了降低消耗的能源，合理利用能源，提高用能设备或工艺的能量利用效率。在经济上可以节约生产成本投入，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。与此同时，可以起到改善环境，减少污染，使节能环保在暖通空调中得到更好的实现。

（二）建筑节能的现状

在我国经济有新起步的阶段，建筑业也开始发展起来，特别是近几年，建筑业的增长速度达到了百分之十以上，伴随着城乡人口的不断增长，城市化进程的加快，人们对生活质量的要求的提高，特别是室内环境的要求，加上当时我国建筑的保温性能差，不能更好的满足人们室内的需求，而且建筑的耗能存在着能源浪费，空气污染等情况，严重制约着人们身体健康。就无锡而言，依据它亚热带湿润气候：夏季雨水充沛，日照充足，气温高，冬季气候温和的特点，节能建筑设计应考虑利用夏季降雨的气候条件天气降温，利用冬季日照来获取热量，这样才能符合当地人们对建筑节能的需求，促进建筑节能技术的发展。

二、暖通空调的节能设计

（一）选用地源热泵

地源热泵空调是采用节能环保的地源热泵系统，其冷热源采用安装灵活、易于控制的埋管式土壤源热泵系统。具体采用立埋的埋管方式，以水作为冷热量载体，实现机组与大地土壤之间的热量交换。地源热泵供暖空调系统主要分三部分：室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统。这三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递，地源热泵与地能之间换热介质为水，与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气，做到全年恒温恒湿效果。

（二）选用变频系统

暖通空调的节能设计的首选就是变频系统。变频系统的主要作用是可以降低能源损耗，补充暖通空调系统中的不足之处，在一定程度上降低运行成本。暖通空调的节能设计时，往往都会留下足够的余量空间，利于设备负荷的正常有序的运转。在建筑节能中，也应该考虑到建筑功能变化问题，负荷应在不同的情况下，进行合理的调整，加上室外天气的变化，建筑物的实际负荷也在波动。选用变频系统，可以及时的改变空调系统输出功率，改变负荷的变动，进一步的加强节能效果。

三、建筑节能中暖通空调应用

（一）暖通空调在太阳能技术应用

暖通空调在太阳能技术应用中，可以更好发挥建筑节能作用。太阳能空调技术原理是在阳光的作用下，利用单位体积的冷热空气的密度差所产生的微循环，来实现冬暖夏凉的目的。夏季降温，夏季打开采暖降温空调顶部的排气孔，使室内空气经采暖降温空调加湿后，通过顶部排向室外，北墙外的空气进入室内，冷热的不间断循环，使室内降温。冬季供暖，进入冬季，太阳能采暖降温空调就开始为建筑供暖，不断向室内提供热风，室内也不断吸收，储备热量。经实测，冬季阳光每天可向室内提供45°到70°c以上的热风，使冬季的平均室温保持在19°c以上，严冬也保持在17°

（二）暖通空调的变流量技术应用

暖通空调的变流量，是基于不同的气象情况，进行实际负荷的合理调整。变流量主要随着负荷变化进行变化，这也是暖通空调的基本要求。变流量也是暖通空调技术之一，既满足了能源的部分消耗，又满足了负荷变化的实际需求。先进的变流量技术取代了传统的阀门调节方式，变流量技术可以提高暖通空调系统运行速度，避免不必要的能量消耗，减少风机运行的超载频率。暖通空调的变流量技术在建筑节能中得到了普遍的应用，在无锡地区，一直受到好评。

（三）暖通空调的蓄能空调技术应用

暖通空调的蓄能技术，不同与其他的技术。它主要负责调节电负荷的高度，加强发电厂能源利用的效率，在一定范围内缩小电力生产规模。无锡市是运用暖通空调最多的地区之一，夏季空调的用电负荷，占有相当高的比重。暖通空调的蓄能技术在建筑节能中应用，有利于缓解部分地区的电力紧张的情形，降低电力的运行费用，为人们的生产和生活，提供了不竭的动力。

（四）暖通空调的热回收技术应用

暖通空调的热回收技术是指建筑物内部和外部多余的热能，进行及时的利用回收。热回收技术，可以有效地回收排风所带走的能量，减少制冷制热系统的负担，加强暖通空调的利用效率。目前，我们最常看到的是全热回收系统，它主要应用于大型市场等人流密集的地区，来解决新风预热问题，提供全新的清新空气，也在一定程度降低机器负荷。在运用热回收装置时，应当结合当地的气候条件、经济状况、工程的实际情况、排风中有害气体等多种因素综合考虑，才能更好的发挥暖通空调的作用。

四、结束语

暖通空调技术的研发，为人们提供了更多的便利，国家相关的部门也提高了重视，切实的应用暖通空调，不仅仅扩展到建筑节能方面，也可以应用在其他方面，只要对人类有益的项目就应该发展，不断满足人们的生活需求，解决好各个地方的电力紧张问题，降低能源的消耗，减少建筑中产生的环境污染问题，促进暖通空调系统和技术的不断更新，与此同时，为建筑节能事业做出了应有的贡献。

参考文献：

[1]江亿.我国建筑能耗状况及有效的节能途径[J].暖通空调,2015,(5).

[2]李莉莉.大型商场中央空调安装新风系统节能问题[J].山西建筑,2016,(10)．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/123a90704e1f33f6484768a0.html