# 无人机载干涉仪测向天线阵的特性研究

### 论文摘要

在现代战争中,如何快速、准确、隐蔽地侦察和对敌方辐射源目标进行测向定位是至关重要的,这不仅最大限度保护自身,同时也是有效地摧毁敌方军事目标的前提。信号的频率、方位、俯仰等信号参量是引导干扰、有源隐身、电磁伪装等电子对抗技术的基本参量,因而对上述参量的研究和估计是电子战领域的重要内容。干涉仪测向技术具有灵敏度高、抗干扰能力强、隐蔽性能好、精度高、测向速度快、战场生存能力强的优点,而受到广泛的重视。本论文对机载干涉仪测向系统进行了深入研究,并设计了机载小型化宽频带天线及机载测向天线阵,具体主要内容如下:文章首先简要介绍了几种常见的无线电测向体制,选取在通信对抗领域应用最为广泛的干涉仪测向,针对单基线相位干涉仪和二维相位干涉仪,从原理、测向误差、特点等方面展开论述,对比分析单基线干涉仪与二维相位干涉仪的区别。最后对长短基线匹配解模糊的原理、使用条件以及步骤进行了介绍。对超宽带、小型化机载天线进行了理论研究,论述几种加载技术在宽频带天线设计中的应用,通过对比顶端加载、介质加载、集中元件加载和分布元件加载的特点,选择了分布元件加载作为本文中超宽带小型化天线设计的主要方法,文中对分布元件加载理论作了详尽的理论分析。在该理论的基础上设计并制作了超宽带机载测向天线,性能指标满足系统要求。本文还对机载天线布局的特点进行了分析,分析了飞机金属蒙皮对测向天线单元的影响,仿真了测向天线与机体不同的间距时机体对测向天线电场分布的影响,分析结果经验证是合理可信的。通过对无人机的特点及测向系统的要求对机载天线布局进行了定性及定量的分析,并结合相关专题实验结论,最终得到了一种较为合理的基于无人机平台特性的测向天线布阵形式,其幅度和相位响应特性满足了测向系统指标要求,系统测向精度达到了较为满意的效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文的研究背景

- 1.2 国内外研究动态

- 1.3 论文内容的安排

- 第二章 相位干涉仪测向原理

- 2.1 无线电测向体制

- 2.2 单基线相位干涉仪

- 2.2.1 基本原理

- 2.2.2 测向精度

- 2.2.3 相位误差分析

- 2.2.4 特征分析

- 2.3 二维相位干涉仪

- 2.4 长短基线法解模糊

- 第三章 小型化宽频带天线的研究

- 3.1 宽频带天线的概念

- 3.2 小型化天线

- 3.3 天线加载技术

- 3.3.1 顶端加载

- 3.3.2 介质加载

- 3.3.3 集中元件加载

- 3.3.4 分布元件加载

- 第四章 机载小型化宽频带加载天线的设计

- 4.1 宽频带测向天线单元的设计

- 4.1.1 天线匹配电路的选择

- 4.1.2 测向天线单元结构设计

- 4.2 宽带测向天线单元的仿真

- 4.3 宽带测向天线主要指标核算

- 第五章 机载测向天线阵的设计

- 5.1 机载天线布局特点

- 5.1.1 机体对天线的影响分析

- 5.1.2 机载天线布阵要求

- 5.2 机载平台测向天线布阵设计

- 5.3 幅相特性分析

- 5.3.1 阵列天线幅度响应

- 5.3.2 阵列天线相位响应

- 5.4 测向精度的变化规律

- 5.4.1 理论仿真

- 5.4.2 实测数据

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/129c9050319ad0591e6b33ea.html