# 机械式矿用挖掘机工作装置动态特性研究

### 论文摘要

本文以抚顺矿业集团生产的FWK-12机械式矿用挖掘机为研究对象,结合其结构特点和实际挖掘工况,对挖掘机工作装置进行了全面深入的动力学研究。主要包括以下四个部分:1.分析了机械式矿用挖掘机工作装置的结构和挖掘过程中的受力形式,应用拉格朗日方程建立了挖掘机工作装置的动力学模型,并对挖掘阻力、提升力、推压力、矿石重力等外载荷进行了详细的讨论和推导。2.在Matlab/Simulink环境下对建立的动力学模型进行仿真分析,得到挖掘过程中任意时刻的位移、速度、加速度及受力情况,并对仿真结果进行分析,表明所建立的动力学方程符合实际情况,为在堵转工况下对工作装置进行动力学分析提供了依据。3.在前文的基础上研究挖掘机在挖掘过程中遇到大块矿石,推压、提升机构同时发生堵转时的动力学问题,考虑提升钢绳和矿石的弹性特性,建立相应的动力学方程,并进行动态仿真,对所得结果进行分析,求得各载荷的动载系数和载荷变化频率。得出的结果为挖掘机结构设计提供了依据。4.利用Pro/e按照样机真实尺寸参数建立工作装置模型,并在Ansys中对工作装置进行模态分析。求出各部件的固有频率,与堵转时的载荷变化频率对比,确定系统不发生共振。

### 论文目录

- 提要

- 第1章 绪论

- 1.1 机械式矿用挖掘机国内外发展概况与趋势

- 1.2 课题目的和研究意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文的主要内容和方法

- 第2章 机械式矿用挖掘机工作装置动力学建模

- 2.1 多体系统动力学概述

- 2.1.1 多体系统动力学发展历史

- 2.1.2 多体系统动力学主要研究方法

- 2.2 动力学方程的建立

- 2.2.1 拉格朗日法基本原理

- 2.2.2 广义坐标及转动惯量的确定

- 2.2.3 系统动能的计算

- 2.2.4 广义力的计算

- 2.2.5 方程的确定

- 2.3 外载荷的确定

- 2.3.1 提升、推压力的确定

- 2.3.2 挖掘阻力的确定

- 2.3.3 矿石重量

- 2.4 本章小节

- 第3章 基于Matlab/Simulink的动力学仿真求解

- 3.1 应用Matlab/Simulink求解动力学方程

- 3.2 系统仿真模型的建立

- 3.2.1 相关数据的计算

- 3.2.2 Simulink下的系统模型

- 3.3 仿真结果及分析

- 3.3.1 挖掘轨迹

- 3.3.2 提升速度和推压速度

- 3.3.3 提升力和推压力

- 3.3.4 斗杆转动角度、角速度和齿尖处挖掘速度

- 3.4 本章小节

- 第4章 工作装置堵转时的动态特性分析

- 4.1 堵转条件下系统的动力学模型相关参数研究

- 4.1.1 堵转工况下的挖掘阻力

- 4.1.2 提升钢绳的处理

- 4.1.3 堵转初始位置和初始条件的确定

- 4.2 建立系统仿真模型

- 4.2.1 相关数据的计算

- 4.2.2 堵转工况下的系统模型

- 4.3 仿真结果分析和动载系数的确定

- 4.4 本章小节

- 第5章 矿用挖掘机工作装置模态分析

- 5.1 ANSYS模态分析的有关原理及实现过程

- 5.2 建立仿真模型

- 5.3 动臂的模态分析

- 5.4 斗杆和铲斗的模态分析

- 5.5 本章小节

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 需要进一步做的工作

- 参考文献

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].水陆两用挖掘机概述及维护要点[J]. 科技风 2019(36)

- [2].两用挖掘机维护及使用技巧[J]. 广西农业机械化 2019(05)

- [3].基于ANSYS Workbench的挖掘机动臂结构优化及模态分析[J]. 工程机械 2020(01)

- [4].特种挖掘机在基础建设中的应用[J]. 工程机械与维修 2020(01)

- [5].挖掘机电子冷却系统的热管理及其应用[J]. 内燃机与配件 2020(03)

- [6].挖掘机液压缸常见故障分析及解决方法[J]. 液压气动与密封 2020(06)

- [7].挖掘机工作装置有限元分析[J]. 装备制造技术 2020(04)

- [8].国内外步履式挖掘机的发展及现状[J]. 建设机械技术与管理 2020(03)

- [9].药土分离深根类中药材挖掘机研制[J]. 农业机械 2020(05)

- [10].智能化挖掘机的研究现状与发展趋势[J]. 机械工程学报 2020(13)

- [11].大型露天煤矿使用挖掘机能力探析[J]. 内蒙古科技与经济 2018(21)

- [12].E代挖掘机外观质量改善与提升[J]. 建设机械技术与管理 2018(11)

- [13].电动挖掘机发展展望[J]. 装备制造技术 2019(03)

- [14].挖掘机电动改装思路与实践[J]. 工程机械与维修 2017(12)

- [15].挖掘机的节能技术应用及发展趋势[J]. 工程机械与维修 2017(12)

- [16].2017挖掘机的“掘金王”[J]. 工程机械与维修 2018(01)

- [17].2017年全球挖掘机销量增长24%[J]. 起重运输机械 2018(01)

- [18].简述小型多功能农用挖掘机的研制及开发[J]. 南方农机 2018(11)

- [19].试析挖掘机维修措施改进及安全管理[J]. 内燃机与配件 2018(17)

- [20].杭州蓝力 移动供电型电动挖掘机成亮点[J]. 工程机械与维修 2016(12)

- [21].挖掘机的使用技术[J]. 科学种养 2017(03)

- [22].一种新型气压传动挖掘机结构的设计[J]. 山东工业技术 2017(04)

- [23].哈尔滨双来蓄能工程机械有限公司 节能高效挖掘机势能回收技术[J]. 高科技与产业化 2017(02)

- [24].神奇的挖掘机钢板“手套”[J]. 重庆建筑 2017(03)

- [25].基于ANSYS Workbench的挖掘机动臂有限元分析[J]. 内蒙古科技与经济 2017(06)

- [26].3D打印挖掘机即将成为现实[J]. 工程机械 2017(03)

- [27].中型挖掘机关键技术探析[J]. 工程机械与维修 2017(05)

- [28].电动:从赶超到创新的拐点[J]. 工程机械与维修 2017(05)

- [29].一种用于多功能挖掘机的优先功能控制设备[J]. 工程机械与维修 2017(03)

- [30].品质、细节成就挖掘机销量之王[J]. 工程机械与维修 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/12c75c00c582d02cf5e3a201.html