# 机载短波通信电台电磁兼容技术研究

### 论文摘要

机载电子设备系统组成复杂,在有限的空间内存在大量的各种类型的设备,很容易受外界各种电磁场的干扰而影响正常工作,是机载系统可靠性、安全性的薄弱环节；同时由于内部复杂的电磁场交互干扰,也是对外界的电磁场辐射干扰源。特别在现代飞机上,普遍采用了电传式飞机控制系统以及发动机的微计算机控制系统,使得电磁兼容性问题不仅关系到一般的系统性能,而且逐渐影响到飞行安全。故各装备的电磁兼容(干扰与抗干扰)问题异常突出。本文主要的研究对象是短波通信电台的电磁兼容技术,以机载短波电台装备飞机的电磁兼容性为例,深入的研究分析了具有实际工程价值的电磁兼容问题。首先回顾了电磁兼容的发展历程,并简介了电磁干扰和电磁兼容,描述了电磁兼容的研究内容、电磁干扰的基本原理、电磁干扰的三要素等。并且分析了电磁兼容的产生原因,并提出了屏蔽、滤波、接地、搭接等抑制电磁干扰的解决方法和措施。在此基础上,本文以机载设备为例,分析了机载电子设备的电磁环境和机载设备产生电磁干扰的原因,再通过对机载短波电台的电磁兼容问题的分析,针对机载电磁兼容的要求,提出了机载短波电台的电磁兼容处理措施,有增加预／后选器、加装电源滤波器、盖板缝隙及机箱风机开孔的电磁兼容处理等解决方法。最后在给出了作者以实际工程为例,成功解决了实际工作中的四个问题,分别从设计角度和故障排除角度对电磁兼容的作用进行了说明。实例1、2、3从给定的指标出发,对短波电台进行了电磁兼容设计后,经过测试和装机试验满足飞机的使用要求；实例4,根据故障现象,对飞机的实际情况进行了分析,找到了干扰的原因和源头,根据电磁兼容原理,消除了干扰源,问题得到了解决。对机载短波电台的电磁兼容性进行测试和对比,分析改进后的电磁兼容性的提升,检验实际应用中的效果。本文分析和解决电磁兼容性问题的思路和方法,对机载电子设备电磁兼容设计具有重要参考价值和工程应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 通信系统电磁兼容的研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 电磁干扰和电磁兼容基本原理及解决方法

- 2.1 引言

- 2.2 电磁兼容的发展历史

- 2.3 电磁兼容（EMC）

- 2.3.1 电磁兼容的常见术语及重要概念

- 2.3.2 电磁兼容研究的主要内容

- 2.4 电磁干扰（EMI）

- 2.4.1 电磁干扰三要素

- 2.4.2 电磁干扰源

- 2.4.3 电磁干扰传播途径

- 2.4.4 传导性耦合

- 2.4.5 辐射性耦合

- 2.4.6 电磁干扰的抑制

- 2.5 小结

- 第三章 机载短波电台的电磁兼容问题及解决方法

- 3.1 引言

- 3.2 机载电磁环境分析

- 3.2.1 电磁兼容固有特性

- 3.2.2 电磁兼容性要求

- 3.3 机载短波电台自身性能指标分析

- 3.3.1 载波功率

- 3.3.2 杂散射频分量

- 3.3.3 寄生发射噪声分量

- 3.3.4 接收机灵敏度

- 3.3.5 镜频抑制比

- 3.3.6 中频抑制比

- 3.3.7 互调抗扰性

- 3.3.8 杂散频率抑制比

- 3.3.9 双音信号选择性

- 3.4 机载短波电台的电磁兼容处理措施

- 3.5 小结

- 第四章 机载短波电台电磁兼容设计和应用

- 4.1 引言

- 4.2 应用实例

- 4.2.1 增加预/后选器

- 4.2.2 加装电源滤波器

- 4.2.3 机载短波单边带电台的改进

- 4.2.4 电台存在干扰飞机斜板的现象的改进

- 4.3 小结

- 第五章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].试论短波通信电台在人防通信中的应用[J]. 现代盐化工 2020(02)

- [2].短波通信干扰技术的运用及具体措施研究[J]. 计算机产品与流通 2020(05)

- [3].短波通信网在应急通信领域的应用研究[J]. 通信电源技术 2020(09)

- [4].论短波通信在消防救援中的重要作用[J]. 数字技术与应用 2020(08)

- [5].基于物联网技术的船舶短波通信数据抗干扰控制方法[J]. 舰船科学技术 2020(20)

- [6].短波通信干扰技术的运用及具体措施研究[J]. 数字技术与应用 2019(06)

- [7].浅析短波通信的现状及发展趋势[J]. 通讯世界 2019(07)

- [8].无线电短波通信在信息化时代的应用[J]. 数字通信世界 2019(09)

- [9].短波通信设备端口电磁脉冲防护方法研究[J]. 舰船科学技术 2019(22)

- [10].短波调频技术在短波通信中的应用[J]. 西部广播电视 2017(22)

- [11].短波通信技术的发展及应用[J]. 科学咨询(教育科研) 2018(05)

- [12].短波通信信息技术未来发展分析[J]. 信息通信 2018(06)

- [13].短波通信共址干扰综合抵消方法设计[J]. 信息化研究 2016(05)

- [14].外军短波通信网发展对我军的启示[J]. 通讯世界 2017(04)

- [15].刍议短波信道下语音传输关键技术[J]. 中国新技术新产品 2017(11)

- [16].一种短波通信设备自动监测系统远程监控的设计与实现[J]. 电子世界 2017(11)

- [17].计算机技术在短波通信中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(07)

- [18].短波通信技术在应急通信中的应用[J]. 纳税 2017(09)

- [19].认知无线电技术在短波通信中的应用研究[J]. 电脑知识与技术 2017(21)

- [20].短波通信电台在民防通信系统中的作用[J]. 信息记录材料 2017(07)

- [21].刍议信息时代的短波通信技术[J]. 中国高新区 2017(22)

- [22].短波通信技术发展综述[J]. 信息通信 2017(11)

- [23].浅析发展短波通信技术的现实意义[J]. 通讯世界 2016(04)

- [24].短波通信技术发展与核心分析[J]. 西部广播电视 2016(02)

- [25].军事短波通信中的干扰问题[J]. 信息化建设 2016(06)

- [26].军事短波通信中的干扰问题[J]. 电子世界 2016(12)

- [27].短波通信中的抗干扰技术剖析[J]. 通讯世界 2016(16)

- [28].基于短波通信技术的应急通信系统设计研究[J]. 中国新通信 2016(16)

- [29].电离层斜侧技术在短波通信与监测中的应用[J]. 通讯世界 2016(19)

- [30].航空短波通信网短波通信链的构建分析[J]. 黑龙江科技信息 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/12cfbf7b2aba7ffeb6ed08e7.html