# 降膜蒸发过程开发研究

### 论文摘要

本文研究开发了一套具有计算机过程模拟、数据在线采集与控制功能的降膜蒸发实验装置,在结合降膜蒸发器及辅助设备的设计与选型的基础上,完成了该设备的工艺流程及参数测控系统的开发。并对其性能进行研究,测定了不同操作条件下的沸腾传热系数。同时,探索强化蒸发传热的措施。本文研究比较了齿堰沟槽型和多孔喷射型两种不同的液体分布器对降膜蒸发过程的影响,从均匀布膜和提高传热系数的角度选择了较为合适的多孔喷射型液体分布器。本文还研究了液量和加热量对蒸发过程的传热系数以及干度的影响。且通过改变流量的对比得出蒸发传热效果最佳的液量范围为6.0L/h。最后,本文通过对比在不同操作条件下的蒸发效果,发现在对于要求提纯程度较高的情况下,最好选择低液量的操作,这样可以更加容易的达到提纯的效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 第1章 文献综述

- 1.1 蒸发

- 1.1.1 蒸发的概念

- 1.1.2 蒸发的目的

- 1.1.3 蒸发技术的进展

- 1.1.4 蒸发的分类

- 1.1.5 蒸发操作的特点

- 1.2 蒸发器

- 1.2.1 蒸发器的分类

- 1.2.2 常用的蒸发器

- 1.2.3 降膜式和升膜式蒸发器的比较

- 1.2.4 蒸发器的选型

- 1.3 液体分布器

- 1.3.1 液体分布器的作用

- 1.3.2 分布器的分类

- 1.3.3 液体分布器的选用

- 1.4 传热性能的研究

- 1.4.1 降膜蒸发的传热机理

- 1.4.2 沸腾给热

- 1.4.3 实验研究进展

- 1.4.4 论研究进展

- 1.4.5 如何提高传热系数

- 第2章 实验流程及测控方案的研究

- 2.1 温度测量及控制

- 2.1.1 温度测量元件

- 2.1.2 热电偶测温元件及原理

- 2.1.3 几种常见的热电偶

- 2.1.4 热电偶的选用

- 2.1.5 温度的控制技术

- 2.2 力、压差测量及控制

- 2.2.1 控制的必要性

- 2.2.2 常用的测压元件

- 2.3 流量的控制

- 2.4 实验流程及测控方案

- 2.4.1 参数测量与数据采集

- 2.4.2 实验参数的范围

- 2.4.3 实验流程

- 第3章 实验研究

- 3.1 目的与任务

- 3.2 基本原理

- 3.3 实验方法与要点

- 3.3.1 操作步骤

- 3.3.2 注意事项

- 3.4 液体分布器的设计

- 3.4.1 齿堰沟槽式液体分布器

- 3.4.2 多孔喷射式液体分布器

- 3.5 实验数据及整理

- 3.5.1 齿堰沟槽式分布器实验数据

- 3.5.2 多孔喷射式分布器实验数据

- 3.5.3 数据处理方法

- 第4章 数据处理及结论

- 4.1 液体分配器对降膜蒸发过程的影响

- 4.1.1 齿堰沟槽式分布器

- 4.1.2 多孔喷射式分布器

- 4.2 各种不同因素对降膜蒸发过程的影响

- 4.2.1 蒸发段的壁温变化关系

- 4.2.2 加热电压对传热性能的影响

- 4.2.3 液量对传热系数的影响

- 4.2.4 不同的操作条件对降膜蒸发过程的影响

- 第5章 结果与讨论

- 参考文献

- 致谢

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].R410A/R404A/R407C在T型翅内螺纹水平管外的降膜蒸发换热研究[J]. 热能动力工程 2019(02)

- [2].板式换热器降膜蒸发传热过程中的数据模拟研究[J]. 科技展望 2015(10)

- [3].降膜蒸发研究进展[J]. 石油化工设备 2013(06)

- [4].海水淡化中降膜蒸发过程的实验研究[J]. 热科学与技术 2011(04)

- [5].多组分降膜蒸发传热计算方法研究[J]. 化学工程 2020(04)

- [6].有关降膜蒸发技术的几个热点问题浅析[J]. 制冷与空调 2014(04)

- [7].稠油废水降膜蒸发的传热与垢阻[J]. 热科学与技术 2014(03)

- [8].氨水竖管降膜蒸发实验和理论研究[J]. 热能动力工程 2011(04)

- [9].水平管外降膜蒸发的传热实验[J]. 化工进展 2009(02)

- [10].降膜蒸发管内插往复螺旋强化传热实验研究[J]. 化学工业与工程 2020(04)

- [11].离子膜法烧碱降膜蒸发与浓缩[J]. 氯碱工业 2016(06)

- [12].大尺寸平板上降膜蒸发传热的数值模拟[J]. 核科学与工程 2019(01)

- [13].低温流体在竖直通道中降膜蒸发研究进展[J]. 制冷学报 2016(05)

- [14].六效逆流管式降膜蒸发工艺分析[J]. 轻金属 2011(S1)

- [15].烧碱三效逆流降膜蒸发装置运行总结[J]. 中国氯碱 2014(06)

- [16].油田注汽锅炉汽水分离器分离水单管降膜蒸发的实验研究[J]. 石油规划设计 2015(04)

- [17].内插螺旋线强化糖浆立式降膜蒸发传热[J]. 过程工程学报 2017(06)

- [18].水平管外降膜蒸发微观传热特性[J]. 节能 2017(06)

- [19].多效竖管降膜蒸发太阳能海水淡化装置性能研究[J]. 太阳能学报 2017(10)

- [20].水平管外海水降膜蒸发传热特殊现象分析[J]. 大连理工大学学报 2013(04)

- [21].小流量煤油在变温度倾斜表面的降膜蒸发特性[J]. 建筑热能通风空调 2019(02)

- [22].横管降膜蒸发过程中管间距对传热系数影响的实验研究[J]. 节能 2015(09)

- [23].水平管降膜蒸发传热系数影响因素的实验研究[J]. 太阳能学报 2014(05)

- [24].基于激光吸收光谱技术的水平管外降膜蒸发过程[J]. 中国科学院大学学报 2020(02)

- [25].三效逆流降膜蒸发装置运行总结[J]. 氯碱工业 2016(09)

- [26].机械蒸汽再压缩在水平管喷淋降膜蒸发装置的应用[J]. 能源化工 2015(01)

- [27].国产降膜蒸发二效降膜管能否使用镍材质[J]. 氯碱工业 2014(04)

- [28].三效双闪逆流降膜蒸发系统应用于含盐废水的建模与仿真[J]. 山东化工 2019(14)

- [29].三效逆流降膜蒸发装置试车总结[J]. 氯碱工业 2014(07)

- [30].横管降膜蒸发过程中喷淋密度对传热系数影响的数值研究[J]. 工程热物理学报 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/12d094602555aec26a75286b.html