# 船用柴油机电控系统设计与实验研究

### 论文摘要

通过对国内外船用柴油机电控系统发展与现状的调查,根据相关船舶设备设计规范要求,提出了MDECS(Marine Diesel Electronic Control System)设计概念。MDECS是一种集监视、报警、控制和安全保护功能于一体的船用柴油机电控系统设计方案,采用模块化设计思想,整个系统由数个独立的硬件单元组成。各模块经过相应的软件配置,可以适应各种类型船用柴油机的控制需要,具有通用化、适应性强的物点,符合船舶机舱自动化技术的发展要求。MDECS(Marine Diesel Electronic Control System)系统的设计方案,将系统分成功能相对独立的几个模块,并对各模块的功能、系统内部、外部通信和各种功能的实现方式进行了论述。从具体的硬件电路角度,说明了各模块通用的ECU电路板应当如何设计。并且专门针对956型柴油机的特点,说明如何针对具体机型,对MDECS进行简化设计。MDECS模型的通用化、模块化设计特点使MDECS可以通过适当选择工程学上的“加法”和“减法”,对系统进行扩充和简化应用于各种不同型号的船用柴油机。MDECS软件采用分层化设计,将MDECS的软件划分为基础层和应用层。使MDECS软件具有良好的可移植性和可维护性,解决了随着软件规模扩大后,程序执行速度变差和数据通信管理复杂的问题。本文详细论述了如何利用C语言完成MDECS主要基础层软件设计,并把基础层软件合理组合应用于MDECS应用层软件的开发。根据956型柴油机的实际需要,开发了应用于956型柴油机的MDECS应用层软件。并对956型柴油机应用MDECS后的性能进行了测试,对测试结果进行了分析。文中还对MDECS的测试方法进行了说明。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 柴油机电控系统发展现状

- 1.2.1 国外柴油机电控系统的发展及现状

- 1.2.2 国内船用柴油机电控系统发展现状

- 1.3 本文主要工作

- 第2章 柴油机电控系统方案设计

- 2.1 引言

- 2.2 MDECS的总体结构

- 2.3 MDECS各模块功能

- 2.3.1 柴油机控制器

- 2.3.2 安全保护器

- 2.3.3 辅助机械控制器

- 2.3.4 机旁操作站

- 2.3.5 遥控操作站

- 2.3.6 电源分配器

- 2.3.7 扩展模块

- 2.4 MDECS硬件设计思想

- 2.4.1 子模块划分

- 2.4.2 ECU电路板

- 2.4.3 信号转换电路板

- 2.4.4 MC9S12XEP100微控制器介绍

- 2.5 MDECS的软件设计思想

- 2.5.1 软件层次化设计思相

- 2.5.2 软件组织结构

- 2.6 针对956系列柴油机的MDECS简化设计

- 2.6.1 956柴油机简介

- 2.6.2 956柴油机控制参数分析

- 2.6.3 MDECS简化设计

- 2.7 本章小结

- 第3章 MDECS简化结构的硬件设计

- 3.1 引言

- 3.2 ECU电路板设计原则

- 3.2.1 ECU电路板的各种输入/输出资源

- 3.2.2 ECU组成逻辑框图

- 3.3 ECU电路板服务与辅助电路设计

- 3.3.1 电源电路设计

- 3.3.2 微控制器调试与模式设定电路设计

- 3.3.3 晶振与复位电路设计

- 3.3.4 ECU电路板上的调试电路

- 3.3.5 ECU电路板温度采集电路

- 3.4 ECU电路板输入通道电路设计

- 3.4.1 模拟信号采集电路设计

- 3.4.2 开关信号采集电路设计

- 3.4.3 脉冲量采集电路

- 3.5 ECU输出通道电路设计

- 3.5.1 开关量与脉冲信号输出电路

- 3.5.2 模拟信号输出电路

- 3.6 ECU通信电路设计

- 3.7 柴油机控制器信号转换电路板硬件设计

- 3.7.1 温度传感器信号采集

- 3.7.2 转速采集电路设计

- 3.7.3 有限转角力矩电机执行器驱动电路设计

- 3.7.4 有限转角力矩电机电流与位置检测电路设计

- 3.7.5 紧急停机电路

- 3.8 安全保护器设计

- 3.9 本章小结

- 第4章 MDECS基础软件设计

- 4.1 引言

- 4.2 结构组织软件设计

- 4.2.1 任务调度的原理

- 4.2.2 任务就绪表的表示方法

- 4.2.3 任务就绪表的操作

- 4.2.4 任务调度操作

- 4.3 脉谱表格查询软件设计

- 4.3.1 脉谱的数学表示形式

- 4.3.2 脉谱的数据结构

- 4.3.3 脉谱的查询操作原理

- 4.3.4 脉谱查询流程

- 4.4 输入/输出设备软件设计

- 4.4.1 初始化程序设计

- 4.4.2 输入信号采集程序设计

- 4.4.3 输出信号程序设计

- 4.5 底层调试软件设计与运算参数管理

- 4.5.1 底层调试参数的据结构

- 4.5.2 独立参数表查询算法

- 4.5.3 脉谱参数查询算法

- 4.5.4 查询数组的单字节操作指令设计

- 4.5.5 单字节底层调试指令的使用方法

- 4.5.6 CAN总线底层调试指令设计

- 4.6 控制算法软件设计

- 4.6.1 增量式PID算法

- 4.6.2 PID计算结果保存数据结构

- 4.6.3 增量PID计算函数

- 4.8 本章小结

- 第5章 MDECS应用层软件设计

- 5.1 引言

- 5.2 柴油机转速采集程序设计

- 5.2.1 转速采集原理

- 5.2.2 转速采集程序

- 5.3 各模块间通信软件设计

- 5.4 柴油机控制器软件设计

- 5.4.1 柴油机控制器基本控制策略

- 5.4.2 柴油机各种工况划分及其控制策略

- 5.4.3 工况切换程序设计

- 5.4.4 控制策略函数及各PID算法执行频率

- 5.5 安全保护器软件设计

- 5.6 本章小结

- 第6章 MDECS调试与配机实验

- 6.1 引言

- 6.2 基础层软件调试与ECU电路板调试实验

- 6.2.1 调试设备和调试软件

- 6.2.2 ECU电路板测试

- 6.2.3 基础层软件模块调试

- 6.3 柴油机控制器软件调试

- 6.4 仿真配机实验设备

- 6.4.1 配机前的准备工作

- 6.4.2 启动实验

- 6.4.3 怠速切换到常规工况实验

- 6.4.4 低速不带负荷加速实验

- 6.4.5 不带负荷1800转稳态运行突加满负荷实验

- 6.4.6 70%负荷1800转稳定运行突卸负荷实验

- 6.5 试验总结

- 6.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A

- 附录B

### 相关论文文献

- [1].船用柴油机可靠性要求及改善措施研究[J]. 内燃机 2019(06)

- [2].船用柴油机混合能源系统配置优化[J]. 船舶工程 2019(12)

- [3].某型船用柴油机齿轮箱结构分析[J]. 柴油机 2019(06)

- [4].某船用柴油机机组拉缸故障原因分析及解决方案[J]. 内燃机与配件 2020(05)

- [5].船用柴油机活塞损坏原因分析[J]. 内燃机与配件 2020(07)

- [6].船用柴油机拉缸故障分析[J]. 河南科技 2020(14)

- [7].氢氧减排技术在船用柴油机中的应用[J]. 中国水运 2020(05)

- [8].渔船用柴油机履行新排放标准的问题探讨[J]. 中国渔业质量与标准 2020(05)

- [9].船用柴油机尾气处理技术比较[J]. 内燃机与配件 2018(23)

- [10].我国船用柴油机发展趋势探析[J]. 柴油机设计与制造 2019(01)

- [11].船用柴油机故障诊断技术研究[J]. 装备机械 2019(03)

- [12].船用柴油机常见故障及应对方法分析[J]. 中国高新区 2018(14)

- [13].基于马尔科夫模型的船用柴油机电子调速器可靠性分析[J]. 柴油机 2016(06)

- [14].某船用柴油机连杆螺栓有限元强度校核[J]. 江苏船舶 2016(06)

- [15].船用柴油机机身铸造凝固过程应力分析[J]. 热加工工艺 2016(23)

- [16].船用柴油机温度压力测量系统设计与实现[J]. 计量与测试技术 2017(03)

- [17].12V265M型船用柴油机的设计开发[J]. 内燃机与动力装置 2017(01)

- [18].监控技术在大功率船用柴油机生产中的应用[J]. 工具技术 2017(03)

- [19].某型船用柴油机配气系统故障2例[J]. 科技资讯 2017(08)

- [20].试论高速船用柴油机的船舶动力选型[J]. 黑龙江科技信息 2017(13)

- [21].某高速船用柴油机主轴承弹性流体动力润滑特性分析[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].中速船用柴油机气缸盖铸件呛气孔问题的探讨[J]. 中国铸造装备与技术 2017(02)

- [23].基于船用柴油机废气排放及净化研究[J]. 珠江水运 2017(09)

- [24].大型船用柴油机机体夹渣分析[J]. 大型铸锻件 2017(05)

- [25].船用柴油机燃烧室结构分析[J]. 中国机械工程 2017(18)

- [26].船用柴油机结构件的CAD/CAM集成系统开发研究[J]. 舰船科学技术 2017(20)

- [27].高速船用柴油机的船舶动力选型[J]. 中国水运(下半月) 2015(11)

- [28].船用柴油机缸盖高速切削加工表面残余应力的分析和模拟[J]. 组合机床与自动化加工技术 2016(06)

- [29].某型船用柴油机气缸套异常磨损原因分析[J]. 机械管理开发 2015(01)

- [30].关于船用柴油机尾气排放污染物降解技术的研究[J]. 科学中国人 2016(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13018aa95214b01c54e6544e.html