# 综合污水处理厂提标改造技术实践 ——以萧山东片大型污水处理厂为例

### 论文摘要

萧山东片污水处理厂工程于2006年8月竣工验收并正式投产，日处理污水30万m3，采用生物吸附—厌氧水解—好氧处理—澄清池的二级生化处理工艺。随着萧山城市规模的不断扩大，污水组成日趋复杂，处理设备老化严重，污水厂运行状况达不到预期效果。同时由于国家对污水处理厂的出水要求不断提高，现有出水水质达不到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002的二级标准的要求，污水厂提标改造迫在眉睫。为合理改造污水厂，在结合萧山东片污水处理厂的以往运行数据，并对现有工艺流程存在的问题进行了实测和分析。在进行工艺比选后，找出适合本厂提标改造的方案，并通过中试实验加以验证。中试实验主要分为四个阶段：设备调试阶段、污泥培养阶段、确定较优工况过程阶段、在较优工况下运行阶段，在设计水量下对出水的各检测指标（CODCr、BOD5，SS、TP、NH3-N）进行取水化验分析，验证设计所取的工艺参数（污泥回流比、水力停留时间、泥龄等）是否适合本厂，出水水质能否达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级标准，验证设计工艺是否适合本厂提标改造工程，为进一步完善改造方案提供可支持依据。2009年6月开始进行改造工程，并于同年9月完工投入运行。经过一年的运行，目前出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级的要求，满足改造的要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 当前水污染现状

- 1.2 水污染的危害及水处理的重要性

- 1.2.1 水污染的危害

- 1.2.2 水处理的重要性

- 1.3 目前污水处理技术

- 1.3.1 利用物理作用的水处理技术

- 1.3.2 利用化学方法的水处理技术

- 1.3.3 利用生物方法的水处理技术

- 1.4 我国城市污水处理的规模和主要工艺

- 1.4.1 城市污水处理的规模

- 1.4.2 城市污水处理厂的主要工艺

- 第二章 萧山东片大型污水处理厂运行现状

- 2.1 萧山东片大型污水处理厂概况

- 2.1.1 处理工艺简介

- 2.1.2 污水处理工程主要构筑物和设备

- 2.1.3 污水厂现状平面布置

- 2.2 现状水量与进出水水质标准

- 2.2.1 污水水量及组成

- 2.2.2 进水水质

- 2.2.3 原出水水质标准

- 2.3 运行现状及分析

- 2.3.1 运行现状说明

- 2.3.2 现状最终出水水质

- 2.3.3 数据分析综述

- 2.4 现有工艺流程各单元 COD 去除情况

- 2.5 存在问题及产生的原因分析

- 2.5.1 现状运行中存在的主要问题

- 2.5.2 产生原因分析

- 2.6 本章小结

- 第三章 改造的必要性和可能途径与措施

- 3.1 提标改造的必要性

- 3.2 解决问题的可能途径与措施

- 3.3 提标改造的基本要求

- 第四章 中试工艺方案的确定

- 4.1 中试的目的

- 4.2 处理工艺选择的原则

- 4.3 中试实验的处理规模及进出水水质

- 4.3.1 中试实验的处理规模

- 4.3.2 中试设计进水水质

- 4.3.3 设计出水水质

- 4.4 适合本工程的主要工艺介绍

- 4.4.1 厌氧水解+好氧工艺

- 2/O 工艺'>4.4.2 A2/O 工艺

- 4.4.3 Bardenpho 工艺

- 2/O 工艺'>4.4.4 倒置 A2/O 工艺

- 4.4.5 改良型 Bardenpho 工艺

- 4.4.6 改良型 UCT 工艺

- 4.4.7 UCT 工艺

- 4.4.8 VIP 工艺

- 4.5 中试工艺比选

- 4.6 比较适合本工程的几种组合工艺

- 4.6.1 在现有设施的基础上改造为混凝+厌氧水解+好氧工艺

- 2/O 工艺'>4.6.2 改造为 A2/O 工艺

- 4.6.3 生物吸附池+厌氧水解+好氧工艺（加填料）

- 4.6.4 设想的改造方案

- 第五章 中试实验

- 5.1 实验内容

- 5.2 实验模型工艺的设计思路及设计参数

- 5.3 实验的工艺流程及分析方法

- 5.3.1 实验用水

- 5.3.2 实验的工艺流程

- 5.3.3 分析方法

- 5.4 实验水质及实验方案

- 5.4.1 实验水质

- 5.4.2 中试实验设计进水水质与预测水质的差别

- 5.5 实验方案

- 5.6 较优工况确定与测试

- 5.6.1 较优工况确定

- 5.6.2 在较优工况下测试阶段

- 5.7 本章小结

- 第六章 改造工程实践及结果

- 6.1 提标改造工程内容

- 6.2 现运行工艺流程及说明

- 6.2.1 现运行工艺流程

- 6.2.2 工艺流程说明

- 6.3 处理效果

- 第七章 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读工程硕士期间发表的论文

- 附图一 萧山东片污水处理厂原平面布置图

- 附图二 现状萧山东片污水处理厂平面布置图

### 相关论文文献

- [1].环保新形势下的污水处理提标改造方案分析[J]. 资源节约与环保 2020(06)

- [2].综合工业园区废水准Ⅳ类标准提标前后能耗物耗对比分析[J]. 广东化工 2020(11)

- [3].某污水处理厂提标改造工程存在的问题及对策分析[J]. 节能与环保 2020(07)

- [4].青浦区召开中小锅炉提标改造会议[J]. 上海节能 2020(08)

- [5].上海市某污水处理厂提标改造效果研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(09)

- [6].污水处理厂提标改造工程经济性分析[J]. 工程建设与设计 2020(18)

- [7].金山区经委组织召开中小锅炉提标改造工作推进会议[J]. 上海节能 2019(10)

- [8].新形势下印染废水提标改造现状与趋势[J]. 资源节约与环保 2016(09)

- [9].北方某污水处理厂提标改造及效果分析[J]. 环境保护与循环经济 2020(10)

- [10].山西省汾河流域城镇污水处理厂现状及提标改造措施研究[J]. 环境保护与循环经济 2019(12)

- [11].城市污水处理厂提标改造与优化调控案例分析[J]. 门窗 2019(22)

- [12].城镇污水处理厂准Ⅳ类提标改造工艺探讨[J]. 四川建材 2020(05)

- [13].环保新形势下的污水处理提标改造方案分析[J]. 环境与发展 2020(03)

- [14].福建某城镇污水处理厂提标改造工程设计及运行效果分析[J]. 科学技术创新 2020(16)

- [15].浅谈村镇生活污水处理提标技改[J]. 技术与市场 2020(08)

- [16].萍乡市污水处理厂提标工程设计案例[J]. 净水技术 2020(S1)

- [17].污水处理厂提标改造工艺研究[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [18].台安县台安镇污水处理厂提标改造工程的分析研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(21)

- [19].无锡市城镇污水处理厂提标改造措施及效果[J]. 中国给水排水 2010(02)

- [20].长春市西部污水处理厂提标改造设计及运行效果分析[J]. 辽宁化工 2020(02)

- [21].山西省污水处理厂提标改造工艺探究[J]. 山西化工 2020(02)

- [22].东莞市某小型城镇污水处理厂提标改造工程设计案例[J]. 净水技术 2020(09)

- [23].大力推进锅炉提标改造 全面开展减硝行动 上海市能效中心召开“锅炉提标改造培训会”[J]. 上海节能 2019(03)

- [24].苏州相城某污水处理厂提标改造设计[J]. 中国给水排水 2016(10)

- [25].印染废水工程提标改造技术探讨[J]. 广东化工 2015(15)

- [26].上栗污水厂提标改造工程设计[J]. 净水技术 2019(12)

- [27].太原市城南污水处理厂提标改造设计及运行效果分析[J]. 山西建筑 2020(18)

- [28].特许经营污水厂提标扩建项目经济评价方法探讨[J]. 工程建设与设计 2020(16)

- [29].化工园区污水厂一级A提标改造工程设计及调试[J]. 中国水运(下半月) 2020(09)

- [30].重庆市某污水处理厂一级A提标改造运行效果分析[J]. 中国给水排水 2020(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1348fc1d4e8602b1657de843.html