# CP型单螺杆压缩机设计制造基础及运动特性分析

### 论文摘要

单螺杆压缩机作为当今压缩机领域最顶尖技术的产物,是当前最新技术的机电一体化的通用设备之一,具有结构紧凑,力平衡性优良,单机容量大,无余隙容积,噪声低,振动小等优点,广泛应用于空气动力、军事、石油、机车、制冷、化工、医药等众多领域。本文对CP型单螺杆压缩机进行了探索性研究,主要完成了以下工作:探索了单螺杆压缩机螺杆与星轮的啮合特性,运用空间啮合理论推导出了螺杆左、右螺旋槽面方程。计算了星轮二次包络的啮合方程及星轮二次包络的齿面方程。确定了单螺杆压缩机关键零件的几何参数,利用三维计算机辅助设计软件UG建立了单螺杆压缩机关键零件的三维实体模型并进行了虚拟装配。运用多体动力学软件ADAMS对虚拟样机进行了运动学仿真分析,得到了单螺杆压缩机关键零件的运动情况。利用有限元分析软件ABAQUS对单螺杆压缩机样机模型及其关键零件进行了模态分析,仿真计算出了样机模型及关键零件的固有频率和振型图,分析结果验证了该样机的固有频率满足设计要求。介绍了快速成型制造技术的分类及projet3Dsystem SD3000快速成型机的快速成型原理,应用projet3Dsystem SD3000快速成型机制造了单螺杆压缩机的关键零件螺杆和左右两星轮片,装配后螺杆与星轮能正常啮合,运转灵活,验证了前文中理论分析和建模的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 物理量名称及符号表

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 单螺杆压缩机发展概况

- 1.2.1 国外发展概况

- 1.2.2 国内发展概况

- 1.2.3 目前研究中存在的不足

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 单螺杆压缩机的啮合基础

- 2.1 圆台（圆柱）型线一次包络坐标系的建立及坐标变换

- 2.2 螺杆的齿面方程

- 2.2.1 右包络圆台（圆柱）母面的方程

- 2.2.2 啮合方程

- 2.2.3 螺杆右螺旋槽面方程

- 2.2.4 螺杆左螺旋槽面方程

- 2.3 星轮片的齿面方程

- 2.3.1 二次包络星轮片的坐标系选择和坐标变换

- 2.3.2 星轮片左、右齿面方程

- 2.4 本章小结

- 第3章 单螺杆压缩机三维实体建模及运动仿真

- 3.1 单螺杆压缩机三维实体建模及装配

- 3.1.1 螺杆与星轮参数的确定

- 3.1.2 包络圆柱母面参数的确定

- 3.1.3 单螺杆压缩机关键零件的三维实体建模

- 3.1.4 总体装配

- 3.2 单螺杆压缩机运动仿真

- 3.2.1 建立单螺杆压缩机运动学仿真模型

- 3.2.2 计算求解与结果后处理

- 3.3 本章小结

- 第4章 单螺杆压缩机有限元模态分析

- 4.1 机械结构模态分析的主要步骤

- 4.2 螺杆及螺杆轴模态分析

- 4.3 星轮模态分析

- 4.4 单螺杆压缩机样机模态分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 单螺杆压缩机关键零件快速成型制造

- 5.1 快速成型设备及成型原理

- 5.1.1 快速成型设备

- 5.1.2 快速成型原理

- 5.2 单螺杆压缩机螺杆及星轮的快速成型

- 5.2.1 螺杆的快速成型

- 5.2.2 星轮片的快速成型

- 5.2.3 螺杆与左右星轮片啮合调试

- 5.3 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间所发表的论文与参与的科研项目

- 附录A 螺杆与星轮二次包络啮合方程程序

- 附录B 螺杆螺旋槽面底部和顶部啮合线程序

- 附录C 螺杆螺旋槽与星轮片啮合点坐标

### 相关论文文献

- [1].一种单螺杆压缩机基元容积的计算方法[J]. 环球市场信息导报 2016(45)

- [2].基于小波有限元技术的单螺杆压缩机螺杆轴的裂纹识别[J]. 中国工程机械学报 2011(01)

- [3].基于单级中压单螺杆压缩机原理的船用压缩机研究[J]. 船舶标准化工程师 2012(04)

- [4].多圆柱复合包络型面单螺杆压缩机工作特性建模及分析[J]. 化工学报 2017(01)

- [5].单螺杆压缩机技术创新[J]. 发电与空调 2014(05)

- [6].中电振华精密机械战略布局贵阳国家高新区高端单螺杆压缩机装备项目[J]. 压缩机技术 2012(01)

- [7].全无油喷水单螺杆压缩机的研发与应用[J]. 流体机械 2010(10)

- [8].单螺杆压缩机星轮制造技术阐述[J]. 电大理工 2010(03)

- [9].单螺杆压缩机工作腔喷液过程几何特性及工作机理研究[J]. 西安交通大学学报 2017(02)

- [10].单螺杆压缩机圆柱面包络型线参数化建模分析[J]. 压缩机技术 2018(03)

- [11].单螺杆压缩机技术在PET吹瓶用领域应用前景分析[J]. 食品工业 2013(07)

- [12].链式星轮单螺杆压缩机的设计与分析[J]. 制冷技术 2018(03)

- [13].单螺杆式制冷压缩机运行范围拓展方法[J]. 制冷与空调 2015(10)

- [14].单螺杆压缩机的发展概况[J]. 煤炭技术 2011(01)

- [15].单螺杆压缩机啮合副啮合特性研究[J]. 压缩机技术 2010(01)

- [16].可变内容积比的变频单螺杆压缩机性能试验研究[J]. 制冷技术 2015(05)

- [17].单螺杆冷水机组的工作特性及故障分析[J]. 甘肃科技纵横 2012(04)

- [18].单螺杆压缩机的发展历程与展望[J]. 制冷与空调 2010(04)

- [19].星轮的模态分析和疲劳分析[J]. 压缩机技术 2009(03)

- [20].小波有限元在星轮振动特性计算中的应用[J]. 沈阳工业大学学报 2010(02)

- [21].单螺杆压缩机螺杆轴的有限元分析[J]. 压缩机技术 2008(06)

- [22].单螺杆压缩机啮合副啮合特性的主要影响因素研究[J]. 压缩机技术 2013(04)

- [23].单螺杆压缩机星轮的横向振动特性数值计算[J]. 石油机械 2009(08)

- [24].单螺杆压缩机转子振动模态分析[J]. 日用电器 2015(09)

- [25].单螺杆压缩机环面蜗杆——星轮制造专机问世[J]. 通用机械 2008(04)

- [26].单螺杆压缩机型线的设计、加工及最新研究进展[J]. 制冷 2010(04)

- [27].喷油单螺杆压缩机热力性能影响因素的试验研究[J]. 流体机械 2008(04)

- [28].单螺杆压缩机专用加工机床蜗杆副发展现状研究[J]. 压缩机技术 2015(02)

- [29].单螺杆压缩机啮合副和双螺杆磨床研究[J]. 压缩机技术 2010(04)

- [30].工办之窗[J]. 中国军转民 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1350713802bc557ea3559dfc.html