# “V”型内锥式流量计的优化设计

### 论文摘要

差压式流量计作为普遍使用的流量计量仪表,其研究和使用已日趋标准化和成熟化。随着科学技术的发展和能源的日益紧缺,对流量计量行业提出了越来越高的要求。人们为了追求更高的性能和更高的适应性,各种非标准节流装置层出不穷,但是它们的研究还不是很充分。本文主要目的在于探讨当前流行的“V”型内锥式非标准流量计的形状优化问题。本硕士课题采用计算流体力学软件FLUENT进行不同形状节流装置,在不同流场情况下的大量二维数值模拟,并进行数据记录、整理、分析得出优化结果和各种规律性,代替复杂繁琐的流量标定实验。采用优化设计的结果,完成该流量计的工程图。参照工程图进行三维建模,同时进行了三维情况下的流场数值模拟,得出流出系数曲线,可以和实验标定值进行对比。并分析了带支撑杆的流量计的支撑杆影响情况。使用有限元软件ANSYS,并结合FLUENT得出的流场条件,进行节流装置的结构刚度分析,得出最大应力区域和最大变形大小。以探讨其在大流场条件下的可靠性和准确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 差压式流量计概述

- 1.2 课题研究的方法和意义

- 1.3 VNZ流量计的结构及基本原理

- 第二章 基本理论

- 2.1 流体流动基本控制方程

- 2.1.1 连续性方程

- 2.1.2 N-S方程

- 2.2 计算流体力学软件Fluent介绍

- 2.2.1 程序结构

- 2.2.2 FLUENT试用的模拟对象

- 2.2.3 FLUENT使用概述

- 2.2.4 FLUENT湍流模型

- 2.3 FLUENT前处理软件包GAMBIT

- 2.3.1 GAMBIT建立网格模型的步骤

- 2.3.2 GAMBIT的网格单元类型

- 2.4 有限元软件ANSYS介绍

- 2.4.1 有限元法的基本思想

- 2.4.2 ANSYS分析的基本过程

- 2.4.3 ANSYS结构静力分析概述

- 第三章 "V"型内锥式流量计的前、后锥角优化设计

- 3.1 流量计外形的选取

- 3.1.1 等效直径比的选择

- 3.1.2 前后锥角的选取

- 3.2 几何模型的建立与网格划分

- 3.3 基于FLUENT的数值模拟

- 3.3.1 网格的读入和检查

- 3.3.2 解算器的使用

- 3.3.3 湍流模型的选择

- 3.3.4 边界条件的设定

- 3.3.5 数值模拟结果演示

- 3.4 数据收集和处理

- 3.4.1 流量计优化设计的考虑因素

- 3.4.2 记录数据

- 3.4.3 数据处理

- 3.5 数据分析

- 3.5.1 线性度的分析

- 3.5.2 压损的分析

- 3.5.3 取压点处流场稳定性的分析

- 3.6 前、后锥角的优化设计

- 3.6.1 边缘取压的最优模型

- 3.6.2 中心取压的最优模型

- 3.7 本章总结

- 3.7.1 本章独创性的思想

- 3.7.2 优化设计中存在的不足

- 第四章 基于优化设计结果的三维数值模拟

- 4.1 内锥式流量计的设计

- 4.2 根据工程图的三维建模

- 4.3 VNZ流量计的三维数值模拟

- 4.3.1 边缘取压式流量计的三维数值模拟

- 4.3.2 中心取压式流量计的三维数值模拟

- 4.3.3 中心取压式流量计的支撑杆分析

- 第五章 流量计结构的有限元分析

- 5.1 流量计的有限元分析的必要性

- 5.2 基于ANSYS的有限元分析的过程

- 5.2.1 三维节流装置模型的导入

- 5.2.2 选择单元类型

- 5.2.3 设置材料属性

- 5.2.4 网格划分

- 5.2.5 施加约束和载荷

- 5.2.6 计算结果的演示

- 5.2.7 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].密切内锥乘波体设计方法和性能分析[J]. 力学学报 2011(05)

- [2].一种新型实用的内锥锥角测量方法[J]. 中国计量 2009(05)

- [3].基于加力内锥冷却的红外隐身技术研究[J]. 航空发动机 2011(02)

- [4].新型内锥式流量传感器设计研究[J]. 价值工程 2017(33)

- [5].内锥斜度量具设计[J]. 金属加工(冷加工) 2009(03)

- [6].内锥角度及深度的测量方法[J]. 中国设备工程 2019(02)

- [7].牵引电机内锥传动转轴加工工艺[J]. 电力机车与城轨车辆 2012(06)

- [8].内锥式脱油旋流器流场分析与结构优化[J]. 化工机械 2011(02)

- [9].内锥式三相旋流分离器分离性能研究[J]. 化工机械 2011(04)

- [10].水轮机管形座特大内锥加工工艺研究[J]. 装备制造技术 2008(05)

- [11].内锥直径对脱气除砂一体化旋流器影响研究[J]. 石油矿场机械 2014(10)

- [12].柴油机内锥碰撞式伞状喷雾燃烧系统性能试验[J]. 农业机械学报 2008(01)

- [13].自行设计制造加工内锥管螺纹装置[J]. 科技与企业 2015(21)

- [14].自制简易工装,提高加工效率[J]. 现代企业教育 2012(13)

- [15].V型内锥流量传感器使用灵活性研究[J]. 仪器仪表学报 2012(02)

- [16].密切内锥乘波前体进气道一体化设计和性能分析[J]. 推进技术 2012(04)

- [17].密切曲内锥乘波前体进气道低马赫数性能试验研究[J]. 推进技术 2016(08)

- [18].基于STM32的内锥式流量计设计[J]. 河北农业大学学报 2014(01)

- [19].科学、全面地评估内锥流量计[J]. 软件 2008(10)

- [20].基于有限元的航天器用碟形弹簧优化设计[J]. 导弹与航天运载技术 2013(06)

- [21].内锥式流量计数值模拟及优化设计[J]. 工程热物理学报 2011(07)

- [22].带内锥的方形扩散式分离器壁面磨损的数值分析[J]. 环境科学与管理 2008(12)

- [23].实事求是地评价内锥式流量计的节能效果[J]. 工业计量 2008(02)

- [24].基于V型内锥与电导环的油水两相流参数测量[J]. 仪器仪表学报 2010(11)

- [25].薄壁锥形件加工工艺改进[J]. 金属加工(冷加工) 2014(07)

- [26].C-GIS用内锥套管组合的工作原理和局放检测[J]. 电气制造 2012(01)

- [27].V型内锥式流量计的压差及压损研究[J]. 管道技术与设备 2010(04)

- [28].不同压力下内锥流量传感器压力损失系数的数值模拟研究[J]. 化工自动化及仪表 2009(06)

- [29].单弯头安装条件对内锥流量计性能影响的仿真研究[J]. 安庆师范学院学报(自然科学版) 2009(02)

- [30].上游组合管件对内锥流量计性能的影响[J]. 传感器与微系统 2011(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13666cce3753a62f9757fbe7.html