# 高温质子导体的制备、结构、性能及应用研究

### 论文摘要

本文系统地研究了高温质子导体的制备、结构和性能，并在此基础上制得高温电化学传感器并进行了铝液测氢的应用研究。 采用不同的合成方法（高温固相合成法、溶胶凝胶法、燃烧合成法等）制备了高温质子导体。结合微波预处理技术的溶胶凝胶制备方法能有效的控制粉体颗粒的团聚，所得粉体的平均粒径为65nm，具有良好的烧结性能，烧结温度比高温固相法降低200～300℃，制得的高温质子导体的相对理论密度大于96％。同时采用Fisher模式识别方法对烧结工艺进行了优化分类及预报。 研究了SrCeO3基高温质子导体制备中各种因素（温度、掺杂种类、掺杂量等）对其结构与性能的影响。 利用紫外可见光谱、红外光谱和拉曼光谱研究了SrCeO3基系列高温质子导体的结构及性能随掺杂种类、掺杂量、烧结及不同气氛下的变化，佐证了掺杂SrCeO3体系质子导体的形成机理。 采用交流阻抗技术研究了SrCeO3基系列高温质子导体在不同气氛下（干燥空气、氢气氛、水蒸汽气氛等）的导电性能。 研究了高温质子导体器件中不同电极（Pt、Ag和Ni电极）的制备工艺及其性能的影响。探索研究了Ni电极的化学镀法制备及其影响因素。 制备了高温质子导体电化学传感器，并进行了铝液定氢的应用研究，取得了满意的结果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 引言

- 1.1 高温质子导体简介

- 1.1.1 固体电解质

- 1.1.2 高温质子导体

- 1.2 高温质子导体的应用

- 1.2.1 在制备氢气中的应用

- 1.2.2 在燃料电池中的应用

- 1.2.3 在金属熔体定氢中的应用

- 1.2.4 在化学反应器中的应用

- 1.2.5 在常压合成氨研究中的应用

- 1.3 本文研究的主要内容

- 1.4 参考文献

- 第二章 高温质子导体的制备与结构

- 2.1 常用制备技术概述

- 2.1.1 高温固相合成法

- 2.1.2 溶胶—凝胶法

- 2.2 药品及仪器设备

- 2.3 改进的高温固相合成法

- 2.3.1 合成工艺的确定

- 2.3.2 高温固相法制备

- 2.3.3 结果与讨论

- 2.4 改进的溶胶凝胶法

- 2.4.1 溶胶凝胶法制备

- 2.4.2 结果与讨论

- 2.4 溶胶凝胶燃烧合成

- 2.4.1 溶胶凝胶燃烧法制备

- 2.4.2 结果与讨论

- 2.5 材料的烧结工艺

- 2.5.1 烧结工艺简介

- 2.5.2 烧结工艺的优化

- 2.6 小结

- 2.7 参考文献

- 第三章 高温质子导体的光谱研究

- 3.1 高温质子导体的紫外光谱研究

- 3.1.1 实验原理和方法

- 3.1.2 结果与讨论

- 3.2 高温质子导体的红外光谱研究

- 3.2.1 实验原理和方法

- 3.2.2 结果与讨论

- 3.3 高温质子导体的拉曼光谱研究

- 3.3.1 实验原理和方法

- 3.3.2 结果与讨论

- 3.4 小结

- 3.5 参考文献

- 第四章 高温质子导体的电化学性能

- 4.1 交流阻抗谱原理

- 4.1.1 交流阻抗谱表示方法

- 4.1.2 微结构模型及等效电路

- 4.2 实验

- 4.2.1 药品及仪器设备

- 4.2.2 电极制备

- 4.2.3 电化学阻抗谱测定

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 电极的形貌分析

- 4.3.2 陶瓷表面化学镀镍的影响因素

- 4.3.3 水蒸汽气氛下的电化学性能

- 4.3.4 氢气气氛下的电化学性能

- 4.3.5 空气气氛下的电化学性能

- 4.3.6 银电极的电化学性能

- 4.4 小结

- 4.5 参考文献

- 第五章 高温电化学传感器的制备及应用

- 5.1 金属熔体中氢含量的测定原理

- 5.2 传感器的制备及铝液测氢实验

- 5.2.1 药品及设备

- 5.2.2 传感器的制备

- 5.2.3 铝液测氢实验

- 5.3 实验结果和讨论

- 5.3.1 传感器制备的影响因素

- 5.3.2 结果分析

- 5.4 小结

- 5.5 参考文献

- 结论

- 攻读博士学位阶段发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种沿骨架进行质子传导的二维共价有机框架的合成[J]. 化学学报 2020(01)

- [2].一种二进制降能器设计方法[J]. 物理学报 2020(03)

- [3].电催化反应中基于调控质子耦合电子转移的质子给/受体效应[J]. 宜春学院学报 2019(12)

- [4].理论研究8-氮杂鸟嘌呤自由基阳离子脱质子反应[J]. 化学学报 2020(03)

- [5].质子医疗中心运营管理战略思考[J]. 中国教育技术装备 2020(04)

- [6].质子治疗系统技术发展研究[J]. 中国医院建筑与装备 2020(09)

- [7].2018全球质子治疗研究最新统计数据出炉[J]. 中国肿瘤临床与康复 2019(02)

- [8].质子导电机理研究进展[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [9].质子治疗癌症副作用更小[J]. 家庭科技 2020(07)

- [10].用质子来治癌症[J]. 大科技(科学之谜) 2009(08)

- [11].质子放疗的现状与展望[J]. 医疗卫生装备 2020(10)

- [12].共价-金属咪唑框架材料的制备及质子传导性能[J]. 黑龙江大学工程学报 2020(02)

- [13].质子成像法测量电容线圈靶磁场[J]. 物理学报 2020(17)

- [14].空间质子辐射有效剂量测量的闪烁探测器理论设计[J]. 核技术 2016(12)

- [15].浅谈质子医院监理工作的重点及要点[J]. 建设监理 2017(07)

- [16].质子与羟基碰撞的含时密度泛函理论研究[J]. 物理学报 2014(02)

- [17].两汉西域质子与敦煌的密切关系——兼谈质子与中西文化交流[J]. 敦煌学辑刊 2011(01)

- [18].磷酸盐作为质子传导材料的研究进展[J]. 辽宁石油化工大学学报 2019(06)

- [19].“质子”火箭发射费用要向“猎鹰”9看齐[J]. 中国航天 2019(05)

- [20].质子膜燃料电池的研发现状及发展探究[J]. 中国战略新兴产业 2017(04)

- [21].230MeV质子回旋加速器超导线圈拉杆结构研究[J]. 低温与超导 2017(07)

- [22].什么是质子放射治疗[J]. 中国经济周刊 2016(41)

- [23].能给核聚变照像的质子成像技术[J]. 物理通报 2008(03)

- [24].~(28)S激发态双质子发射的观测[J]. 中国原子能科学研究院年报 2013(00)

- [25].质子治疗:无创理念与先进科技的完美结合[J]. 保健医苑 2013(01)

- [26].基于有机自组织的质子传导材料研究进展[J]. 功能材料与器件学报 2011(01)

- [27].燃料电池用质子电解质的研究进展[J]. 化工新型材料 2009(03)

- [28].试论唐代质子制度的内容[J]. 社科纵横 2009(04)

- [29].激光加速质子的新进展[J]. 物理 2009(12)

- [30].利用质子强度变化对太阳质子事件进行短期预报方法初步研究[J]. 空间科学学报 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1387c531a956dfadb95945c1.html