# 小粒径露石水泥混凝土关键技术研究

### 论文摘要

随着交通事业的迅速发展,抗滑、降噪型路面得到越来越多的关注。水泥混凝土路面具有强度高、稳定性和耐久性好等优点,在国内外公路建设中被大量使用。然而水泥混凝土路面抗滑持久性差、噪声大的缺陷却长期困扰着各国道路工作者。目前,我国公路建设将进入一个新的发展阶段,对道路的安全性和舒适性提出了更高的要求。露石水泥混凝土路面具有抗滑性能高、降噪效果明显等特点,在国外又被称为“悄声混凝土路面”,其应用前景是非常乐观的。而小粒径露石水泥混凝土路面凭借其独特的宏观构造和微观构造,具有良好的抗滑、降噪和防眩目功能,不仅能提供足够的路面抗滑能力,有效降低路面噪声,而且可以降低强光对水泥路面造成的眩目以及隧道进出口的光晕效应,大大提高了道路的服务功能。因此,对其进行深入研究具有重要意义。本文从传统水泥混凝土路面存在的缺点入手,分析国内外露石水泥混凝土路面的研究与应用现状,总结已有的研究成果及存在不足,提出待解决的问题；针对露石水泥混凝土路面原材料技术性质和试验方法展开研究,结合小粒径露石水泥混凝土施工工艺和配合比设计方法,分析小粒径露石水泥混凝土强度特点,研究得出水泥特性、集料特性、水灰比、水泥用量及露石剂使用方式等关键技术对强度的影响规律；通过理论研究和试验分析,对小粒径露石水泥混凝土的各项路用性能进行了评价、研究和探讨。这对小粒径露石混凝土如何在我国的公路建设中发挥其应有作用提供了有力的理论指导和技术支持。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 概述

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.2 露石水泥混凝土国内外研究概况

- 1.2.1 露石水泥混凝土路面国外研究现状

- 1.2.2 露石水泥混凝土路面国内研究现状

- 1.3 课题的主要研究内容

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 第二章 小粒径露石水泥混凝土试验方法研究

- 2.1 试验设备与试验器具

- 2.2 试验原材料技术性质

- 2.2.1 水泥技术性质

- 2.2.2 粗集料技术性质

- 2.3 试件的制备

- 2.4 本章小结

- 第三章 小粒径露石水泥混凝土配合比设计方法研究

- 3.1 原材料特性的影响研究

- 3.1.1 水泥特性

- 3.1.2 集料特性

- 3.1.3 砂特性

- 3.1.4 水泥混凝土外掺剂特性

- 3.2 配合比参数的影响研究

- 3.2.1 水灰比

- 3.2.2 水泥用量

- 3.2.3 砂率

- 3.3 本章小结

- 第四章 小粒径露石水泥混凝土关键技术研究

- 4.1 露石剂使用关键因素分析

- 4.1.1 露石剂数量

- 4.1.2 露石剂的喷洒

- 4.2 刷洗时间

- 4.3 自然条件因素的影响研究

- 4.3.1 成型温度

- 4.3.2 养生温度

- 4.3.3 风速

- 4.4 本章小结

- 第五章 小粒径露石水泥混凝土路用性能分析研究

- 5.1 抗滑性能

- 5.2 降噪性能

- 5.3 反光性能

- 5.4 排水性能

- 5.5 耐磨耗性能

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析水泥混凝土路面裂缝成因及防治[J]. 吉林交通科技 2012(04)

- [2].影响水泥混凝土强度的主要因素[J]. 吉林交通科技 2010(01)

- [3].农村水泥混凝土公路施工质量控制的探讨[J]. 吉林交通科技 2011(03)

- [4].浅析水泥混凝土结构工程施工中出现裂缝的原因及防治措施[J]. 科技与创新 2020(06)

- [5].多孔水泥混凝土材料强度性能探究[J]. 建材与装饰 2019(04)

- [6].公路工程水泥混凝土原材料的试验检测及质量控制[J]. 居舍 2019(32)

- [7].道路工程水泥混凝土材料抗冻耐久性分析[J]. 绿色环保建材 2016(12)

- [8].抗冻耐久水泥混凝土在沈平高速公路改扩建工程中的应用研究[J]. 北方交通 2017(04)

- [9].浅谈机制砂在水泥混凝土中的应用[J]. 山西交通科技 2017(02)

- [10].公路工程水泥混凝土强度检测与评定经验分析[J]. 建材与装饰 2017(36)

- [11].多孔水泥混凝土孔隙率对路面排水性能的影响[J]. 山东交通科技 2017(04)

- [12].潼湖隧道多孔水泥混凝土基层配合比设计和施工关键技术[J]. 公路 2017(09)

- [13].农村水泥混凝土公路工程质量管理措施探讨[J]. 四川水泥 2015(01)

- [14].水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层的技术研究[J]. 环球市场信息导报 2017(30)

- [15].基于流变特性的新拌水泥混凝土质量控制技术研究[J]. 中国建筑金属结构 2013(22)

- [16].磁化水水泥混凝土研究现状与发展前景[J]. 材料科学与工程学报 2019(02)

- [17].蒸养纤维掺杂高铁低钙水泥混凝土的抗海水冲磨性能研究[J]. 硅酸盐通报 2019(07)

- [18].美国装配式水泥混凝土铺面技术发展和应用[J]. 黑龙江交通科技 2019(10)

- [19].道路水泥混凝土的应用现状及发展方向[J]. 建材与装饰 2018(35)

- [20].水泥混凝土桥梁病害的整治分析[J]. 中国新技术新产品 2018(20)

- [21].公路工程水泥混凝土常用外加剂应用技术[J]. 江西建材 2017(01)

- [22].水泥混凝土中粉煤灰的应用[J]. 建设科技 2015(24)

- [23].多孔水泥混凝土材料强度性能研究[J]. 交通科技 2016(01)

- [24].水泥混凝土保水养生技术的应用[J]. 中国公路 2016(07)

- [25].再生水泥混凝土力学性能试验研究[J]. 江西建材 2015(09)

- [26].浅谈如何提高水泥混凝土路(桥)面抗滑、耐磨问题[J]. 民营科技 2014(08)

- [27].对通村水泥混凝土公路设计的几点建议[J]. 内蒙古公路与运输 2012(05)

- [28].多孔水泥混凝土强度影响因素分析[J]. 交通标准化 2011(14)

- [29].道路旧水泥混凝土再生利用的思考[J]. 林业建设 2010(03)

- [30].水泥混凝土的种类[J]. 珠江水运 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13a920df3371c9c06b0d0b80.html