# 植物油制备咪唑啉类缓蚀剂及其缓蚀性能的分析研究

### 论文摘要

咪唑啉类缓蚀剂是一种环境友好的绿色缓蚀剂，溶解性好、热稳定性高、毒性低。咪唑啉类缓蚀剂因其独特的分子构型，可有效抑制金属及其合金在各种酸洗液中的腐蚀，然而合成该类缓蚀剂的成本较高，应用范围受到限制。咪唑啉类缓蚀剂是以脂肪酸甲酯或脂肪酸为原料，与多元胺经酰胺化、环化及季铵化改性生成咪唑啉型季铵盐缓蚀剂。油松籽油和侧柏籽油中含有丰富的脂肪酸，为非食用油，且是可再生的天然植物资源，具备合成咪唑啉类缓蚀剂的物质条件。本课题以植物籽油（油松籽油、侧柏籽油）为原料，制备咪唑啉类缓蚀剂，原料成本低，缓蚀剂性能良好，且对油松籽和侧柏籽的开发具有重要的理论指导意义。本研究以油松籽油、侧柏籽油为原料合成了缓蚀剂Y和缓蚀剂C，用正交实验分别确定了合成的最佳工艺条件，通过红外光谱确定中间产物的结构特征，用溴酚蓝法鉴别终产物中季铵阳离子的有效含量，并考察两种缓蚀剂的溶解分散性。结果表明，合成缓蚀剂Y的最佳工艺条件：油松籽油与二乙烯三胺的摩尔比为1:3.00、环化阶段的反应时间3.0h、二甲苯含量30%，用溴酚蓝法确定出终产物中缓蚀剂Y的有效含量可达到92.07%；合成缓蚀剂C的最佳工艺条件：侧柏籽油与二乙烯三胺的摩尔比为1:3.25、环化阶段的反应时间3.5h、二甲苯含量25%；缓蚀剂Y和缓蚀剂C在盐酸、柠檬酸及EDTA酸洗液中均具有良好的溶解分散性。运用挂片失重法、线性扫描极化曲线法等方法分析缓蚀剂Y和缓蚀剂C的缓蚀性能。结果表明：在盐酸介质中，缓蚀剂Y、缓蚀剂C对A20钢有良好的缓蚀效果，缓蚀剂Y的最小添加量为150mg·L-1，缓蚀剂C的最小添加量为200mg·L-1，且热稳定性良好；缓蚀剂Y允许Fe3+的极限浓度为500mg·L-1；缓蚀剂Y、缓蚀剂C是一种阳极型缓蚀剂。在柠檬酸介质和EDTA介质中，单一使用缓蚀剂Y、缓蚀剂C对A20钢的缓蚀作用很差，二者分别与硫脲复配后的复配缓蚀剂对A20钢的腐蚀具有显著的抑制作用，缓蚀效果均在99%以上，且有非常好的热稳定性；缓蚀剂Y与硫脲的复配缓蚀剂允许Fe3+的极限浓度为900mg·L-1；两种复配缓蚀剂是以控制阳极腐蚀为主的缓蚀剂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 两种植物籽油概述

- 1.2.1 油松籽油

- 1.2.2 侧柏籽油

- 1.3 缓蚀剂概述

- 1.3.1 缓蚀剂定义

- 1.3.2 缓蚀剂的特性

- 1.3.3 缓蚀剂的分类

- 1.4 酸洗缓蚀剂

- 1.4.1 酸洗缓蚀剂

- 1.4.2 酸洗缓蚀剂的发展现状

- 1.4.3 展望

- 1.5 咪唑啉类缓蚀剂

- 1.5.1 咪唑啉类缓蚀剂的结构及特性

- 1.5.2 咪唑啉类缓蚀剂的合成

- 1.5.3 咪唑啉类缓蚀剂的缓蚀机理

- 1.5.4 咪唑啉类缓蚀剂的复配

- 1.5.5 咪唑啉类缓蚀剂的缓蚀性能

- 1.5.6 展望

- 1.6 本课题的目的、意义及研究内容

- 1.6.1 立题的目的和意义

- 1.6.2 研究内容

- 2 材料与方法

- 2.1 原料、试剂及设备

- 2.1.1 原料

- 2.1.2 试剂

- 2.1.3 实验仪器

- 2.2 植物籽油的提取

- 2.3 咪唑啉类缓蚀剂的合成

- 2.3.1 咪唑啉类缓蚀剂的合成路线

- 2.3.2 咪唑啉类缓蚀剂合成的工艺流程

- 2.3.3 合成的工艺优化研究

- 2.4 结构表征

- 2.5 缓蚀剂的复配

- 2.6 溴酚蓝法鉴别终产物

- 2.7 制备缓蚀剂的性能评价

- 2.7.1 缓蚀性能测试材料

- 2.7.2 溶解分散性

- 2.7.3 挂片失重法

- 2.7.4 热稳定性测试

- 2.7.5 线性扫描极化曲线法

- 3 油松籽油合成缓蚀剂及其缓蚀性能的研究

- 3.1 油松籽油缓蚀剂 Y 的合成

- 3.1.1 合成方法

- 3.1.2 合成工艺的优化

- 3.2 结构表征

- 3.3 溴酚蓝法鉴定终产物

- 3.3.1 定性分析法

- 3.3.2 定量分析法

- 3.4 油松籽油缓蚀剂 Y 的溶解分散性

- 3.5 油松籽油缓蚀剂 Y 在盐酸酸洗液中的性能分析

- 3.5.1 缓蚀剂 Y 和油酸制备缓蚀剂 Y-1 的缓蚀性能比较

- 3.5.2 缓蚀剂 Y 在盐酸酸洗液中的缓蚀效果

- 3.5.3 热稳定性

- 3+浓度对缓蚀性能的影响'>3.5.4 Fe3+浓度对缓蚀性能的影响

- 3.5.5 线性扫描极化曲线法

- 3.6 油松籽油缓蚀剂 Y 在柠檬酸酸洗液中的性能分析

- 3.6.1 复配缓蚀剂的缓蚀效果

- 3.6.2 热稳定性

- 3+浓度对缓蚀性能的影响'>3.6.3 Fe3+浓度对缓蚀性能的影响

- 3.6.4 线性扫描极化曲线法

- 3.7 油松籽油缓蚀剂 Y 在 EDTA 酸洗液中的性能测试

- 3.7.1 复配缓蚀剂的缓蚀效果

- 3.7.2 热稳定性

- 3+浓度对缓蚀性能的影响'>3.7.3 Fe3+浓度对缓蚀性能的影响

- 3.7.4 线性扫描极化曲线法

- 4 侧柏籽油合成缓蚀剂及其缓蚀性能的研究

- 4.1 侧柏籽油缓蚀剂 C 的合成

- 4.1.1 合成方法

- 4.1.2 合成工艺的优化

- 4.2 结构表征

- 4.3 侧柏籽油缓蚀剂 C 的溶解分散性

- 4.4 侧柏籽油缓蚀剂 C 在在盐酸酸洗液中的性能分析

- 4.4.1 缓蚀剂 C 和油酸制备缓蚀剂 Y-1 的缓蚀性能比较

- 4.4.2 缓蚀剂 C 在盐酸酸洗液中的缓蚀效果

- 4.4.3 热稳定性

- 4.4.4 线性扫描极化曲线法

- 4.5 侧柏籽油缓蚀剂 C 在柠檬酸酸洗液中的性能分析

- 4.5.1 复配缓蚀剂的缓蚀效果

- 4.5.2 热稳定性

- 4.5.3 线性扫描极化曲线法

- 4.6 侧柏籽油缓蚀剂 C 在 EDTA 酸洗液中的性能分析

- 4.6.1 复配缓蚀剂的缓蚀效果

- 4.6.2 热稳定性

- 4.6.3 线性扫描极化曲线法

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].理论研究溴化-N-烷基吡啶炔丙醇类缓蚀剂的缓蚀性能[J]. 广东化工 2017(09)

- [2].一种二酰胺基吡啶季铵盐的合成及其缓蚀性能[J]. 腐蚀与防护 2020(02)

- [3].N-烷基吡啶季铵盐类缓蚀剂缓蚀性能的理论研究[J]. 西华师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [4].一种聚合咪唑啉缓蚀剂的合成及其缓蚀性能[J]. 腐蚀与防护 2017(03)

- [5].N-苄基乙二胺缓蚀剂的合成及缓蚀性能研究[J]. 应用化工 2014(S1)

- [6].吸电子基团对5-羟色胺衍生物缓蚀性能的增效机理[J]. 表面技术 2020(11)

- [7].氯化钠对曼尼希碱型盐酸缓蚀剂缓蚀性能的影响[J]. 应用化工 2020(11)

- [8].单宁酸在冷却水中的缓蚀性能研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [9].碳钢表面自组装膜缓蚀性能的研究[J]. 热加工工艺 2017(16)

- [10].一种曼尼希碱的合成及缓蚀性能研究[J]. 化工科技 2012(06)

- [11].温度对咪唑啉缓蚀剂成环程度及缓蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2011(01)

- [12].环烷酸缓蚀剂缓蚀性能评价工艺研究[J]. 当代化工 2010(04)

- [13].抗高温高氧曼尼希碱缓蚀剂的制备与缓蚀性能[J]. 油田化学 2020(03)

- [14].盐酸中十二烷基硫酸钠在铝表面的吸附及缓蚀性能[J]. 化学研究与应用 2020(09)

- [15].硅烷自组装膜对碳钢表面的改性及缓蚀性能研究[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [16].曼尼希碱模拟常减压装置条件下缓蚀性能的研究[J]. 炼油技术与工程 2012(04)

- [17].豆渣中氨基酸类缓蚀剂的制备和缓蚀性能评价[J]. 安徽化工 2008(03)

- [18].木薯淀粉-丙烯酰胺接枝共聚物在NaCl溶液中对钢的缓蚀性能[J]. 清洗世界 2019(12)

- [19].两种甲基丙烯酸二甲氨乙酯基季铵盐的合成及缓蚀性能[J]. 精细化工 2020(05)

- [20].新型曼尼希碱的合成及缓蚀性能评价[J]. 化工科技 2013(03)

- [21].改性聚天冬氨酸的缓蚀性能及机理研究[J]. 工业水处理 2012(05)

- [22].聚环氧琥珀酸及其复配物的缓蚀性能的研究[J]. 汽轮机技术 2010(05)

- [23].五、六元瓜环对金属铁酸洗缓蚀性能影响初探[J]. 山东化工 2020(11)

- [24].水溶性松香基咪唑啉季铵盐的合成及缓蚀性能[J]. 材料保护 2016(11)

- [25].两种曼尼希碱缓蚀剂的缓蚀性能[J]. 腐蚀与防护 2017(04)

- [26].复配型缓蚀剂对碳钢的协同缓蚀性能研究[J]. 石化技术 2015(08)

- [27].几种植物叶提取物对铝的缓蚀性能研究[J]. 林产化学与工业 2011(03)

- [28].磁场作用下十二烷基苯磺酸钠对阳极铝箔的缓蚀性能及比电容的影响[J]. 材料导报 2020(06)

- [29].荧光标记铜材料在模拟冷却水中的耐蚀性能研究[J]. 工业水处理 2020(04)

- [30].正辛酸三乙醇胺盐的合成及缓蚀性能研究[J]. 北京石油化工学院学报 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13c1a7755b7bb26cffde5a93.html