# 碳纳米管及其复合材料的力学特性

### 论文摘要

复合材料增强结构具有高强度、高刚度和各种优越的物理特性，越来越多地应用于航空、机械、医疗、化工等许多领域。碳纳米管具有异常优异的力学、电磁学和化学性能，在比强度和比刚度方面都远优于目前使用的其他增强纤维材料，将其作为复合材料增强体，预计可表现出良好的强度、刚度及其它物理特性，碳纳米管增强复合材料能够使得新型复合材料的物理力学性能产生一次飞跃。因此研究碳纳米管及其增强复合材料结构的物理和力学特性对于新型复合材料在工程中的应用有着重要的理论意义和实际应用价值。本论文研究的主要内容和成果为：（1）基于分子结构力学理论和Lennard-Jones势函数建立模拟碳纳米管力学及物理特性的空间框架模型，求解了碳纳米管的材料性质、环境温度、应变率和结构形式对其力学特性的影响，给出了相应的解析表达式，讨论了碳纳米管的管径和温度环境等对其力学性质的影响。基于分子结构力学模型的有限元模拟结果表明，双壁碳纳米管的杨氏模量随应变率的增大而升高，并随环境温度的增加急剧减小，应变率和温度环境对杨氏模量的影响依赖于多壁碳纳米管的管壁数目；不同手性单壁碳纳米管的泊松比随着环境温度的增加而增加。研究结果给出了环境条件对碳纳米管物理特性的一般影响规律，为碳纳米管的工程应用提供了理论依据。（2）基于连续介质力学方法的Euler-Bernoulli梁和相应的层合梁模型模拟碳纳米管及其增强复合材料的振动和波传播的特性，推导了考虑任意两层间严格van derWaals力作用的碳纳米管中波传播的方程，研究了严格van der Waals力对碳纳米管中波传播特性的影响。多层梁与单一梁模型的对比表明考虑严格van der Waals力得到的碳纳米管及其复合材料的共振频率，尤其是管层间频率（inter-tube frequency），小于未考虑严格van der Waals力时的共振频率，两种梁模型在初始轴向载荷作用下的共振频率比较接近，其低阶振动模态数随着长径比增加而减少，这给碳纳米管及其复合材料在纳米驱动装置和超高频振荡器等方面的应用提供了理论参考依据。（3）考虑纳米尺度结构的表面效应，基于严格van der Waals力的多层梁和等效的单层梁模型，推导了表面弹性模量和表面张力共同作用下碳纳米管及其复合材料中波的传播方程并给出了相应的解析解，揭示了表面效应对碳纳米管的固有频率的影响机理。研究表明碳纳米管的表面效应使碳纳米管及其复合材料振动变得更加复杂。在一定条件下，表面效应使低阶固有频率降低，低阶振动模态相应减少，多层梁和单一梁模型的数值差异性进一步扩大，因此表面效应对碳纳米管及其复合材料动态性能的影响比较明显。研究表面效应对碳纳米管的动态力学特性的影响对其作为碳纳米管高敏传感器和纳米微谐振器等的优化设计和实际应用有着重要的工程应用价值。本文在上述研究方向上给出了一些发表的研究成果，揭示了多场作用下的碳纳米管及其复合材料结构的力学特性，对碳纳米管及其复合材料结构的静动态力学性能研究和该类结构性能的优化设计提供了有意义的理论参考和实际工程应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- §1.1 前言

- §1.1.1 碳纳米管概述

- §1.1.2 复合材料概述

- §1.2 碳纳米管及其复合材料的研究现状

- §1.3 本文的主要研究工作

- 第二章 热和载荷形式对碳纳米管力学性能的影响

- §2.1 引言

- §2.2 研究碳纳米管的力学模型

- §2.2.1 Lennard-Jones 势能模型

- §2.2.2 分子力学模型

- §2.3 温度对单壁碳纳米管材料性质的影响

- §2.3.1 纳米尺度有限元方法

- §2.3.2 算例和分析

- §2.4 应变率对多壁碳纳米管力学性能的影响

- §2.4.1 分子结构动力学有限元方法

- §2.4.2 验证性算例

- §2.5 本章小结

- 第三章 van der Waals 作用对碳纳米管动态特性的影响

- §3.1 引言

- §3.2 严格 van der Waals 力作用下碳纳米管中波的传播

- §3.2.1 初应力下碳纳米管的振动方程

- §3.2.2 严格 van der Waals 力作用下碳纳米管中波的传播方程

- §3.2.3 van der Waals 力系数的数值差异

- §3.2.4 严格 van der Waals 力作用下波在双壁碳纳米管中的解析解

- §3.2.5 严格 van der Waals 力作用下波在五壁碳纳米管中的解析解

- §3.2.6 van der Waals 力作用下初始应力对碳纳米管中横波传播的影响

- §3.3 算例与讨论

- §3.3.1 严格 van der Waals 力对碳纳米管中波传播的影响

- §3.3.2 严格 van der Waals 力对植入基体的碳纳米管中波传播的影响

- §3.3.3 初应力对碳纳米管中横波传播的影响

- §3.4 本章小结

- 第四章 表面效应对碳纳米管动态特性的影响

- §4.1 引言

- §4.2 表面效应

- §4.3 表面效应下碳纳米管复合材料的振动方程

- §4.3.1 表面效应下弹性梁的振动方程

- §4.3.2 表面效应下双壁碳纳米管振动方程的解析解

- §4.3.3 表面效应下五壁碳纳米管振动方程的解析解

- §4.4 算例与讨论

- §4.4.1 表面效应对多壁碳纳米管中振动特性的影响

- §4.4.2 表面效应对植入基体的多壁碳纳米管中振动特性的影响

- §4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- §5.1 本论文结论

- §5.2 本论文创新点

- §5.3 展望

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13e812440ad24e481db95e6a.html