# 酮戊二酸壳聚糖微球的制备及其在水处理中的应用研究

### 论文摘要

天然高分子聚合物壳聚糖（CTS）以其原料丰富、无毒和可生物降解等优点,在环境污染治理中倍受关注。为改善CTS的耐酸性能和吸附性能,本文采用反相悬浮法制备环氧氯丙烷交联CTS微球,再用氯乙酸和α-酮戊二酸进一步羧化改性,用FTIR、XRD、SEM等进行表征,并用于吸附2,4-二硝基酚化合物研究。采用反相悬浮法制备交联CTS微球,再用氯乙酸改性,制得环氧氯丙烷交联氯乙酸改性CTS微球,并用于吸附2,4-二硝基酚研究。实验结果表明:氯乙酸改性交联CTS微球具有较好的耐酸碱性能,对2,4-二硝基酚的吸附在pH 3.6的条件下,吸附在瞬间就能达到平衡,吸附量为230 mg·g-1,优于未改性的CTS原料。吸附量随酚浓度的变化符合Freundlich等温方程。采用α-酮戊二酸代替氯乙酸作羧化试剂,与CTS反应生成Schiff碱,再用NaBH4还原制备改性CTS微球,考察在CTS上引入两个-COOH对2,4-二硝基酚的吸附性能。结果表明:α-酮戊二酸改性交联CTS微球耐酸碱性能良好,对2,4-二硝基酚具有良好的吸附性能,在温度30℃,pH3.6,吸附在瞬间就能平衡,吸附量达372mg·g-1,优于氯乙酸改性CTS微球。吸附量随酚浓度的变化符合Freundlich等温方程。洗脱再生实验结果表明:两种改性CTS微球都具有良好的重复使用性能。采用反相HPLC-紫外检测法研究在多种有机污染物共存的情况下,氯乙酸和α-酮戊二酸改性CTS微球对有机物的同时吸附。建立了测定七种有机污染物的最佳色谱条件。实验结果表明,在共存有机物浓度相近情况下,改性CTS微球均优先吸附2,4-二硝基酚。采用正交实验设计对α-酮戊二酸改性CTS微球的制备条件进行了分析和优化。结果表明,改性的最佳条件是:α-酮戊二酸/CTS的摩尔比为2:1,反应温度40℃,反应时间4h,制得的改性CTS微球吸附量达433mg·g-1。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1. 水体中酚类有机污染物的处理方法

- 1.1 酚类有机污染物的来源

- 1.2 酚类有机污染物的危害

- 1.3 水中酚类污染物的处理研究进展

- 2. 壳聚糖衍生物在水处理中的应用进展

- 2.1 壳聚糖简介

- 2.2 壳聚糖的性质

- 2.3 壳聚糖的化学改性

- 2.4 壳聚糖及衍生物在水处理中的应用进展

- 3. 论文工作的提出

- 第二章 氯乙酸改性CTS 微球的制备及吸附硝基酚研究

- 1. 前言

- 2. 实验部分

- 2.1 主要仪器和试剂

- 2.2 氯乙酸改性CTS 微球的制备

- 2.3 红外光谱分析

- 2.4 扫描电镜及粒径测定

- 2.5 X 射线衍射分析

- 2.6 微球的溶胀性试验

- 2.7 改性CTS 微球的吸附性能

- 3. 结果与讨论

- 3.1 改性CTS 微球的制备及FTIR 分析

- 3.2 改性CTS 微球的扫描电镜及粒径

- 3.3 改性CTS 微球的XRD 分析

- 3.4 改性CTS 微球的溶胀性

- 3.5 改性CTS 微球的吸附性能

- 4. 小结

- 第三章 酮戊二酸改性CTS 微球的制备及吸附硝基酚研究

- 1. 前言

- 2. 实验部分

- 2.1 主要仪器和试剂

- 2.2 α-酮戊二酸改性CTS 微球的制备

- 2.3 红外光谱分析

- 2.4 扫描电镜及粒径测定

- 2.5 X 射线衍射分析

- 2.6 微球的溶胀性试验

- 2.7 改性CTS 微球的吸附性能

- 3. 结果与讨论

- 3.1 改性CTS 微球的制备及FTIR 分析

- 3.2 改性CTS 微球的扫描电镜及粒径

- 3.3 改性CTS 微球的XRD 分析

- 3.4 改性CTS 微球的溶胀性

- 3.5 改性CTS 微球的吸附性能

- 4. 小结

- 第四章 改性CTS 微球对水中有机污染物的同时吸附研究

- 1. 前言

- 2. 实验部分

- 2.1 主要仪器及试剂

- 2.2 改性CTS 微球的制备

- 2.3 改性CTS 微球对水中有机污染物的同时吸附

- 3. 结果与讨论

- 3.1 紫外检测波长的选择

- 3.2 流动相组成的选择

- 3.3 甲醇含量对色谱分离的影响

- 3.4 缓冲溶液pH 值对色谱分离的影响

- 3.5 流动相流速对色谱分离的影响

- 3.6 工作曲线及线性范围

- 3.7 共存有机物的干扰测定

- 3.8 改性CTS 微球对有机污染物的同时吸附测定

- 4. 小结

- 第五章 酮戊二酸改性CTS 微球制备条件对吸附的影响

- 1. 前言

- 2. 实验部分

- 2.1 主要仪器和试剂

- 2.2 α-酮戊二酸改性CTS 微球的制备

- 2.3 改性微球对2,4-二硝基酚的吸附

- 2.4 改性微球制备条件的正交实验设计

- 3. 结果与讨论

- 3.1 改性微球制备条件对吸附的影响

- 3.2 正交实验结果的计算分析

- 3.3 正交实验结果的极差分析

- 3.4 正交实验结果的趋势图分析

- 3.5 正交实验结果的方差分析

- 3.6 优化条件下微球对2,4-二硝基酚的吸附

- 4. 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 附录 研究生在读期间发表的论文及参加课题

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].滤纸薄膜微萃取-高效液相色谱-串联质谱法测定植物油中4-硝基酚和2,4-二硝基酚的含量[J]. 理化检验(化学分册) 2016(12)

- [2].苦味酸和2,4-二硝基酚在弱碱性树脂上的等温吸附[J]. 化学工程 2014(03)

- [3].2,4-二硝基酚分光光度法测定山楂片中还原糖的研究[J]. 食品工业 2015(09)

- [4].2%复硝酚钾水剂的高效液相色谱分析[J]. 广东化工 2008(08)

- [5].上流式厌氧污泥床反应器中2,6-二硝基酚降解研究[J]. 环境工程 2009(S1)

- [6].水中2,4-二硝基酚超声降解的研究[J]. 环境化学 2008(02)

- [7].2,4-二硝基苯酚钠非等温DSC热分解动力学研究[J]. 安全、健康和环境 2011(09)

- [8].pH和盐对活性炭纤维吸附2,4-二硝基酚的影响[J]. 环境科学与技术 2010(09)

- [9].pH和盐对活性炭纤维吸附2,4-二硝基酚的影响[J]. 环境科学与技术 2009(06)

- [10].不同基础体温小鼠对2,4-二硝基酚致热作用的反应及巨噬细胞吞噬功能差异检测的研究[J]. 健康研究 2012(05)

- [11].氮掺杂碳量子点的制备及其在2,4-二硝基酚检测中的应用[J]. 分析试验室 2018(04)

- [12].2,4-二硝基酚与二氟溴甲基膦酸二乙酯反应的研究[J]. 广州化学 2010(03)

- [13].壳聚糖固载环糊精微球的制备及吸附硝基酚[J]. 化工进展 2010(02)

- [14].爽咽茶解热试验研究[J]. 中国药师 2008(04)

- [15].新型烷基化壳聚糖微球的制备及其吸附性能[J]. 材料研究学报 2008(05)

- [16].酮戊二酸改性壳聚糖微球的制备及吸附性能[J]. 高分子材料科学与工程 2009(01)

- [17].用紫外吸收光谱法测定水中的总酚[J]. 内蒙古石油化工 2008(19)

- [18].超声波提取-气相色谱法测定油田区土壤中21种酚类化合物[J]. 分析测试技术与仪器 2019(04)

- [19].某炼油厂退役场地土壤与浅层地下水酚类污染特征研究[J]. 环境科学 2012(12)

- [20].主动外排系统介导的乳中双歧杆菌耐药性的确证[J]. 乳业科学与技术 2008(02)

- [21].固相萃取-高效液相色谱法测定废水中的酚类化合物[J]. 中国环境监测 2015(03)

- [22].5种酚类化合物对3种水生生物的毒性作用[J]. 环境化学 2011(10)

- [23].RP-HPLC法在竞争吸附有机污染物中的应用[J]. 工业水处理 2009(01)

- [24].硝基苯精馏过程爆炸事故的影响因素试验研究[J]. 安全与环境学报 2011(04)

- [25].应用不同毒理学终点评估酚类物质的生态危害和风险[J]. 生态与农村环境学报 2016(02)

- [26].玄参的抗炎解热作用研究[J]. 中药药理与临床 2011(03)

- [27].纳米氧化硅/活性炭复合材料的制备及吸附性能研究[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [28].乳腺康注射液的药效学研究[J]. 中国畜牧兽医 2017(09)

- [29].多维数据分析法同时测定伏安峰严重重叠的有机污染物[J]. 石油化工 2010(07)

- [30].田蓟苷在Caco-2细胞模型中的吸收特性研究[J]. 中国中药杂志 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13f9810981a5d1d4910fa4a4.html