# 新型高速波导声光调制器的理论和实验研究

### 论文摘要

高速波导声光调制器具有开关速度快、体积小、插入损耗小、驱动功率低、机械稳定度高、设计灵活方便、便于集成等优点,可以应用在全光纤激光器中作为最佳的开关元件之一,还可以满足未来高速发展的光通信事业的需要。本文对一种新型的高速波导声光调制器进行了理论和实验研究。论文的主要工作包括以下几个方面:1.介绍了高速波导声光调制器的研究背景、国内外研究现状和发展趋势。2.声表面波器件的性能在很大程度上决定于声表面波的传播特性,而压电材料的切割方向和声波导的厚度都对声表面波的传播特性有很大影响。本文从压电介质中声波的耦合波方程出发,利用边界条件,提出了声表面波矩阵求解法,该方法可以用于调制器基底切向的选择和声波导厚度的设计。3.用Matlab数学模拟软件根据上述的声表面波求解理论编写程序,模拟了不同角度旋转Y切X传播的LiNbO3中声表面波的传播特性,最终确定了机电耦合系数最大、声表面波传输速度较大的128°旋转Y切X传LiNbO3作为调制器的基底,另外还模拟了声表面波在不同厚度声波导中的传播特性,确定了声波导厚度为0.15个声表面波波长。4.选择光束传播法(BPM)对新型高速波导声光调制器进行分析。利用OptiBPM软件对调制器进行了模拟,优化了锥形波导的参数和声光互作用区长度,同时还分析了声表面波驱动功率对调制器光场的影响。5.在理论研究的基础上对新型的高速波导声光调制器进行了试制。测试了调制器的性能,并对测试结果进行了分析,提出了改进意见。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 声光器件的发展

- 1.2 集成光学和光波导器件的发展

- 1.3 高速波导声光调制器研究的意义

- 1.3.1 光纤激光器调Q技术概述

- 1.3.2 通信中光调制器的现状

- 1.4 波导声光调制器的国内外研究现状

- 1.5 本论文的主要内容

- 第二章 声表面波在压电介质中的传播

- 2.1 声表面波

- 2.1.1 声表面波技术发展的过程

- 2.1.2 压电介质中声表面波的特点

- 2.1.3 声表面波器件的特点

- 2.2 压电介质中的声表面波

- 2.2.1 压电介质中的耦合波方程

- 2.2.2 边界条件

- 2.2.3 声表面波波速的求解

- 2.3 压电薄膜中的声表面波

- 2.4 本章小结

- 第三章 新型高速波导声光调制器的设计

- 3.1 新型高速波导声光调制器的整体设计

- 3.2 声表面波传播坐标系

- 3.3 声表面波在铌酸锂中的传播特性

- 3.3.1 铌酸锂晶体概述

- 3.3.2 铌酸锂的参数

- 3.3.3 声表面波波速的求解方法

- 3.3.4 高速波导声光调制器中铌酸锂切向的选择

- 3.4 声波导厚度的设计

- 3.4.1 氧化锌的参数

- 3.4.2 声波导厚度的设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于光束传播法的模拟优化

- 4.1 光束传播法

- 4.1.1 BPM算法的发展概况

- 4.1.2 BPM算法的基本理论

- 4.1.3 边界条件

- 4.2 OptiBPM软件简介

- 4.3 高速波导声光调制器光波导的设计

- 4.4 锥形波导的优化

- 4.5 SAW驱动功率和声光互作用长度对光场分布的影响

- 4.6 本章小结

- 第五章 新型高速波导声光器件的制作、测试与分析

- 5.1 新型高速波导声光器的制作工艺

- 3 光波导的制作'>5.1.1 LiNbO3光波导的制作

- 5.1.2 叉指换能器和声波导的制作

- 5.2 新型高速波导声光调制器的测试

- 5.2.1 测试光源的选择

- 5.2.2 光波导的测试及分析

- 5.2.3 衍射效率的测试

- 5.2.4 开关速度的测试

- 5.3 本章小结

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于256级灰度线性声光调制器驱动电源的设计[J]. 压电与声光 2019(06)

- [2].高加速寿命试验在光纤声光调制器上的应用研究[J]. 装备环境工程 2020(03)

- [3].光纤声光调制器在超快光纤激光的试验及应用[J]. 压电与声光 2018(03)

- [4].光纤声光调制器的高频驱动器[J]. 压电与声光 2014(06)

- [5].声光调制器驱动源电路研究[J]. 压电与声光 2012(06)

- [6].光纤耦合声光调制器键合膜系设计与制备[J]. 压电与声光 2020(04)

- [7].光纤布拉格光栅型全光纤声光调制器的特性研究[J]. 物理学报 2013(03)

- [8].声光偏转快调谐脉冲CO_2激光器实验研究[J]. 中国光学 2019(02)

- [9].一种高速光纤声光调制器[J]. 压电与声光 2018(02)

- [10].多普勒雷达系统中声光调制器的频移误差[J]. 红外与激光工程 2011(04)

- [11].光纤声光调制器可靠性强化试验方法研究[J]. 兵器装备工程学报 2018(10)

- [12].超高速光纤耦合声光调制器的设计及其应用[J]. 应用声学 2019(02)

- [13].同轴扫描式实时光刺激系统[J]. 光学学报 2019(03)

- [14].用于冷原子干涉仪的声光调制器数字驱动系统[J]. 量子电子学报 2014(05)

- [15].基于FPGA和DDS的声光调制器驱动电路的实现[J]. 压电与声光 2019(01)

- [16].CO_2声光调制驱动源电路设计[J]. 电脑与电信 2018(05)

- [17].火箭橇光电测速系统延迟时间测试方法[J]. 国外电子测量技术 2019(01)

- [18].共线外差干涉系统相位特性[J]. 光子学报 2016(04)

- [19].基于光开关的光电探测器响应时间测量[J]. 半导体光电 2008(02)

- [20].基于声光偏频法的激光频率无调制锁定[J]. 光电工程 2010(01)

- [21].激光直写中误差校正迭代方法的改进(英文)[J]. 光学精密工程 2010(02)

- [22].受激布里渊散射主被动混合调Q光纤激光器[J]. 中国激光 2008(03)

- [23].声光相互作用产生拍频及其机理的研究[J]. 光电技术应用 2015(01)

- [24].声光调制正反馈环路的实验研究[J]. 科技情报开发与经济 2010(15)

- [25].最新成果推广[J]. 应用科技 2009(10)

- [26].相位敏感光时域反射仪的振动全程敏感研究[J]. 激光技术 2019(05)

- [27].调Q主动锁模Nd:YAG皮秒激光器实验[J]. 红外与激光工程 2012(04)

- [28].基于外差干涉技术测量液体费尔德常数的实验研究[J]. 光学仪器 2012(04)

- [29].全光纤声光调Q铒镱共掺双包层光纤激光器[J]. 发光学报 2008(06)

- [30].高稳定性的全光纤化调Q脉冲光纤激光器研究[J]. 激光与红外 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13fb09b820caaa6dccf90ccf.html