# 基于ADAMS的全自动硬胶囊充填机参数优化的研究

### 论文摘要

全自动硬胶囊充填机是制药行业中一种定型设备,该设备能够满足胶囊上机率高、装量准确、操作简单、大产量、密封性好等生产要求,近年来被广泛应用于硬胶囊的生产中。机械制造业的迅猛发展,尤其是计算机应用技术的不断进步,使得各企业产品不断更新换代。胶囊充填机的生产厂家为了适应市场需要,也在不断对自身产品进行改进,以提高其生产率与产品精度,从而提升企业的竞争力。根据充填机的发展状况与企业的实际需求,本文以NJP2400型全自动硬胶囊充填机为研究对象,主要完成了以下工作：(1)在综合考虑NJP2400充填机的结构组成与零件变动限制的条件下,提出了增加充填机产量的改进方法,改进后可使机器的产量增加至3200粒/分,即NJP3200充填机。并利用Pro/E软件对NJP3200充填机的各机构进行了三维模型的创建,包括充填机构、回转机构及主传动系统。(2)基于充填机的结构特点研究了影响充药量的因素,确定了影响充填剂量差异的关键参数(如剂量盘厚度、充填杆切入剂量盘深度等),并给出了相关参数的经验公式及参考值。(3)基于充填机的三维模型,利用ADAMS的动力学仿真分析功能,研究了改进后充填机各机构的运动情况及受力情况,排除了回转机构零件干涉。并获得到了各机构关键零件(如凸轮机构中推杆、滚子等)的位移、速度、加速度、力等分析曲线图,确定了影响充填机性能的关键部件：凸轮、推杆、导杆、弹簧。(4)基于主传动系统的动力学分析结果及ADAMS的参数优化功能,对系统的凸轮机构中的凸轮及弹簧的相关参数进行优化,依据主传动系统运动所须满足的限定条件选取了最优参数。根据最优参数建立了充填机整机模型,并在ADAMS中对其进行了仿真,仿真结果显示优化后的模型在降低冲击、振动、提高机器的动态性能等方面均取得了显著效果,可为机器的物理样机设计提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 课题研究背景

- 1.1.2 课题研究意义

- 1.2 NJP2400胶囊充填机的结构特点

- 1.3 NJP2400胶囊充填机的工作原理

- 1.3.1 回转机构与充填机构的工作原理

- 1.3.2 主传动系统的工作原理

- 1.4 充填机国内外研究现状及发展趋势

- 1.4.1 胶囊充填机国外研究现状

- 1.4.2 胶囊充填机国内研究现状

- 1.4.3 国内胶囊充填机发展趋势

- 1.5 课题研究的内容

- 1.6 课题研究方法

- 1.7 本章小结

- 第2章 NJP3200胶囊充填机模型的创建

- 2.1 Pro/E软件应用介绍

- 2.2 NJP2400充填机结构的改进

- 2.3 NJP3200充填机三维模型的创建

- 2.3.1 回转机构模型的创建

- 2.3.2 充填机构模型的创建

- 2.3.3 主传动系统模型的创建

- 2.4 NJP3200充填机模型装配

- 2.5 本章小结

- 第3章 充填及回转机构动力学分析

- 3.1 应用软件概述

- 3.1.1 Mechanism/Pro模块概述

- 3.1.2 ADAMS概述

- 3.2 模型的处理

- 3.3 充填及回转机构的仿真与动力学分析

- 3.3.1 充填机构仿真及动力学分析

- 3.3.2 回转机构仿真与动力学分析

- 3.3.3 充填回转机构仿真

- 3.4 充填剂量参数的确定

- 3.5 本章小结

- 第4章 主传动系统动力学分析

- 4.1 Mec/Pro对模型的处理

- 4.2 主传动系统模型的仿真

- 4.2.1 主传动系统仿真模型的完善

- 4.2.2 主传动系统模型仿真

- 4.3 主传动系统动力学分析

- 4.3.1 播囊凸轮机构动力学分析

- 4.3.2 出囊凸轮机构动力学分析

- 4.3.3 剔废凸轮机构动力学分析

- 4.4 充填机整机仿真

- 4.5 本章小结

- 第5章 主传动系统参数优化

- 5.1 凸轮概述

- 5.2 主传动系统从动件运动规律的选择

- 5.2.1 从动件运动规律的选择原则

- 5.2.2 主传动系统从动件运动规律选择

- 5.3 凸轮参数化设计方法

- 5.4 主传动系统的凸轮优化设计

- 5.4.1 凸轮的设计研究

- 5.4.2 凸轮参数优化

- 5.4.3 凸轮优化结果对比

- 5.4.4 凸轮优化参数的选取

- 5.5 弹簧的参数优化

- 5.5.1 弹簧预紧力的参数优化

- 5.5.2 弹簧安装位置的参数优化

- 5.6 NJP3200充填机整机仿真

- 5.7 本章小结

- 第6章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录A.1 凸轮优化数据

- 附录A.2 凸轮2轮廓数据

### 相关论文文献

- [1].全自动硬胶囊充填机系统[J]. 医药工程设计 2013(05)

- [2].关于硬胶囊充填机的维护保养与选型探讨[J]. 中国包装工业 2013(14)

- [3].基于虚拟样机技术的全自动胶囊充填机的动力学分析[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2012(01)

- [4].基于ADAMS的全自动胶囊充填机动力学仿真研究[J]. 机械设计与制造 2012(06)

- [5].全自动胶囊充填机电气控制系统设计[J]. 化学工程与装备 2011(11)

- [6].全球产量之冠全自动硬胶囊充填机在药机会上展出[J]. 机电信息 2010(17)

- [7].浅谈硬胶囊充填机的维护保养及选型[J]. 机电信息 2010(32)

- [8].全球产量之冠的全自动硬胶囊充填机在浙江飞云诞生[J]. 机电信息 2010(14)

- [9].北京翰林精工推出高产硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2009(29)

- [10].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2013(20)

- [11].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2012(14)

- [12].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2012(23)

- [13].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2011(08)

- [14].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 医药工程设计 2011(04)

- [15].NJP3200型全自动胶囊充填机[J]. 机电信息 2010(02)

- [16].NJP3200型全自动胶囊充填机[J]. 机电信息 2010(08)

- [17].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2010(23)

- [18].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2010(29)

- [19].NJP3200型全自动胶囊充填机[J]. 机电信息 2009(02)

- [20].NJP3200型全自动胶囊充填机[J]. 机电信息 2009(05)

- [21].NJP3200型全自动胶囊充填机[J]. 机电信息 2008(35)

- [22].NJP-3200全自动胶囊充填机[J]. 医药工程设计 2008(01)

- [23].NJP3200型全自动胶囊充填机[J]. 机电信息 2008(17)

- [24].NJP3200型全自动胶囊充填机[J]. 机电信息 2008(23)

- [25].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2012(20)

- [26].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2012(26)

- [27].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 机电信息 2012(29)

- [28].NJP7200型全自动硬胶囊充填机[J]. 医药工程设计 2012(05)

- [29].NJP2000全自动胶囊充填机[J]. 医药工程设计 2009(04)

- [30].NJP3200型全自动胶囊充填机[J]. 机电信息 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13fec59c4065a3847aff8204.html